Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации (ходунков) для обеспечения ими в 2019 году детей-инвалидов и инвалидов

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Цена за единицу (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование позиции по КТРУ: Ходунки опорные стандартные, складные Наименование позиции по 86н: ходунки на колесах | Ходунки должны быть показаны больным страдающим ДЦП, параличами различной этилогии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть реверсионного типа, представляющие собой комплексное устройство, обеспечивающее поэтапность реабилитации. Данные ходунки должны способствовать подавлению патологической постуральной активности, создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций, должны помогать предупредить развитие контрактур и патологической установки стоп. Оснащение: - складная рама; - мягкие нескользящие ручки; - 4 колеса; - передние колеса с фиксацией поворотного механизма; - задние колеса с храповым механизмом, поддерживающие трусики в комплекте; - стабилизатор спины с фиксирующим ремнем безопасности. Технические характеристики: - общая ширина не менее 550 мм; - ширина между ручками не менее 320 мм; - высота от ручек до пола не менее 350 мм не более 500 мм; - длина ходунков не менее 500 мм не более 650 мм; - рост Получателей от 70 см до 100см. | 15913,33 | 2 | 31826,66 |
| Наименование позиции по КТРУ: Ходунки опорные стандартные, складные Наименование позиции по 86н: ходунки на колесах | Ходунки должны быть показаны больным страдающим ДЦП, параличами различной этилогии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть реверсионного типа, представляющие собой комплексное устройство, обеспечивающее поэтапность реабилитации. Данные ходунки должны способствовать подавлению патологической постуральной активности, создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций, должны помогать предупредить развитие контрактур и патологической установки стоп. Оснащение: - складная рама; - мягкие нескользящие ручки; - 4 колеса; - передние колеса с фиксацией поворотного механизма; - задние колеса с храповым механизмом, поддерживающие трусики в комплекте; - стабилизатор спины с фиксирующим ремнем безопасности. Технические характеристики: - общая ширина не менее 550 мм; - ширина между ручками не менее 320 мм; - высота от ручек до пола не менее 400 мм не более 670 мм; - длина ходунков не менее 600 мм не более 950 мм; - рост Получателей от 100 см до 130см. | 17454,67 | 3 | 52364,01 |
| Наименование позиции по КТРУ: Ходунки опорные стандартные, складные Наименование позиции по 86н: ходунки на колесах | Ходунки должны быть показаны больным детям страдающим ДЦП, параличами различной этилогии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть реверсионного типа, представляющие собой комплексное устройство, обеспечивающее поэтапность реабилитации. Данные детские ходунки должны способствовать подавлению патологической постуральной активности, создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций, должны помогать предупредить развитие контрактур и патологической установки стоп. Оснащение: - складная рама; - мягкие нескользящие ручки; - 4 колеса; - передние колеса с фиксацией поворотного механизма; - задние колеса с храповым механизмом, поддерживающие трусики в комплекте; - стабилизатор спины с фиксирующим ремнем безопасности. Технические характеристики: - общая ширина не менее 600 мм; - ширина между ручками не менее 350 мм; - высота от ручек до пола не менее 650 мм не более 800 мм; - длина ходунков не менее 730 мм не более 870 мм; - рост Получателей от 130 см до 150см. | 18553,67 | 4 | 74214,68 |
| Наименование позиции по КТРУ: Ходунки опорные стандартные, складные Наименование позиции по 86н: Ходунки-роллаторы | Ходунки должны быть предназначены для обучения ходьбе инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть оснащены: - складной алюминиевой рамой; - передними колесами с поворотным механизмом, что позволяет передвигать ходунки прямо и в стороны; - задними колесами с храповым механизмом; - страховочным ремнем; - стабилизатором спины; - мягкими поручнями. Ходунки должны регулироваться по высоте в диапазоне от не менее 59см до не более 78см. Ходунки должны быть рассчитаны на примерный рост пользователя с ростом от не менее 130 до не более 170 см. | 13116,67 | 1 | 13116,67 |
| Наименование позиции по КТРУ: Ходунки изготовляемые по индивидуальному заказу Наименование позиции по 86н: Ходунки изготовляемые по индивидуальному заказу | Ходунки должны быть предназначены для обучения ходьбе инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть оснащены: - складной алюминиевой рамой; - передними колесами с поворотным механизмом, что позволяет передвигать ходунки прямо и в стороны; - задними колесами с храповым механизмом; - страховочным ремнем; - стабилизатором спины; - мягкими поручнями. Ходунки должны регулироваться по высоте в диапазоне от не менее 59см до не более 78см. Ходунки должны быть рассчитаны на примерный рост пользователя с ростом от не менее 130 до не более 170 см. | 13116,67 | 1 | 13116,67 |
| Наименование позиции по КТРУ: Ходунки – столик для прогулок Наименование позиции по 86н: Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП | Ходунки должны быть показаны больным детям страдающим ДЦП, параличами различной этилогии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть реверсионного типа, представляющие собой комплексное устройство, обеспечивающее поэтапность реабилитации. Данные детские ходунки должны способствовать подавлению патологической постуральной активности, создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций, должны помогать предупредить развитие контрактур и патологической установки стоп. Оснащение: - складная рама; - мягкие нескользящие ручки; - 4 колеса; - передние колеса с фиксацией поворотного механизма; - задние колеса с храповым механизмом, поддерживающие трусики в комплекте; - стабилизатор спины с фиксирующим ремнем безопасности. Технические характеристики: - общая ширина не менее 550 мм; - ширина между ручками не менее 320 мм; - высота от ручек до пола не менее 350 мм не более 500 мм; - длина ходунков не менее 500 мм не более 650 мм; - рост Получателей от 70 см до 100см. | 15913,33 | 1 | 15913,33 |
| Наименование позиции по КТРУ: Ходунки – столик для прогулок Наименование позиции по 86н: Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП | Ходунки должны быть показаны больным детям страдающим ДЦП, параличами различной этилогии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть реверсионного типа, представляющие собой комплексное устройство, обеспечивающее поэтапность реабилитации. Данные детские ходунки должны способствовать подавлению патологической постуральной активности, создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций, должны помогать предупредить развитие контрактур и патологической установки стоп. Оснащение: - складная рама; - мягкие нескользящие ручки; - 4 колеса; - передние колеса с фиксацией поворотного механизма; - задние колеса с храповым механизмом, поддерживающие трусики в комплекте; - стабилизатор спины с фиксирующим ремнем безопасности. Технические характеристики: - общая ширина не менее 550 мм; - ширина между ручками не менее 320 мм; - высота от ручек до пола не менее 400 мм не более 670 мм; - длина ходунков не менее 600 мм не более 950 мм; - рост Получателей от 100 см до 130см. | 17454,67 | 13 | 226910,71 |
| Наименование позиции по КТРУ: Ходунки – столик для прогулок Наименование позиции по 86н: Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП | Ходунки должны быть показаны больным детям страдающим ДЦП, параличами различной этилогии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть реверсионного типа, представляющие собой комплексное устройство, обеспечивающее поэтапность реабилитации. Данные детские ходунки должны способствовать подавлению патологической постуральной активности, создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций, должны помогать предупредить развитие контрактур и патологической установки стоп. Оснащение: - складная рама; - мягкие нескользящие ручки; - 4 колеса; - передние колеса с фиксацией поворотного механизма; - задние колеса с храповым механизмом, поддерживающие трусики в комплекте; - стабилизатор спины с фиксирующим ремнем безопасности. Технические характеристики: - общая ширина не менее 600 мм; - ширина между ручками не менее 350 мм; - высота от ручек до пола не менее 650 мм не более 800 мм; - длина ходунков не менее 730 мм не более 870 мм; - рост Получателей от 130 см до 150см. | 18553,67 | 3 | 55661,01 |
| Наименование позиции по КТРУ: Ходунки – столик для прогулок Наименование позиции по 86н: Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП | Ходунки должны быть многофункциональные модульные должны быть предназначены для детей-инвалидов, страдающих различными формами ДЦП и другими нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть оснащены приспособлениями для фиксации различных частей тела в правильном положении. Все приспособления должны легко крепятся и снимаются. Все фиксаторы должны регулироваться по нескольким параметрам для точной подгонки ходунков под анатомические особенности пользователя. Технические характеристики: - рама должна быть выполнена из алюминиевых сплавов с полимерным покрытием и защитным лаком; - рама должна регулироваться по высоте; - должен быть предусмотрен мягкий фиксатор грудной клетки для поддержки туловища в требуемом положении; должна быть регулировка высоты фиксатора, угла его крепления и объем; - ходунки должны быть снабжены подлокотниками; для максимального соответствия потребностям пользователя подлокотники должны регулироваться в пяти плоскостях: высота, ротация, угол, расстояние по отношению к телу и вперед-назад; - должны быть нескользящие рукоятки, регулируемые по высоте и глубине установки; - должен быть мягкий фиксатор таза (поддерживающие трусики) для обеспечения оптимального положения тела для обучения ходьбе; - должны быть фиксаторы бедер, которые должны регулироваться по горизонтали и по вертикали; - должны быть фиксаторы голеностопов с мягкими ремешками, которые должны регулироваться по длине шага и по расстоянию между голеностопами; - должны быть четыре литых колеса с индивидуальными тормозами, которые должны иметь несколько блокировок для обеспечения безопасности пользователя; - должна быть блокировка обратного хода, предотвращающая отъезд назад; - должна быть специальная блокировка, позволяющая ходункам двигаться с требуемой нагрузкой; - рама ходунков должна легко складываться без использования инструмента. Ходунки должны быть в 2-х типоразмерах. 1 типоразмер: - высота рамы должна регулироваться в диапазоне 540-660 мм; - длина рамы не менее 820 мм; - высота ходунков от пола до локтя должна регулироваться в диапазоне 660-880 мм; - высота крепления фиксатора грудной клетки должна регулироваться в диапазоне 620-850 мм; - общая ширина рамы не менее 660 мм; - внутренняя ширина рамы не менее 410 мм; - максимальная грузоподъемность ходунков не более 68 кг; - вес ходунков не более 16,2 кг. 2 типоразмер: - высота рамы должна регулироваться в диапазоне 740-1000 мм; - длина рамы не менее 960 мм; - высота ходунков от пола до локтя должна регулироваться в диапазоне 840-1240 мм; - высота фиксатора грудной клетки должна регулироваться в диапазоне 800-1185 мм; - общая ширина рамы не менее 710 мм; - внутренняя ширина рамы не менее 450 мм; - максимальная грузоподъемность ходунков не более 91 кг; - вес ходунков не более 18,3 кг. | 144626,67 | 4 | 578506,68 |
| Итого: |  |  | 32 | 1061630,42 |

Требования к безопасности товара.

Ходунки должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования",10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия".

Соответствие требованиям к хранению, упаковке товара, маркировке

Упаковка ходунков должна соответствовать стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей).

Упаковка ходунков должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования.

Маркировка упаковки ходунков должна включать:

- - условное обозначение группы ходунков, товарную марку, обозначение номера изделия;

- - страну-изготовителя, наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;

- - номер артикула;

- - количество изделий в упаковке;

- - дату (месяц, год) изготовления;

- - гарантийный срок годности;

- - правила использования;

- - штриховой код изделия;

- - информацию о сертификации.

- Гарантийный срок ходунков должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

- Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

- Срок пользования ходунков должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления их Получателю.

Срок поставки: по «01» октября 2019 года.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства получателя, либо, по согласованию с Получателем, в организованном (ых) пункте (пунктах), располагающемся (ихся) в помещении (ях), имеющем (их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном (ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Не допускается выдача Товара Получателям на улице, с машин, в арендованных гаражных боксах и т.п. местах.