| Техническое задание |
| --- |
| Наименование объекта закупки | Поставка кресел-колясок с электроприводом (для инвалидов и детей инвалидов) |
| Объем закупки | 15 шт. |
| Срок и место поставки | Срок действия контракта по 30.09.2019 года. В течение 4 (четырех) рабочих дней с даты подписания контракта, в пункте поставки Товара Поставщика, расположенном в г.Саратове, должно находиться 100 (Сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным контрактом. Поставщик уведомляет Заказчика о времени, дате и месте поставки Товара в пункт поставки Товара при помощи факсимильной связи или электронной почты не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки Товара. Срок поставки Товара Получателям в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения реестра получателей, выданного Заказчиком. Поставщик уведомляет Получателя о дате, времени и месте поставки Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Товар поставляется Получателю по месту жительства в пределах Саратовской области или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в пределах Саратовской области. |
| Порядок поставки | Поставщик осуществляет поставку Товара Получателям только после подписания Сторонами Акта выборочной проверки Товара. Получателям предоставляется право выбора способа получения Товара: доставка по месту жительства получателю или по согласованию с получателем в пункте выдачи Поставщика. Товар поставляется непосредственно Получателю при предоставлении им направления, выданного Заказчиком, и документа, удостоверяющего личность. В случае получения Товара законным представителем Получателя Товар выдается представителю при наличии у него документа, подтверждающего его полномочия на совершение таких действий, с указанием сведений о представителе в реестре и отрывном талоне к Направлению. Поставщик ведет журнал телефонных звонков Получателям из реестра, выданного Заказчиком, с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места, даты и времени доставки товара, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения товара. При необходимости журнал телефонных звонков предоставляется Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта в течение 3 (трех) рабочих дней. При передаче кресла-коляски Получателю Поставщик должен распаковать ее, привести в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя. При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации Товара. При передаче Товара Получателю оформляется Акт приема-передачи Товара, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Товара реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |
| Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Кол-во, шт. |
| Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для передвижения людей с ограниченными возможностями приводимое в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях и на улице по дорогам с твердым покрытием. Коляска должна управляться при помощи пульта управления с расположенным на нем манипулятором типа «джойстик», кнопочным регулятором скорости с показаниями на дисплее, кнопкой для быстрого отключения питания, дисплеем, показывающим уровень заряда энергоблока, кнопкой для подачи звукового сигнала. Пульт управления должен предоставлять возможность самому пользователю установить его на правую или левую стороны коляски, в зависимости от потребности и регулируется по длине, относительно подлокотника. Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать комфортное положение пользователя как при движении, так и в положении остановки; - рама должна быть складная по вертикальной оси; - спинка и сидение кресла-коляски должны быть выполнены из экологически чистой ткани, - спинка должна регулироваться по высоте в 3-х положениях на 5 см., - спинка должна быть оснащена регулируемыми натяжителями, - спинка должна быть оснащена карманом - сидение кресла-коляски должно иметь ремень безопасности для фиксации туловища, - сидение кресла-коляски должно быть оснащено карманом; - подлокотники кресло – коляски должны быть откидные, регулируемые по высоте на 10 см в 5-и положениях, оснащены мягкими накладками и боковыми, антиударными, защитными щитками; - передняя часть подлокотника изменяется по углу наклона с помощью кнопочного механизма; - кресло – коляска должна иметь быстросъемные, откидные подножки, регулируемые по высоте, укомплектованы опорными ремнями для голени; - опоры для стоп должны быть откидные, регулируемые по углу наклона; - кресло – коляска должна быть оснащена быстросъемными антиопрокидывающими устройствами с роликами; - передние колеса кресла - коляски должны быть самоориентирующиеся с цельнолитыми или пневматическими шинами; - задние колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами. - энергоблок кресло – коляски должен состоять из двух защитных коробов с расположенными внутри аккумуляторными батареями; - кресло - коляска должна легко разбираться и свободно размещаться в багажнике автомобиля. Технические характеристики: Ширина сидения кресла-коляски – 440мм, 460мм, 480мм, 500мм, 520мм (по заявке заказчика) Глубина сидения не менее 410 мм Высота сидения (без подушки) не менее 480мм Высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне от 410 мм до 470 мм Вес кресло-коляски не более 62 кг Грузоподъемность не менее 120 кг Максимальная скорость не менее 7 км/ч Запас хода не менее 20 км Емкость аккумуляторов не менее 2 шт.*36Ач. Электродвигатели, мощность не менее 2шт.*450Вт | 15 |
| Документы, подтверждающие качество (соответствие) товара | Поставляемые товары должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Товары подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Товаров, имеющих действующий сертификат соответствия |

Требования к качеству Товара

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3, 4; ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015; ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015; ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-16-2006, ГОСТ Р 51083-2015.

.

Требования к техническим характеристикам.

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Кресла-коляски должны соответствовать ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-16-2006 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию элементов кресла-коляски с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний». Если поставщик не может гарантировать соответствие используемых в конструкции изделия материалов, ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-16-2006, необходимым условием при выдачи таких изделий получателям является обязательное включение в инструкцию по использованию (по эксплуатации) и технике безопасности изделия раздела с предупреждениями, о возможности воспламенения использованного в конструкции материала и соответствующих запретах при пользовании изделиями (курения и пр. воздействий, которые могут привести к возгоранию материалов конструкции).

Кресло-коляска с электроприводом должна быть оснащена защитным влаго-водонепроницаемым кожухом двигателя, аккумуляторных батарей и силовых кабелей для эксплуатации кресла-коляски в условиях дождя, снега и пр.

Все электрические провода кресло-коляски должны быть закреплены и изолированы так, чтобы они не могли быть зацеплены предметами мебели или любыми другими выступающими предметами или повреждены ими и не могли служить помехой любой движущейся части кресла-коляски.

Кресло-коляска не должна представлять собой опасность, если ее батареи почти разряжены.

Геометрия сиденья должна позволять длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений и т.п. Для этого поверхность сиденья должна иметь соответствующую форму и упругость для оптимального положения и распределения массы тела. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, должна быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Наружное покрытие должно производиться путем двойного никелирования или хромирования гальваническим способом или полиэфирным порошковым покрытием (участником электронного аукциона указывается конкретно).

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.303-84 (п.4.6.13 ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний»).

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи получателя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%- го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Требования к маркировке, упаковке, отгрузке.

На каждой кресле-коляске должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации», на которой должны быть указаны:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендуемую максимальную массу получателя.

На шинах колес кресла-коляски должна быть маркировка их размера.

Поставляемые изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов согласно ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства  реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Поставщик гарантирует, что на момент поставки товара Заказчику целостность упаковки не будет нарушена.

Доставка предлагаемого к поставке Товара будет осуществляться транспортом Поставщика, позволяющим сохранить его качественные характеристики в период транспортировки.

Сроки предоставления гарантии качества

- Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Срок предоставления гарантии качества на Товар 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем, на аккумулятор – 6 (шесть) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока пользования. Обязательно указание адресов организаций, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней. Гарантийный ремонт Товара должен осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Поставщик несет все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием Товара на протяжении всего гарантийного срока.

Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественных технических средств реабилитации на качественные на основании соответствующего акта, претензии Получателя, либо Заказчика.