ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений в  здании Государственного учреждения - Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования РФ по адресу: г. Рубцовск, ул. Ленина, 60а

Срок выполнения работ: 60 календарных дней

Место выполнения работ: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Ленина, 6а.

Порядок выполнения работ: Работы выполняются иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами, в соответствии с заданием заказчика и сметной документацией. Все материалы, используемые для проведения ремонтных работ, должны иметь сертификаты качества или соответствия, либо паспорта. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Подрядчик применяет при выполнении работ материалы, конструкции, изделия только по согласованию с заказчиком. Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие качество использованных при ремонте материалов, оборудования.

При производстве работ подрядчик принимает необходимые меры по обеспечению сохранности имущества заказчика. При необходимости освобождения помещений, где производится ремонт, от офисной мебели и других предметов, подрядчик перемещает указанную мебель своими силами в другое помещение по указанию представителя заказчика. По окончании ремонтных работ подрядчик своими силами возвращает вынесенную мебель на исходное место по указанию представителя заказчика. Подрядчик в полном объеме несет материальную ответственность за причиненные заказчику убытки, ущерб его имуществу, причиной которых явились неправомерные действия (бездействие) подрядчика или его персонала при выполнении работ.

Подрядчик обеспечивает чистоту в месте проведения работ, своевременно осуществляет вывоз мусора, не допускает захламления помещений и территории.

Требования к качеству выполнения работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполненных работ потребностям заказчика: Качество выполняемых работ и используемых подрядчиком материалов, оборудования должно удовлетворять требованиям действующих СНиП, ГОСТ, ТУ и иных нормативно-правовых актов, технического регламента, санитарных и противопожарных норм. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых заказчику работ квалифицированным персоналом.

Режим проведения ремонтных работ на объекте заказчика: Ремонтные работы выполняются в рабочее время: пн.-чт. с 8-00 до 17-00, пт. с 8-00 до 16-00. Ремонтные работы могут выполняться в нерабочее время (после 17-00 и в выходные дни) по согласованию с заказчиком. Такое согласование оформляется подрядчиком в письменном виде и утверждается ответственным представителем заказчика.

В виду того, что в учреждении режимный характер объекта, подрядчик должен до начала выполнения работ представить заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных каждого работника.

Гарантийный срок на выполненные работы – 3 года с даты подписания акта приемки выполненных работ. Подрядчик выполняет в рамках гарантийных обязательств любые работы, необходимые для восстановления пришедших в негодность по вине подрядчика работ, выполненных подрядчиком по настоящей закупке. При приемке выполненных работ заказчик обязан провести экспертизу для проверки их соответствия ус ловиям контракта.

Перечень работ, выполняемых подрядчиком:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| кабинет № 6 |
| 1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | м2 | 13,8 |
| 2 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 13,8 |
| 3 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: вентиляционного короба | м2 | 2,5 |
| 4 | Разборка внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м.п. | 2,15 |
| 5 | Разборка облицовки стен пластиковыми панелями: по деревянной обрешетке | м2 | 48,5 |
| 6 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | м2 | 48,5 |
| 7 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: гипсокартонных | м2 | 48,5 |
| 8 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: | м2 | 48,5 |
| 9 | Замена уголков ПВХ на клее | м.п. | 10 |
| 10 | демонтаж Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 11 | Монтаж Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 12 | Демонтаж Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 3 |
| 13 | Монтаж Розетка штепсельная: при скрытой проводке двухместная с заземлением | шт. | 3 |
| 14 | демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м.п | 25 |
| 15 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м.п. | 15,26 |
| 16 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м.п. | 15,26 |
| 17 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 13,8 |
| 18 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (толщ.30мм) | м2 | 13,8 |
| 19 | Устройство покрытий: из линолеума | м2 | 13,8 |
| 20 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м.п. | 0,9 |
| 21 | разборка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м.п. | 2 |
| 22 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м.п. | 2 |
| 23 | Разборка облицовки оконных и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 2,5 |
| 24 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 3 |
| 25 | Снятие наличников | м.п. | 5 |
| 26 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,6 |
| 27 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 1 |
| 28 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,8 |
| 29 | Установка и крепление наличников | м.п. | 5 |
| 30 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт. | 1 |
| 31 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт. | 2 |
| 32 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 1 |
| 33 | Снятие внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | 1 шт. | 1 |
| 34 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | 1 шт. | 1 |
| 35 | Обрамление отверстия для радиаторов отопления уголком ПВХ на клее | п. м | 3 |
| 36 | Демонтаж Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 2 |
| 37 | Монтаж Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 2 |
| кабинет № 7 и 7/1 |
| 38 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: вентиляционного короба | м2 | 2,5 |
| 39 | Разборка внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м.п. | 2,15 |
| 40 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | м2 | 14,7 |
| 41 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 14,7 |
| 42 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м.п. | 19,86 |
| 43 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м.п. | 19,86 |
| 44 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 4 |
| 45 | заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 0,9225 |
| 46 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | м2 | 3 |
| 47 | шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен. | м2 | 4 |
| 48 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 52,9 |
| 49 | Оклейка обоями стен по штукатурке и бетону | м2 | 52,9 |
| 50 | Замена уголков ПВХ на клее | м.п. | 5 |
| 51 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 1 |
| 52 | Снятие наличников | м.п | 20 |
| 53 | Снятие дверных полотен | м2 | 6,4 |
| 54 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 5,4 |
| 55 | Установка и крепление наличников | м.п. | 15 |
| 56 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | м.п. | 26 |
| 57 | Заделка борозд в кирпичных стенах: цементным раствором | м.п. | 26 |
| 58 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | шт. | 6 |
| 59 | демонтаж Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 3 |
| 60 | Монтаж Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 3 |
| 61 | Демонтаж Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 3 |
| 62 | Монтаж Розетка штепсельная: двухместная утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 3 |
| 63 | демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м | 22 |
| 64 | разборка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | п. м | 2 |
| 65 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | п. м | 2 |
| 66 | Разборка облицовки оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 2,5 |
| 67 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 3 |
| 68 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт. | 2 |
| 69 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт. | 2 |
| 70 | Обрамление отверстия для радиаторов отопления уголком ПВХ на клее | п. м | 3 |
| 71 | Демонтаж Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 2 |
| 72 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 2 |
| санузел |
| 73 | Разборка внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м.п | 3 |
| 74 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: вентиляционного короба | м2 | 2,5 |
| 75 | Разборка облицовки стен и перегородок: из керамических глазурованных плиток | м2 | 37 |
| 76 | Разборка перегородок: бетонных | 1 м3 | 0,912 |
| 77 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 9,3 |
| 78 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,46125 |
| 79 | Обрамление проема угловой сталью | 1 т | 0,045 |
| 80 | Кладка сантехнических перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 13,3 |
| 81 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | шт. | 2 |
| 82 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0,05 |
| 83 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,094 |
| 84 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | м2 | 26,9 |
| 85 | Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских | м2 | 1,24 |
| 86 | Гладкая облицовка сантехнической перегородки, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 28,14 |
| 87 | Установка дверных блоков в сантехнических кабинах | м2 | 3,28 |
| 88 | Приборы дверные в перегородках санузлов | компл. | 2 |
| 89 | Очистка поверхности щетками | м2 | 9,3 |
| 90 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | м2 | 9,3 |
| 91 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | м2 | 9,3 |
| 92 | Уголок декоративный | м | 18 |
| 93 | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых | отверстие | 4 |
| 94 | Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 54,59 |
| 95 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 | 9,3 |
| 96 | Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 1,5 |
| 97 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | м.п. | 2,42 |
| 98 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | шт. | 2 |
| 99 | Демонтаж: умывальников и раковин | шт. | 2 |
| 100 | Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе | шт. | 2 |
| 101 | Снятие смесителя | шт. | 1 |
| 102 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | компл. | 2 |
| 103 | Установка смесителей | шт. | 2 |
| 104 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | компл. | 2 |
| 105 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м.п. | 5 |
| 106 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м.п. | 3 |
| 107 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | м.п. | 18 |
| 108 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | шт. | 2 |
| 109 | Монтаж Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 2 |
| 110 | Демонтаж: бра, плафонов | шт. | 2 |
| 111 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт. | 4 |
| кабинет №8 |
| 112 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: вентиляционного короба | м2 | 2,5 |
| 113 | Разборка внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м.п. | 2,15 |
| 114 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | м2 | 17,6 |
| 115 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 17,6 |
| 116 | Разборка облицовки стен пластиковыми панелями: по деревянной обрешетке | м2 | 65,45 |
| 117 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | м2 | 65,45 |
| 118 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: гипсокартонных | м2 | 65,45 |
| 119 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: | м2 | 65,45 |
| 120 | Замена уголков ПВХ на клее | м.п | 15 |
| 121 | демонтаж Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 122 | Монтаж Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 123 | Демонтаж Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 4 |
| 124 | Монтаж Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 4 |
| 125 | демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м.п. | 25 |
| 126 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м.п. | 20,78 |
| 127 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м.п. | 20,78 |
| 128 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 17,6 |
| 129 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (30мм) | м2 | 17,6 |
| 130 | Устройство покрытий: из линолеума | м2 | 17,6 |
| 131 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м.п. | 0,9 |
| 132 | разборка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м.п. | 4 |
| 133 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м.п. | 4 |
| 134 | Разборка облицовки оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 5 |
| 135 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 5,5 |
| 136 | Снятие наличников | м.п. | 5 |
| 137 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,6 |
| 138 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 1 |
| 139 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,8 |
| 140 | Установка и крепление наличников | м.п. | 5 |
| 141 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт. | 2 |
| 142 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт. | 2 |
| 143 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 1 |
| 144 | Снятие внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт. | 1 |
| 145 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт. | 1 |
| 146 | Обрамление отверстия для радиаторов отопления уголком ПВХ на клее | м.п. | 6 |
| 147 | Демонтаж Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 3 |
| 148 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 3 |
| кабинет № 9 |
| 149 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: вентиляционного короба | м2 | 2,5 |
| 150 | Разборка внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м.п. | 2,15 |
| 151 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | м2 | 31,4 |
| 152 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 31,4 |
| 153 | Разборка облицовки стен пластиковыми панелями: по деревянной обрешетке | м2 | 67,05 |
| 154 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | м2 | 67,05 |
| 155 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: гипсокартонных | м2 | 67,05 |
| 156 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | м2 | 67,05 |
| 157 | Замена уголков ПВХ на клее | м.п. | 15 |
| 158 | демонтаж Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 159 | Монтаж Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 160 | Демонтаж Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 5 |
| 161 | Розетка двухместная для скрытой проводки с заземляющими контактами | шт. | 5 |
| 162 | демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м.п. | 29 |
| 163 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м.п. | 21,64 |
| 164 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м.п. | 21,64 |
| 165 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 31,4 |
| 166 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 31,4 |
| 167 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 31,4 |
| 168 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | м2 | 31,4 |
| 169 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 | м2 | 31,4 |
| 170 | Устройство покрытий: из линолеума | м2 | 31,4 |
| 171 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м.п. | 0,9 |
| 172 | Разборка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м.п. | 4 |
| 173 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м.п. | 4 |
| 174 | Разборка облицовки оконных и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 5 |
| 175 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 2 |
| 176 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 10 |
| 177 | Снятие наличников | м.п. | 10 |
| 178 | Снятие дверных полотен | м2 | 3,2 |
| 179 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 3,6 |
| 180 | Установка и крепление наличников | м.п. | 10 |
| 181 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт. | 4 |
| 182 | Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4 | шт. | 7 |
| 183 | Снятие внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | блок | 1 |
| 184 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | блок | 1 |
| 185 | Обрамление отверстия для радиаторов отопления уголком ПВХ на клее | м.п. | 6 |
| 186 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 1 |
| 187 | Демонтаж Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 4 |
| 188 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 6 |
| кабинет № 10 |
| 189 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: вентиляционного короба | м2 | 2,5 |
| 190 | Разборка внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м.п. | 2,15 |
| 191 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | м2 | 15,8 |
| 192 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 15,8 |
| 193 | Разборка облицовки стен пластиковыми панелями: по деревянной обрешетке | м2 | 50,41 |
| 194 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | м2 | 50,41 |
| 195 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: гипсокартонных | м2 | 50,41 |
| 196 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | м2 | 50,41 |
| 197 | Замена уголков ПВХ на клее | м.п. | 10 |
| 198 | демонтаж Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 199 | Монтаж Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 200 | Демонтаж Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 4 |
| 201 | Монтаж Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 4 |
| 202 | демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м | 21 |
| 203 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м.п. | 15,78 |
| 204 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м.п. | 15,78 |
| 205 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 15,8 |
| 206 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 15,8 |
| 207 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 15,8 |
| 208 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | м2 | 15,8 |
| 209 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | м2 | 15,8 |
| 210 | Устройство покрытий: из линолеума | м2 | 15,8 |
| 211 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м.п. | 0,9 |
| 212 | Разборка облицовки оконных и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 2,5 |
| 213 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 3 |
| 214 | Разборка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м.п. | 2 |
| 215 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м.п. | 2 |
| 216 | Снятие наличников | м.п. | 5 |
| 217 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,6 |
| 218 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 1 |
| 219 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,8 |
| 220 | Установка и крепление наличников | м.п. | 5 |
| 221 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт. | 1 |
| 222 | Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4 | шт. | 2 |
| 223 | Снятие внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт. | 1 |
| 224 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт. | 1 |
| 225 | Обрамление отверстия для радиаторов отопления уголком ПВХ на клее | п. м | 3 |
| 226 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 1 |
| 227 | Демонтаж Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 2 |
| 228 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 2 |
| кабинет № 11 |
| 229 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: вентиляционного короба | м2 | 2,5 |
| 230 | Разборка внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м.п. | 2,15 |
| 231 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | м2 | 13,7 |
| 232 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 13,7 |
| 233 | Разборка облицовки стен пластиковыми панелями: по деревянной обрешетке | м2 | 47,83 |
| 234 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | м2 | 47,83 |
| 235 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: гипсокартонных | м2 | 47,83 |
| 236 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | м2 | 47,83 |
| 237 | Замена уголков ПВХ на клее | м.п. | 10 |
| 238 | демонтаж Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 239 | Монтаж Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 240 | Демонтаж Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 4 |
| 241 | Монтаж Розетка штепсельная: двойная утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 4 |
| 242 | демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м.п. | 19 |
| 243 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м.п. | 15 |
| 244 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м.п. | 15 |
| 245 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 13,7 |
| 246 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 13,7 |
| 247 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 13,7 |
| 248 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | м2 | 13,7 |
| 249 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | м2 | 13,7 |
| 250 | Устройство покрытий: из линолеума | м2 | 13,7 |
| 251 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м.п. | 0,9 |
| 252 | разборка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | п. м | 2 |
| 253 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | п. м | 2 |
| 254 | Разборка облицовки оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 2,5 |
| 255 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 3 |
| 256 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 1 |
| 257 | Снятие наличников | м.п. | 5 |
| 258 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,6 |
| 259 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,8 |
| 260 | Установка и крепление наличников | м.п. | 5 |
| 261 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт. | 1 |
| 262 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт. | 2 |
| 263 | Снятие внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт. | 1 |
| 264 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт. | 1 |
| 265 | Обрамление отверстия для радиаторов отопления уголком ПВХ на клее | м.п. | 3 |
| 266 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 1 |
| 267 | Демонтаж Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 2 |
| 268 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 2 |
| кабинет № 12 |
| 269 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | м2 | 14 |
| 270 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 14 |
| 271 | Разборка облицовки стен пластиковыми панелями: по деревянной обрешетке | м2 | 49,21 |
| 272 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | м2 | 49,21 |
| 273 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: гипсокартонных | м2 | 49,21 |
| 274 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | м2 | 49,21 |
| 275 | Замена уголков ПВХ на клее | м.п. | 10 |
| 276 | демонтаж Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 277 | Монтаж Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 278 | Демонтаж Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 5 |
| 279 | Монтаж Розетка штепсельная: двойная утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 5 |
| 280 | демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м.п. | 21 |
| 281 | разборка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | п. м | 2 |
| 282 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | п. м | 2 |
| 283 | Разборка облицовки оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 2,5 |
| 284 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 3 |
| 285 | Снятие наличников | м.п. | 5 |
| 286 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,6 |
| 287 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 1 |
| 288 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,8 |
| 289 | Установка и крепление наличников | м.п. | 5 |
| 290 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт. | 1 |
| 291 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт. | 2 |
| 292 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 1 |
| 293 | Снятие внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт. | 1 |
| 294 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт. | 1 |
| 295 | Обрамление отверстия для радиаторов отопления уголком ПВХ на клее | п. м | 3 |
| 296 | Демонтаж Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 2 |
| 297 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 2 |
| 298 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м.п. | 15,32 |
| 299 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м.п. | 15,32 |
| 300 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 14 |
| 301 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 14 |
| 302 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | м2 | 14 |
| 303 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 14 |
| 304 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | м2 | 14 |
| 305 | Устройство покрытий: из линолеума | м2 | 14 |
| 306 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м.п. | 0,9 |
| кабинет №13 |
| 307 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | м2 | 14,2 |
| 308 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 14,2 |
| 309 | Разборка облицовки стен пластиковыми панелями: по деревянной обрешетке | м2 | 49,62 |
| 310 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | м2 | 49,62 |
| 311 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: гипсокартонных | м2 | 49,62 |
| 312 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | м2 | 49,62 |
| 313 | Замена уголков ПВХ на клее | м.п. | 10 |
| 314 | демонтаж Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 315 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 316 | Демонтаж Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 5 |
| 317 | Розетка штепсельная: двухместная утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 5 |
| 318 | демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м.п. | 20 |
| 319 | разборка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м.п. | 2 |
| 320 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м.п. | 2 |
| 321 | Разборка облицовки оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 2,5 |
| 322 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 3 |
| 323 | Снятие наличников | м.п. | 5 |
| 324 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,6 |
| 325 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 1 |
| 326 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1,8 |
| 327 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт. | 1 |
| 328 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | шт. | 2 |
| 329 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 1 |
| 330 | Демонтаж блока источника резервированного питания | шт. | 1 |
| 331 | Монтаж блока источника резервированного питания (БИРП) б/у | шт. | 1 |
| 332 | Демонтаж щитка распределительного | шт. | 1 |
| 333 | Монтаж щитка распределительного б/у | шт. | 1 |
| 334 | Снятие внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт. | 2 |
| 335 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт. | 2 |
| 336 | Обрамление отверстия для радиаторов отопления уголком ПВХ на клее | м.п. | 3 |
| 337 | Демонтаж Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 2 |
| 338 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 2 |
| коридор |
| 339 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 37,3 |
| 340 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 37,3 |
| 341 | Смена: выключателей | шт. | 1 |
| 342 | Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м.п. | 50,16 |
| 343 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 1 |
| 344 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 2,25 |
| 345 | Разборка облицовки дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 3,34 |
| 346 | Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 3,34 |
| 347 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м.п. | 51,54 |
| 348 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 37,3 |
| 349 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | шт. | 3 |
| 350 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 | 37,3 |
| 351 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м.п. | 51,54 |
| 352 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт. | 5 |
| 353 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт. | 5 |
| 354 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (фактурная) | м2 | 170,08 |
| 355 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | м.п. | 12 |
| 356 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт. | 2 |
| 357 | Установка радиаторов: стальных б/у | кВт | 1,84 |
| 358 | Демонтаж Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 5 |
| 359 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 5 |
| электропроводка |
| 360 | Монтаж Лоток проволочный | м | 25 |
| 361 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | м. | 25 |
| 362 | Затягивание кабеля в гофротрубу | м. | 1110,46 |
| 363 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м | 25 |

Требования к товарам, используемым при выполнении работ:

.

| 1.Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг» |
| --- |
| наименование показателя | значение показателя |
| Тип и материал изготовления | Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг» или эквивалент с характеристиками: потолок представляет собой лёгкие минераловолокнистые кассеты толщиной не более 20 мм, размер 600*600мм, белого цвета, поверхность: «червоточены на белом фоне. укладываемые на металлические направляющие, прикрепленные к потолку специальной подвесной системой (диаметром не менее 2-х мм.) |
| Группа горючести | Г1 (материал низкой горючести по ГОСТ 30244-94), группу воспламеняемости В1 (материал трудновоспламеняемый по ГОСТ 30244-94), является материалом с малой дымообразующей способностью (группа Д1 по ГОСТ 30244-94), материалом малоопасным по токсичности продуктов горения (группа Т1 по ГОСТ 30244-94). |
| соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53298-2009 "Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. N 74-ст)) |

2. Линолеум

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| тип | коммерческий гомогенный |
| соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ 18108-2016. Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия» (утв. приказом Росстандарта от 11.11.2016 № 1677-ст) |
| толщина линолеума, мм | не менее 3.2 |
| толщина защитного слоя, мм | не менее 0.5 |
| класс применения | 33 либо 34 |
| истираемость, мкм | не более 50 |

3. Обои улучшенные

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| материал, из которого изготовлены обои | виниловые на основе нетканых композиционных материалов, с рельефной поверхностью |
| соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ 6810-2002. Обои. Технические условия» (принят МССМС, протокол № 7 от 03.09.2002 г.) |
| устойчивость к сухому истиранию, число истираний | не менее 30 |

4. Листы гипсокартонные ( Россия)

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия» |
| влагостойкость | влагостойкие |
| предел прочности при изгибе, МПа | не менее 5.5 |

5. Грунтовка акриловая

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| тип | акриловая |
| назначение | для обработки оснований из гипса, бетона, дерева или камня |
| соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Технические условия» |
| Плотность при температуре 20 градусов | 1,01 -1,03 г/см³ |
| Срок сушки при t 20 | не более 1 часа |

6. Шпатлевка финишная

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| тип | на цементной основе |
| назначение | выравнивание бетонных, кирпичных, блочных и оштукатуренных основ |
| водостойкость | водостойкая |
| связующее | цемент |

7. Плинтуса поливинилхлоридные

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| тип | поливинилхлоридные |
| назначение | для внутренней отделки |
| соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ 19111-2001Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия» (Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 30 мая 2001 г.) |
| Ширина, мм | не менее 19 |
| Высота, мм | не менее 48 |
| наличие кабель-каналов | есть |

8. Клей КМЦ

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| тип | карбоксиметилцеллюлозный |
| назначение | для легких, средних, тяжелых обоев |
| содержание в составе сухого вещества | не менее 57%. |
| время полного разбухания до получения однородной массы | не более 2 часов |

9. Клей плиточный для облицовочных работ водостойкий

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Тип смеси | Высокопрочная |
| Назначение | Для внутренних и наружных работ |
| Вид плитки | Керамическая |
| Удерживаемый вес плитки, кг/м² | Не менее 24 |
| Устойчивость к влаге | Водостойкий |

10. Смесь сухая  для заделки швов водостойкая

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Насыпная плотность (сухой смеси) | 1,15 кг/дм³ |
| Ширина заделываемых швов | 1 - 6 мм |
| Соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ 31189-2003. Смеси сухие строительные. Классификация» |
| Устойчивость к влаге | Водостойкая |
| Стойкость к температурам | -20°С до +60°С |

11. Унитаз «компакт»

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| тип | Воронкообразный с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой |
| соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ 30493-2017 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры», «ГОСТ 15167-93Изделия санитарные керамические. Общие технические условия» |
| высота от пола до стульчака, см. | Не менее 37, не более 40 |
| ширина модели, см. | 34 или 36 |
| тип бочка | устанавливаемый на унитазе |
| комплектность | спускная арматура, крепежные элементы, крышка-сиденье |

12. Плитка керамическая облицовочная

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Материал | Керамика |
| Назначение | Для внутренних работ, для облицовки стен |
| Соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ 6141-91. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия» |
| Наличие глазуровки, рисунка | Глазурованные |
| Размеры плитки, мм | Длина: не менее 300, Ширина: не менее 200, Толщина: не менее 7 |
| Грани | Без завала |
| Дефекты внешнего вида плитки | Не допускаются |

13. Плитка керамическая напольная

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Материал | Керамика |
| Назначение | Для внутренних работ, напольная |
| Соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ 6787-2001. Плитки керамические для полов. Технические условия» |
| Наличие глазуровки, рисунка | Не глазурованные |
| Размеры плитки, мм | Длина: не менее 300, Ширина: не менее 300, Толщина: не менее 7 |
| Грани | Без завала |
| Дефекты внешнего вида плитки | Не допускаются |

14. Дверь противопожарная

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Тип | Однопольная |
| Материал | Сталь листовая марки не ниже 08ПС |
| Назначение | Дверь пожарного выхода |
| Соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ Р 57327-2016. Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний» «ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия» «СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |
| Тип открывания | левое |
| Запирающая фурнитура | есть |
| Размеры, мм | ширина: не менее 800, высота: не менее 2000, |

15. Дверь внутренняя

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Тип | Однопольная |
| Материал | Дерево |
| Назначение | Внутренняя |
| Соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | «ГОСТ 475-2016. Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия» «СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |
| Тип открывания | Правое,левое |
| Скобяные изделия | ГОСТ 538-2001 (изделия замочные и скобяные, технические условия), Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 сентября 2014 г. N 70-П) |
| Размеры, мм | ширина: не менее 900, высота: не менее 2000, |

16. Светильник

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| Тип | Потолочный встраиваемый, светодиодный |
| Количество ламп, шт. | 4 |
| патрон | цоколь G13 |
| Размеры (длина, ширина), мм | не менее 595, не менее 595 |
| Мощность, Вт | не менее 40 |

17. Доска подоконная из ПВХ

| наименование показателя | значение показателя |
| --- | --- |
| материал | ПВХ |
| Соответствие техническим регламентам, национальным стандартам | ОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2013 г. N 44) |
| Цвет | Однородный без перепадов и пятен на лицевой стороне. |
| Размеры (длина, ширина), мм | не менее 2000, не менее 600 |

Порядок сдачи и приемки выполненных работ: Сдача результатов работы подрядчиком и их приемка заказчиком оформляются актами формы КС-2, КС-3, подписываемыми обеими сторонами. Если будут выявлены дефекты, нарушения или отклонения от предъявляемых к производству работ требований, отклонения от показателей нормативно-технической документации, выявленные недостатки оформляются двусторонним актом с указанием сроков устранения нарушений, после чего вся принятая исполнительная документация возвращается подрядчику на доработку вместе с копией двухстороннего акта. После устранения нарушений и подписания основного акта приемки выполненных работ работы считаются принятыми. Повторная и последующая приемка работ заказчиком производится в том же порядке.