##### Техническое задание

| п/п | Наименование изделия | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-28Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Ортопедический аппарат на кисть и лучезапястный сустав. Материал приемной гильзы - термопласт. Приемная гильза изготавливается непосредственно по руке пациента. Аппарат помогает пациенту, восстановить подвижность суставов, избежать мышечных контрактур и вернуть функциональность своей руке. | 1 |
| 2 | 8-09-37 Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат ортопедический на голеностопный сустав. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с конечности инвалида. Материал постоянной приемной гильзы - термопласты. Крепление индивидуальное, по показаниям, может быть с движением или без движения в голеностопном шарнире, а также с компенсацией укорочения. | 5 |
| 3 | 8-09-38 Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат ортопедический на голеностопный и коленный сустав. Приемная гильза индивидуального изготовления, по слепку с конечности инвалида. Материал приемной гильзы литьевые смолы, может иметь смягчающий вкладыш. Коленный и голеностопный шарниры системные. Коленный шарнир может быть с замком или без замка. Голеностопный шарнир с движением. Крепление гильз индивидуальное, по показаниям. | 1 |
| 4 | 8-09-39 Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав с регулируемым шарниром. Изделие максимальной готовности с индивидуальной подгонкой по пациенту. Материал приемной гильзы термопласт или трехслойная ортопедическая ткань. Шины аппарата оборудованы коленным регулируемым шарниром. Крепление гильз индивидуальное. | 1 |
| 5 | 8-09-40 Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат для детей максимальной готовности с индивидуальной подгонкой по пациенту. Состоит из разводящей штанги, серег и шлевок. Для смягчения может применяться вкладной чехол. Крепление гильз индивидуальное, по показаниям. | 1 |
| 6 | 8-09-42 Аппарат на всю ногу | Аппарат ортопедический на всю ногу. Приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида из натуральных плотных материалов. Шины аппарата могут быть с замком или без замка в коленном и тазобедренном шарнирах, с движением или без движения в голеностопном шарнире. Также возможно использование полукольца или сидения с дополнительной разгрузкой на тубер (седалищный бугор). Для большей устойчивости может использоваться стремя с выносом. Крепление индивидуальное, по показаниям. | 2 |
| 7 | 8-09-42 Аппарат на всю ногу | Аппарат ортопедический на всю ногу. Приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с конечности пациента из литьевых смол или термопластов. Шины аппарата могут быть с замком или без замка в коленном и тазобедренном шарнирах, с движением или без движения в голеностопном шарнире. Крепление гильз индивидуальное, по показаниям. | 1 |
| 8 | 8-09-43 Аппарат на нижние конечности и туловище(ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище для взрослых. Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с конечностей и туловища инвалида. Материал пробной приемной гильзы термопласт. Материал постоянной приемной гильзы - литьевые смолы. Используются системные шарниры - коленный и голеностопный. Коленный шарнир может быть с замком или без замка, голеностопный - с движением или без движения. Крепление гильз индивидуальное, по показаниям. | 4 |
| 9 | 8-09-43 Аппарат на нижние конечности и туловище(ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище для детей. Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с конечностей и туловища ребенка-инвалида. Материал пробной приемной гильзы термопласт. Материал постоянной приемной гильзы - литьевые смолы. Используются системные коленный и голеностопный шарниры, коленный шарнир с замком или без замка, голеностопный шарнир с движением или без движения. Крепление гильз индивидуальное, по показаниям. | 11 |
| Итого: | 27 |

Требования к качеству работ:

Выполняемые работы должны включать проведение комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на восстановление опорно-двигательных функций конечностей с помощью ортезов конечностей.

Аппараты ортопедические должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Национального стандарта Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 56137-2014 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления», ГОСТ Р 51819-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения", ГОСТ Р 57765-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования"

Требования к качеству, гарантия качества:

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет:

- на аппараты верхних конечностей не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов – не менее 12 месяцев),

- на аппараты нижних конечностей – не менее 12 месяцев.

В течение указанного срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине Получателя). В случае необходимости, оплата проезда по гарантийной замене или ремонту изделия, осуществляется за счет Исполнителя.

Срок и место выполнения работ:

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению Получателей до 16 декабря 2019 года (включительно). Срок выполнения работ – не более 30 календарных дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должны быть осуществлены по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске или, при необходимости, по месту жительства инвалида в пределах территории Красноярского края (в зависимости от способности инвалида к передвижению).