Техническое задание

Предоставление в 2019 году услуг по ремонту вычислительной техники с заменой запасных частей для нужд Государственного учреждения - Пермского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Услуги оказываются в течение периода действия контракта в соответствии с техническими требованиями и графиком работы Заказчика. Исполнитель соблюдает требования действующего у Заказчика и определяемого законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации режима по защите конфиденциальной информации.

Услуга по ремонту распространяется на все оборудование   в пределах перечня, определенного спецификацией (таблица №1).

Технологический процесс определения неработоспособности вычислительной техники состоит из следующего:

- Заказчик самостоятельно производит первичную диагностику вычислительной техники.

- Выявленные в ходе диагностики неисправные составные части вычислительной техники направляются в ремонтный центр Исполнителя. Координатор по Ремонту Исполнителя по Заявке на ремонт, полученной по электронной почте, предварительно проверяет ремонтопригодность техники до ее отправки в ремонтный центр и сообщает заказчику о замене или отправке в ремонт без замены.

- Установку комплектующих к системным блокам, полученным на подмену или после ремонта, Исполнитель производит самостоятельно и устанавливает его в системные блоки Заказчика.

- Работоспособность вычислительной техники, полученной на замену или после завершения ремонтных работ, проверяется Заказчиком

Требования к качеству и безопасности услуг:

1. Услуги по ремонту техники оказываются в соответствии и с соблюдением требований действующих нормативно-правовых актов (СНиП, ГОСТ, правилами техники безопасности, правилами и нормами пожарной безопасности и т.д.) как в отношении услуг, так и в отношении самого комплекса технических средств, а также расходных материалов, необходимых для осуществления сервисного обслуживания.

2. Исполнитель соблюдает требования действующего у Заказчика и определяемого законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации режима по защите конфиденциальной информации. Исполнитель несет всю определенную законами и нормативно-правовыми актами ответственность за нарушение режима по защите конфиденциальной информации.

3. Весь объём услуг выполняется квалифицированными техническими специалистами Исполнителя.

4. При оказании услуг недопустимо использование комплектующих изделий, бывших в употреблении.

5. После оказания услуг на корпусе техники отсутствуют следы проводимых работ, корпус чистый.

6. Срок предоставления гарантии качества услуг: с каждой отремонтированной единицей техники Исполнителем предоставляется гарантийный талон.

7. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в течение гарантийных сроков, которые действуют с момента подписания Акта приемки оказанных услуг Заказчиком и составляет 12 (Двенадцать) месяцев.

8. Исполнитель гарантирует соответствие выполняемых работ Техническому заданию и несет все расходы по замене или ремонту некачественных деталей и узлов, выявленных Заказчиком в период действия гарантийного обязательства на каждую единицу оборудования.

9. Исполнитель обеспечивает замену некачественного или вышедшего из строя оборудования исправным в течение 2 (двух) рабочих дней, если претензия предъявлена Заказчиком в период действия гарантийного обязательства на каждую единицу оборудования.

Основные законодательные и правовые акты в отношении услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, компьютеров и периферийных устройств:

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О техническом регулировании».

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №   2300-1 «О защите прав потребителей».

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 23.12.2010) «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране окружающей среды».

- Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025 (ред. от 04.12.2012) «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (ред. от 19.09.2015) «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Таблица №1

Спецификация

| № п/п | Наименование работ | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена материнской платы в системном блоке | Разъем процессора: LGA 1151-v2 Тип памяти: DDR4 Встроенный сетевой адаптер: да Форм-фактор:Micro-ATX | Количество слотов памяти: не менее 4 Видеовыход D-sub на задней панели: не менее 1 Видеовыход HDMI на задней панели: не менее 1 Общее количество портов SATA 6ГБит/сек: не менее 6 Количество слотов PCI-E x16: не менее 1 Количество слотов PCI-E x1: не менее 1 | шт | 16 |
| 2 | Замена блока питания в системном блоке | Форм-фактор: Standard-ATX | Мощность: не ниже 650 Вт Диаметр вентилятора охлаждения: не менее 140 мм Стандарт ATX12V: не ниже v2.4 Сертификация 80 PLUS: не ниже Gold | шт | 16 |
| 3 | Замена процессора в системном блоке | Разъем процессора: LGA 1151-v2 Встроенное графическое ядро: есть | Базовая частота процессора: не менее 4000 МГц Количество ядер: не менее 4 Количество потоков: не менее 4 Кэш третьего уровня (L3): не менее 8Мб Тепловыделение: не более 100 Вт | шт | 16 |
| 4 | Замена системы охлаждения процессора в системном блоке | Разъем процессора: LGA 1151-v2 Материал радиатора: алюминий Материал основания: медь Разъем для подключения вентиляторов: 4-pin(PWM) | Количество вентиляторов в комплекте: не менее 1 Диаметр вентилятора охлаждения: не менее 92 мм Количество тепловых трубок: не менее 3 Рассеиваемая мощность: не менее 150 Вт | шт | 16 |
| 5 | Замена оперативной памяти в системном блоке | Тип памяти: DDR4 Форм-фактор: DIMM | Объем одного модуля памяти: не менее 8 Гб Тактовая частота: не менее 2400 МГц | шт | 34 |
| 6 | Замена процессора в сервере | Разъем процессора: LGA 2066 | Базовая частота процессора: не менее 3000 МГц Максимальная частота процессора: не менее 4400 МГц Количество ядер: не менее 18 Количество потоков: не менее 36 Кэш третьего уровня (L3): не менее 24 Мб Техпроцесс: не более 15 нм Тепловыделение: не более 170 Вт | шт | 6 |
| 7 | Замена материнской платы в сервере | Разъем процессора: LGA 2066 Тип памяти: DDR4 | Количество слотов памяти: не менее 8 Сетевой адаптер: не менее 2 Скорость встроенного сетевого адаптера: не менее 1000 Мбит/с Общее количество портов SATA 6ГБит/сек: не менее 6 Количество слотов PCI-E x16: не менее 4 Количество слотов PCI-E x4: не менее 1 | шт | 6 |
| 8 | Замена оперативной памяти в сервере | Тип памяти: DDR4ECC Форм-фактор: DIMM | Объем одного модуля памяти: не менее 16 Гб Тактовая частота: не менее 2400 МГц | шт | 24 |
| 9 | Замена блока питания в сервере | Форм-фактор: Standard-ATX Модульность: полная PFC: активный | Мощность: не ниже 1000 Вт Диаметр вентилятора охлаждения: не менее 140 мм Стандарт ATX12V: не ниже v2.4 Сертификация 80 PLUS: не ниже Platinum Количество разъемов 4+4 pin CPU: не менее 2 | шт | 6 |
| 10 | Замена системы охлаждения процессора сервере | Разъем процессора: LGA 2066 Материал основания: медь Разъем для подключения вентиляторов: 4-pin(PWM) | Количество вентиляторов в комплекте: не менее 1 Диаметр вентилятора охлаждения: не менее 120 мм Количество тепловых трубок: не менее 6 Рассеиваемая мощность: не менее 200 Вт | шт | 6 |