Техническое задание

На выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного среднего уровня активности для обеспечения инвалида в 2019 году.

Идентификационный код закупки

Количество -1 штука.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 142 487 рублей 21 копейка (Один миллион сто сорок две тысячи четыреста восемьдесят семь рублей 21 копейка).

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя, оформление заказа, примерка, выдача изделия должна осуществляться по месту нахождения исполнителя.

Срок выполнения работ: по 01 декабря 2019г. Действие ГК по 31.12.2019г.

В цену протеза должны быть включены: все расходы, связанные с исполнением государственного контракта, включая расходы на перевозку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.

Наименование товара, работ, услуг

Протез нижней конечности (протез бедра модульный среднего уровня активности) - техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты, нижнюю конечность и служащий для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению инвалида протезом нижней конечности (протезом бедра модульным среднего уровня активности) предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

# Протез нижней конечности должен быть классифицирован в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»; ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5. Исследования на цитотоксичность. ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для пациента, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалида протезом нижней конечности (протезом бедра модульным среднего уровня активности) должно осуществляться при наличии декларации соответствия на изделие.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезом нижней конечности (протезом бедра модульным среднего уровня активности) следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалида протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Минимальный гарантийный срок на протез нижней конечности устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с Республиканским стандартом РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические» и минимальный срок составляет на протез бедра не менее 9 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт протеза бесплатно

Срок дополнительной гарантии качества изделия не должен превышать срока службы изделия.

Срок пользования протезом нижней конечности (протезом бедра модульным среднего уровня активности) устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

При выполнении условий государственного контракта Исполнитель обязан:

Производить выдачу Изделия получателю (представителю получателя) при предъявлении паспорта (паспорта представителя), свидетельства о рождении для несовершеннолетних граждан, и надлежащим образом оформленного документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени Получателя при получении Изделия (доверенность, решение органов опеки и попечительства для опекунов и попечителей), в случае получения Изделия представителем Получателя.

Исполнитель в течение 7 (семи) календарных дней с момента выдачи изделия Получателю предоставляет для подписания Государственному заказчику Акт выполненных работ, Реестр выполненных работ (в том числе в электронном виде, в формате, согласованном с Заказчиком), с приложением Акта приема-передачи выполненных работ Получателем, отрывного талона к Направлению.

Сроки выполнения работ 45 дней с момента обращения получателя с направлением.

| Наименование протеза | Шифр и описание протезов по функциональной классификации | Количество изделий (штук) |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный для инвалида среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Должен изготавливаться по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза должна быть изготовлена по слепку из термопласта, постоянная приемная гильза по слепку из листьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Полимерный чехол должен быть с мембранно-вакуумным креплением. Коленный модуль должен быть (карбон, сталь) с гидравлической регулировкой фаз сгибания и разгибания, торможение под нагрузкой пациента. Углепластиковая стопа должна обеспечивать ощутимую нагрузку культи, улучшенную устойчивость. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку должны быть из стали соответствующие весу пациента. Поворотный адаптер должен обеспечивать возможность поворота согнутого в колене голени относительно приемной гильзы. Косметическая облицовка должна быть модульной из пенополиуретана. Крепление должно быть за счет вакуума. Дополнительное крепление должно быть бандажом. Протез бедра модульный должен иметь следующие комплектующие: Стопа (1С61) 1 шт., оболочка стопы (2С6) 1 шт., несущий модуль длинный (2R3) 1 шт., втулки (4R41) 1 шт., втулка (4R41) 1 шт., колено (МНРYR-3r95) 1 шт., поворотный адаптер (4R57) 1 шт., облицовка (3S107) 1 шт., оболочка (99В14) 1 шт., клапан вак. (21Y95) 1 шт., бандаж (21В37) 1 шт., сумка для протеза (642С3) 1 шт., вентиль (21Y77) 2 шт., гильзовый адаптер Вита-Орта (239017-4) 1 шт., термолин (616Т52) 2 шт., комплекс Derma (453Н30) 1 шт., силиконовый лайнер (ICEROSS SEL-IN XTF1-8532) -2 шт., кольцо для лайнера ( SEAL-IN X TF-1-SXFO) 6 шт. | 1 |
|  | Итого количество | 1 |