Техническое задание

на поставку мочеприемников и специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения ими инвалидов в 2019 году

Предмет: мочеприемники и специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения ими инвалидов в 2019 году

Источник финансирования: средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Максимальная цена контракта: 2 703 396,77 (Два миллиона семьсот три тысячи триста девяносто шесть) рублей 77 копеек.

Обоснование цены контракта: 9 государственных контрактов.

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением всех обязательств по контракту, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Платежи осуществляются в российских рублях.

Обеспечение   исполнения   контракта: Размер обеспечения исполнения контракта 30 процентов.

Объем поставляемого товара: общее количество Товара, поставляемого в рамках  Контракта 39 066 (Тридцать девять тысяч шестьдесят шесть) штук.

Действие контракта: Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 31.12.2019 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика, в течении 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения и оформленных надлежащим образом отчетных документов.

Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:

Поставщик гарантирует, что Товар надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:

- Обязательное указание адресов пунктов и контактных номеров в актах приема передачи Товара выдаваемых на руки получателю, в которые следует обращаться для решения вопросов замены Товара.

- Срок годности товара с момента передачи получателю не менее 12 месяцев, но не менее срока годности производителя;

Использование Товара производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует действующим стандартам и техническим условиям на данные виды Товара, а также требованиям Технического задания.

Если выданный Товар имеет брак, Поставщик обязуется незамедлительно произвести замену Товара в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента выявления брака.

Место, условия и сроки (периоды) поставки:

Поставщик обязан передать Товар, соответствующий техническому заданию контракта непосредственно Получателю на основании направления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Заказчиком (филиалом Заказчика) списков Получателей на электронную почту Поставщика. Последняя выдача Товара Получателям в рамках государственного контракта должна быть осуществлена до 10.11.2019 года (включительно).

Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на выбор Получателя: по месту жительства Получателя или до специально оборудованного для маломобильных групп населения пункта выдачи, находящегося в одном с получателем населенном пункте.

Требования к безопасности товара:

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации.

Наличие сертификатов соответствия и регистрационного удостоверения на Изделия обязательно

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник | - структура встроенной адгезивной пластины | гидроколлоидный адгезив |  | Шт. | 1500 |
|  |  | - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания | соответствие |  |  |  |
|  |  | - шаблон для вырезания отверстия под стому | наличие |  |  |  |
|  |  | - минимально вырезаемое отверстие под стому на пластине |  | Не более 20 мм |  |  |
|  |  | - максимально вырезаемое отверстие под стому на пластине |  | Не менее 45 мм |  |  |
|  |  | - тип дренируемого стомного мешка | анатомической формы, неразъемный, из прозрачного запахонепроницаемого полиэтилена с мягкой нетканой подложкой. |  |  |  |
|  |  | - дренируемое отверстие | Надежный не протекающий сливной клапан |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 2 | Адгезивная пластина для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | - структура встроенной адгезивной пластины* | гидроколлоидный адгезив |  | Шт. | 1000 |
|  |  | - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания* | соответствие |  |  |  |
|  |  | - шаблон для вырезания отверстия под стому* | наличие |  |  |  |
|  |  | - адгезивная пластина гибкая, легко подстраиваемая к форме живота* | соответствие |  |  |  |
|  |  | - диаметр вырезаемого отверстия и фланца для крепления мешка подбираются по согласованию с получателем* | соответствие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011* | соответствует |  |  |  |
| 3 | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | - материал дренируемого стомного мешка анатомической формы* | запахонепроницаемый полиэтилен с мягкой нетканой подложкой |  | Шт. | 3000 |
|  |  | - дренируемое отверстие* | Надежный не протекающий сливной клапан |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011* | соответствует |  |  |  |
| 4 | Конвексная пластина для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | - пластина для втянутых стом | наличие |  | Шт. | 90 |
|  |  | - крепления для пояса, | наличие |  |  |  |
|  |  | - наличие шаблона для вырезания отверстий под стому | наличие |  |  |  |
|  |  | - диаметр вырезаемого отверстия и фланца для крепления мешка подбираются по согласованию с получателем | соответствие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 5 | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | - материал дренируемого стомного мешка анатомической формы | запахонепроницаемый полиэтилен с мягкой нетканой подложкой |  | Шт. | 270 |
|  |  | - дренируемое отверстие | сливной клапан |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 6 | Пояс для калоприемника и уроприемников | Материал пояса | Эластичный, гипоаллергенный |  | Шт. | 121 |
|  |  | Совместим с предлагаемыми к поставке уроприемниками | соответствие |  |  |  |
|  |  | - регулировка длины | наличие |  |  |  |
| 7 | Уропрезерватив самоклеющийся | материал уропрезерватива |  | специальный гипоаллергенный материал с низким содержанием латекса или силикон | Шт. | 2640 |
|  |  | Диаметр, мм |  | 30 (+/-1мм) |  |  |
|  |  |  |  | 35 (+/-1мм) |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 8 | Уропрезерватив с пластырем | материал уропрезерватива |  | специальный гипоаллергенный материал с низким содержанием латекса или силикон | Шт. | 5955 |
|  |  | Диаметр, мм |  | 25 (+/-1мм) |  |  |
|  |  |  |  | 30 (+/-1мм) |  |  |
|  |  |  |  | 35 (+/-1мм) |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 9 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | материал мешка | особо прочный, износостойкий, гарантирующий защиту от разрыва и протекания |  | Шт. | 7085 |
|  |  | мешок снабжен | Надежным антифрюлексным клапаном, предохраняющим от обратного выхода мочи в дренажную трубку |  |  |  |
|  |  | Надежный не протекающий сливной клапан, который можно открыть одной рукой | соответствие |  |  |  |
|  |  | Длина защищенной от перегибания дренажной трубки с учетом универсального коннектора, см |  | Не менее 50 |  |  |
|  |  | Мешок имеет мягкую нетканую подложку со стороны прилегающей к ноге | соответствие |  |  |  |
|  |  | Объём мешка, мл. |  | Не менее 750 |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 10 | Пара ремешков для крепления мочеприемника | Мягкий эластичный материал ремешка обеспечивает надежную фиксацию ножного мочеприемника к ноге | соответствие |  | Шт. | 1467 |
|  |  | застежка | липучка |  |  |  |
|  |  | Совместим с предлагаемыми к поставке ножными мочеприемниками | соответствие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 11 | Мочеприемник прикроватный | материал мешка | особо прочный, износостойкий, гарантирующий защиту от разрыва и протекания |  | Шт. | 8075 |
|  |  | мешок снабжен | Надежным антифрюлексным клапаном, предохраняющим от обратного выхода мочи в дренажную трубку |  |  |  |
|  |  | Надежный не протекающий сливной клапан | соответствие |  |  |  |
|  |  | Длина защищенной от перегибания дренажной трубки с учетом универсального коннектора, см |  | Не менее 90 |  |  |
|  |  | Объём мешка, мл. |  | Не менее 1500 |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 12 | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации | Тип катетера | одноразовый |  | Шт. | 4020 |
|  |  | Покрытие катетера | лубрикант |  |  |  |
|  |  | Размер катетера | 10,12,14 Ch |  |  |  |
|  |  | Объём мешка, мл. |  | Не менее 700 |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 13 | Мочеприемник прикроватный | материал мешка | особо прочный, износостойкий, гарантирующий защиту от разрыва и протекания |  | Шт. | 180 |
|  |  | мешок снабжен | антифрюлексным клапаном, предохраняющим от обратного выхода мочи в дренажную трубку |  |  |  |
|  |  | Сливной клапан | наличие |  |  |  |
|  |  | Длинная дренажная трубка | наличие |  |  |  |
|  |  | Объём мешка, мл. |  | Не менее 2000 |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 14 | Паста герметизирующая в тубе | Объем, грамм. |  | Не менее 60 | Шт. | 127 |
|  |  | Предназначена для защиты кожи, выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Совместима с адгезивом уроприемников предлагаемых к поставке | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, |  |  |  |  |
| 15 | Очиститель в форме салфеток | Представляет собой очищающее средство, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезовов и других средств ухода за кожей | Соответствует |  | Шт. | 780 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | Соответствует |  |  |  |
| 16 | Очиститель для кожи во флаконе | Объем, мл. |  | Не менее 180 | Шт. | 170 |
|  |  | Представляет собой очищающее средство, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезовов и других средств ухода за кожей | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | Соответствует |  |  |  |
| 17 | Защитный крем в тубе | Объем, мл. |  | Не менее 60 | Шт. | 118 |
|  |  | Профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | Соответствует |  |  |  |
| 18 | Порошок (пудра) абсорбирующая в тубе | Объем, грамм. |  | Не менее 25 | Шт. | 87 |
|  |  | Представляет собой порошок белого цвета. Предназначен для ухода за поврежденной мокнущей кожей во избежание дальнейшего раздражения кожи вокруг стомы. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | Соответствует |  |  |  |
| 19 | Нейтрализатор запаха во флаконе | Объем, мл. |  | Не менее 50 | Шт. | 61 |
|  |  | Концентрированная Нейтрализирующая запах жидкость, которая обеспечивает контроль в течении нескольких часов и эффективную нейтрализацию любых запахов в кало- и мочеприемниках без замещения их другими запахами. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | Соответствует |  |  |  |
| 20 | Защитная пленка во флаконе | Объем, мл. |  | Не менее 50 | Шт. | 10 |
|  |  | Предназначена для ухода за чувствительной, раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждении и агрессивного воздействия мочи и кала. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | Соответствует |  |  |  |
| 21 | Защитная пленка в форме салфеток | Прозрачная жидкость, с характерным запахом, нанесенная на влажные одноразовые салфетки, находящиеся в индивидуальной упаковке. Предназначена для ухода за чувствительной, раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждении и агрессивного воздействия мочи и кала. | Соответствует |  | Шт. | 2310 |
|  |  | Совместима с адгезивом уроприемников предлагаемых к поставке | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| Итого: | 39 066 |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

*Данные дополнительные характеристики изделий, указаны в техническом задании для эффективной компенсация утраченных функций и полноценной социальной адаптации инвалидов в обществе.

# Footnotes

1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться.

2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается.

3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.