Техническое задание

на поставку сигнализаторов звука цифровых с вибрационной и световой индикацией, со световой индикацией для обеспечения инвалидов в 2019 году

Наименование товара.

Сигнализаторы  звука  цифровые с вибрационной и световой индикацией, со световой индикацией беспроводного типа для слабослышащих и глухих (источники сигнала -  от телефона, домофона, дверного звонка, акустического датчика (плача ребенка) - технические средства реабилитации, предназначенные для оповещения инвалидов с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка, плача ребенка.

Требования к качеству товара.

Сигнализаторы классифицируются по ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», по Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 16.08.2011г № 768, Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г № 879.

Требования к техническим и функциональным характеристикам.

В сигнализирующем устройстве связь между источником сигнала и приемным устройством должна быть беспроводная. Сигнализирующие устройства должны быть многовариантны по виду входящего сигнала и должны воспринимать не менее 3-х источников сигнала, для подключения к телефону, дверному звонку, домофону, для реакции на плач ребенка.

Конструкция сигнализатора цифрового с вибрационной и световой индикацией, со световой индикацией беспроводного типа должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации

При поступлении входящего вызова:

- световые сигналы должны быть хорошо различимы в светлое время суток и подаваться в форме импульсов (мигание)

- корпус мобильного приемника должен вибрировать.

- для защиты от ложного срабатывания должно быть предусмотрено переключение адресов сигнализирующего устройства в количестве не менее 256.

- время индикации сигнала не менее 20 секунд

Требования к безопасности товара.

Материалы, из которых изготавливаются цифровые сигнализаторы звука с вибрационной и световой индикацией, со световой индикацией беспроводного типа, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

Наружные поверхности цифровых сигнализаторов должны быть устойчивы к разрешенным к применению стандартным моющим средствам, предназначенным для санитарной обработки.

Сигнализатор должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования сигнализатором, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Сигнализатор звука должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении.

На каждом сигнализаторе (индикаторе) должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

Требования к результатам работ.

Получение реабилитационного эффекта от использования сигнализаторов звука по назначению, выраженное в снижении (устранений) ограничений жизнедеятельности инвалидов.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества сигнализаторов  цифровых с вибрационной и световой индикацией, со световой индикацией

Сроки предоставления гарантий качества сигнализаторов звука должны составлять не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Осуществлять передачу сигнализатора (в комплектации в соответствии с техническим заданием).

Место и объемы поставки товара

Поставка товара осуществляется по направлениям заказчика (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008г № 439н)

Обеспечение должно осуществляться на территории Хабаровского края.

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки в штуках |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, район им. Лазо, Вяземский район, Бикинский район, Нанайский район | 85 |
| 2 | Комсомольский район, Солнечный район | 25 |
| 3 | Советско-Гаванский район, Ванинский район | 3 |
| 4 | Амурский район, Верхнебуреинский район | 6 |
| 5 | Николаевский район, Ульчский район, Охотск | 1 |
|  | Всего: | 120 |

Сроки поставки: По 01.12.2019 года должно быть поставлено 100% объема товара.

Срок действия государственного контракта по 31.12.2019 года

Количество всего 120 штук.

Начальная (максимальная) цена 1 039 168 рублей 50 копеек.

| Наименование изделия | Технические характеристики | Количество штук для закупки |
| --- | --- | --- |
| Сигнализаторы цифровые с вибрационной и световой индикацией для слабослышащих и глухих | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией для слабослышащих и глухих должен быть предназначен для информирования людей с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка, плача ребенка. Сигнализирующие устройство должно быть беспроводное по конструкции. Цифровой мобильный приемник выполнен в виде наручных часов со светодиодной индикацией, служит для приема сигналов телефона, домофона, дверного звонка и плача ребенка. Имеет кнопку включения/сброса светодиодной индикации. Для каждого бытового сигнала имеется специальные иконки с пиктограммой которые при входящем сигнале на наручный приемник загораются яркими вспышками хорошо различимыми в дневное время суток. Наручный приемник оснащен эластичным ремешком для ношения на руке. Питание должно быть от встроенного аккумулятора, подзаряжаемого от сети через зарядное устройство. Сигнализатор должен иметь датчики: - дверного звонка, который должен иметь вид беспроводного дверного звонка, питание должно осуществляться от встроенного элемента питания. - телефона, который должен иметь соответствующий разъем (клеммы) для подключения к телефону через стандартный телефонный разъем, питания должно осуществляться от телефонной линии либо от элементов питания. - домофона, который должен иметь соответствующий разъем для подключения к домофону, питания должно осуществляться от домофонной линии либо от элементов питания. - плача ребенка, который должен иметь возможность регулировки частоты входящего сигнала или иметь микрофон, настроенный на звуковую частоту и тональность плача ребенка. Питание должно осуществляться от элемента питания или от сети переменного тока. В комплектацию сигнализатора свето-вибрационного должны входить: - сигнализатор, -сетевой адаптер, - датчик дверного звонка, - датчик телефона, - датчик домофона, - датчик плача ребенка, -элементы питания, в количестве, необходимом для работы сигнализатора. Время индикации – не менее 20 сек. Радиус устойчивого приема сигнала в прямой видимости не менее 30 метров. | 110 |
| Сигнализаторы цифровые со световой индикацией для слабослышащих и глухих | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией для слабослышащих и глухих должен быть предназначен для информирования людей с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. Сигнализирующие устройство должно быть беспроводное по конструкции. Приемник со световой индикацией (стробоскопической) служит для приема сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. При входящем сигнале световой приемник должен оповещать инвалида: -световой индикацией яркими вспышками стробоскопа встроенного в корпус приемника различимыми в дневное время суток. Время индикации – не менее 20 сек. Диапазон действия сигнализатора не менее 30 метров в прямой видимости. Питание приемника должно осуществляться от элементов питания или адаптера, от сети переменного тока. Сигнализатор должен иметь датчики: - дверного звонка, который представляет собой кнопку, заменяющую стандартный звонок, питание кнопки должно осуществляться от батарейки, - телефона, который должен иметь соответствующий разъем для подключения к телефону через стандартный телефонный разъем, питание должно осуществляться от телефонной линии либо от элементов питания. - домофона, который должен иметь соответствующий разъем для подключения к домофону, питания должно осуществляться от домофонной линии либо от элементов питания. В комплектацию сигнализатора светового должны входить: - световой приемник, -сетевой адаптер, - датчик дверного звонка, - датчик телефона, - датчик домофона, -элементы питания | 10 |
|  | итого | 120 |