Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации – кресел– колясок с ручным приводом  с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела,  в том числе для больных  ДЦП, прогулочных и комнатных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения в 2019 году

Требования к качеству,  безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Кресло-коляска должна быть новой (не бывшей ранее в  употреблении), свободной от прав третьих лиц.

Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя и полулежа.

Кресла-коляски должны удовлетворять эргономическим требованиям с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти кресла-коляски предназначены.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких  материалов, иметь защитно-декоративное покрытие.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Методы очистки, дезинфекции и соответствующие чистящие и дезинфицирующие  материалы, а также меры предосторожности, необходимые для защиты от коррозии, должны быть описаны в эксплуатационной документации изготовителя.

Элементы кресел – колясок  с мягкой обивкой должны быть стойкими к возгоранию.

Доступные для пользователя кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов, необходимые выступы должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и (или) повреждения.

Складывающиеся и регулирующие механизмы кресел-колясок должны надежно запираться в любой фиксированной позиции. Конструкция кресел-колясок должна предусматривать устройства для защиты инвалида от опасности прищемления и (или) прижатия деталями или элементами складывающихся и регулирующих механизмов.

Кресло-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Поставщик должен при передачи кресла-коляски распаковать его, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресла-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

Кресла-коляски должны иметь гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента передачи ее получателю.

Гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации товара, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта товара, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске, Поставщиком должны быть обеспечены замена товара на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

Наличие сертификата или деклараций о соответствии, выданных в установленном законодательством порядке (предоставляется в ходе исполнения Государственного контракта).

Условия поставки

Поставка осуществляется по месту проживания (нахождения)  Получателя, а также по месту нахождения пунктов выдачи изделий Поставщика, расположенных на территории Оренбургской области.

При этом пункты выдачи должны располагаться на территории г. Оренбурга, а также в следующих населенных пунктах на территории Оренбургской области: г. Бузулук,  г. Орск,   позволяя осуществлять выдачу ТСР с них в удаленные районы и населенные пункты Оренбургской области.

Право выбора места получения технического средства реабилитации определяется самостоятельно Получателем.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пункт выдачи изделий, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи изделий, в месте их нахождения.

Пункты выдачи изделий должны соответствовать следующим требованиям:

- должны быть предназначены для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации;

- в пунктах выдачи изделий должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки.

Поставка товара Получателям осуществляется   в течение 20 дней с момента получения реестра от Заказчика.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Использование показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся Понятия, требования и терминология приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 888н от 28 декабря 2017 г. "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации", Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов.

| Наименование по КТРУ и Код | Наименование | Описание ТСР | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная 30.92.20.000-00000012 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов). | Конструкция кресла-коляски модульная и состоит из многофункционального сиденья и рамы. Многофункциональное сиденье устанавливается на домашнее шасси. Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легко очищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов съемная. Комплектация кресла-коляски: - спинка с регулируемым углом наклона, откидная - сиденье с регулируемым углом наклона, - подлокотники, могут быть регулируемыми по высоте, - подножки, регулируемыми по высоте, с регулируемой опорой стопы, - подголовник - боковые опоры для головы - боковые опоры для тела - поясничный валик - валик или ремень для сохранения зазора между ногами - регулировка ширины сиденья, - регулировка глубины сиденья, высоты спинки, - держатели для ног - нагрудный ремень (возможно оснащение 5- точечным ремнем) - поясничный ремень - столик Ширина сиденья регулируемая в диапазоне от 20 см до 30 см, от 26 см до 35 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалидов). Грузоподъемность не менее 40 кг. В комплект входят: - руководство по эксплуатации (на русском языке), - паспорт на товар (на русском языке); -гарантийный талон | 9 |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная 30.92.20.000-00000012 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов). | Конструкция кресла-коляски модульная и состоит из многофункционального сиденья и рамы. Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легко очищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов съемная. Комплектация кресла-коляски: - спинка с регулируемым углом наклона, откидной - сиденье с регулируемым углом наклона - подлокотники, могут быть регулируемыми по высоте - подножки, регулируемыми по высоте, с регулируемой опорой стопы - подголовник - боковые опоры для головы - боковые опоры для тела - поясничный валик - валик или ремень для сохранения зазора между ногами - регулировка ширины сиденья, - регулировка глубины сиденья, высоты спинки, - держатели для ног, - нагрудный ремень (возможно оснащение 5- точечным ремнем) - поясничный ремень - крыша или капюшон от дождя и солнца - корзина для мелочей - шасси с регулируемыми амортизаторами Ширина сиденья регулируемая в диапазоне от 20 см до 30 см, от 26 см до 35 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалидов). Грузоподъемность не менее 40 кг. В комплект входят: - руководство по эксплуатации (на русском языке), - паспорт на товар (на русском языке); -гарантийный талон | 10 |