Техническое задание

Наименование товара

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): электронный аукцион

Наименование объекта закупки: Изготовление протезно-ортопедических изделий  ((протез голени модульный.в том числе при  недоразвитии, протез голени немодульный.в том числе при  недоразвитии) для обеспечения инвалидов в 2019г.

Срок изготовления изделия: в течении 60 дней со дня выдачи направления на  протезирования.

Сроки действия Контракта: ____до 25.12.2019г__________________.

Место выполнения работ —по месту нахождения исполнителя по индивидуальному заказу инвалида.

Исполнитель обязуется выполнить работы по обеспечению Получателей  -  выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей.

Выполнение работ по протезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся  аппараты ортопедические для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать  комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма  и  обеспечивать  лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Протезы нижних конечностей должны отвечать  требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; 06 03-06 15, 06 31 03, 04 13, 04 13 21,  04 12, 06 31 15, 06 31     ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2014) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности»,  а также соответствуют Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Межгосударственному стандарту ГОСТ 29097-2015 (ИСО 4074-4-80) .

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства  протезов нижних конечностей должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», соответствующей конструкторской документации и образцам, утвержденным в установленном порядке.

Протезы нижних конечностей  должны изготавливатся в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 98-86 «Изделия лечебно-бандажные. Общие технические условия», технических описаний и образцов-эталонов, утвержденных в установленном порядке.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка протезов нижних конечностей к месту нахождения инвалидов должны осуществлятся с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 .Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка протезы нижних конечностей должны обеспечивть защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезы нижних конечностей должна производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на ортезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Упаковка, хранение и транспортирование  протезов нижних конечностей должна производится в соответствии с  Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»,

Упаковка, хранение и транспортирование протезов нижних конечностей должна производится в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 98-86 «Изделия лечебно-бандажные. Общие технические условия».

Гарантийный срок установлен со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия соответствует требованиям ГОСТа или ТУ-9396-076-55220088-2007, ТУ-9396-067-55220088-2004; ТУ-9396-082-55220088-2006, ТУ-9396-083-55220088-2006, ТУ-9396-087-55220088-2007, ТУ 9396-003-03151283-2004 и др.

Срок предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии качества составляет 7 месяцев.

Финансовое предложение:

| п/п вида ТСР(изделия) по классификатору | Наименова-ние изделия | Описание Функциональных и технических характеристик Кол-во | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8-07-09 | протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени с силиконовым чехлом, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки –должна быть модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза должна быть индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик (карбон) на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента должен применятся чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием вакуумной мембраны и выпускного клапана. Карбоновая стопа должна быть как для ежедневного пользования, так и для занятия спортом, для пациентов с высоким уровнем активности и максимальным уровнем нагрузки. Разделенная передняя часть стопы должна обеспечивать сцепление с поверхностью и контроль движения, надежную устойчивость при ходьбе по неровной поверхности. Карбоновая пружина должна быть изготовлена из высокопрочного полимера. Тип протеза постоянный. | 8 |
| 8-07-09 | протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени модульный с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки –должна быть модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые,. Приёмная гильза должна быть индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе полиамидных, акриловых смол. Крепление протеза должно быть поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должна соответствовать весу инвалида. Стопа с повышенной упругостью носочной части, с низкой степенью активности. Тип протеза: любой, по назначению. | 8 |
| 8-07-09 | протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени модульный с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки –должна быть модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – должны быть чулки ортопедические силоновые,, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента должны применяться чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием замка, вакуумной мембраны. Регулировочно-соединительные устройства должно соответствовать весу инвалида. Стопа с высокой степенью энергосбережения, с возможностью выбора жесткости под массу и активность пациента. Тип протеза: постоянный. | 8 |
| 8-07-06 | протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный, шинно-кожаный с облегчёнными шинами из лёгкого сплава, без косметической оболочки и облицовки. Приёмная гильза должна быть индивидуальная. Материал приёмной гильзы: кожа без вкладной гильзы. Метод крепления протеза: должен быть с использованием гильзы (манжеты с шинами) голени с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин). Стопа должна быть шарнирная, полиуретановая, монолитная. Тип протеза: любой, по назначению. | 8 |
| 8-07-09 | протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени с силиконовым чехлом на короткую и среднюю культю, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – должна быть модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки –должны быть чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента должны применятся чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием замка. Регулировочно-соединительное устройство должно соответствовать весу инвалида. Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Тип протеза: любой, по назначению. | 8 |
| 8-07-09 | протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы – должен быть литьевой слоистый пластик, на основе акриловых смол. Допускается изготовление пробных гильз из термопласта. Использование силиконового чехла. Крепление на пациенте должно быть при помощи замка. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам пациента. Энергосберегающая карбоновая стопа для пациента среднего и высокого уровня двигательной активности с расщепленной носочной и пяточной частью. Косметическая оболочка должна быть модульная полужесткая. Покрытие косметической оболочки – чулки ортопедические перлоновые. | 10 |

ИТОГО                                                                                            50