ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей в 2019 году.

- Описание объекта  закупки (характеристика выполненных работ), количество:

| Наименование | Технические характеристики | Объем выполняемых работ, шт. | Цена (руб.) за 1 шт. | Общая сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез транстибиальный (Наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг) Код позиции КТРУ: 32.50.22.190-00005043 Протез голени лечебно-тренировочный (Наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий) Значение классификатора: 8-07-02 | Протез голени лечебно-тренировочный. Косметическая облицовка – листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. | 3 | 58 900,00 | 176 700,00 |
| Протез трансфеморальный (Наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг) Код позиции КТРУ: 32.50.22.190-00005044 Протез бедра лечебно-тренировочный (Наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий) Значение классификатора: 8-07-03 | Протез бедра лечебно-тренировочный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная. Материал индивидуальной постоянной гильзы – слоистый пластик, полимерные композиты, МПЛ. РСУ соответствует весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одноосный замковый или полицентрический беззамковый или одноосный с механизмом торможения (механический). Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. | 5 | 81 800,00 | 409 000,00 |
| Протез транстибиальный (Наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг) Код позиции КТРУ: 32.50.22.190-00005043 Протез голени для купания (Наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий) Значение классификатора: 8-07-04 | Протез голени для купания. Без косметической облицовки. Приёмная гильза индивидуальная. Материал индивидуальной постоянной гильзы – слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты. РСУ водостойкие, соответствуют весу инвалида. Крепление за счет формы приемной гильзы с использованием вакуумного бандажа. Стопа монолитная водостойкая. | 5 | 96 426,00 | 482 130,00 |
| Протез трансфеморальный (Наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг) Код позиции КТРУ: 32.50.22.190-00005044 Протез бедра для купания (Наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий) Значение классификатора: 8-07-05 | Протез бедра для купания. Без косметической облицовки. Культиприемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи пациента. Материал культиприемной гильзы - литьевой слоистый пластик, усиленный углетканью (карбон). Крепление протеза системой KISS с использованием полимерного гелевого чехла (1 штука) или при помощи поддерживающего бедренного бандажа и вакуумного клапана. РСУ соответствуют весу инвалида. Коленный модуль замковый. Несущие конструкции коленного модуля выполнены из водоотталкивающих материалов. Стопа бесшарнирная, монолитная, водостойкая. Подошва стопы имеет решетчатый профиль и благодаря специальной композиции применяемых материалов и форме, обладает очень хорошей сцепляемостью с мокрой опорной поверхностью, что увеличивает безопасность пользования протезом. | 5 | 168 300,00 | 841 500,00 |
|  | Итого: | 18 |  | 1 909 330,00 |

Требования к безопасности, экологической безопасности, качеству,  к результатам работ.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.4.4.1,п.5.1,п.5.2).

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее получателей) протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, социальных и технических мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения функций и (или) дефекты нижних конечностей, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное восстановление функций  и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей получателей с помощью протезов нижних конечностей.

Изготовитель должен изготавливать протезы, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а так же использование протезов не должно причинять вред имуществу инвалида при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления протезов, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействующей на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации.

- протезы не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Качество протезов нижних конечностей должно быть подтверждено декларациями о соответствии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к транспортированию, хранению и маркировке.

Маркировка и упаковка протеза бедра для купания, протеза голени для купания, протеза бедра и голени  лечебно-тренировочного должны  осуществляться в соответствии требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.13.2,п.14).

Транспортировка и хранение протезов должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2014 « Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.11).

Требования к гарантии качества выполненных работ, к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантии качества, к гарантийному обслуживанию выполненных работ.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна:

- для протеза голени для купания; протеза бедра для купания не менее 3 (трёх) лет (для детей-инвалидов-не менее 1 года) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для протеза бедра лечебно-тренировочный; протеза голени лечебно-тренировочный не менее 1 (одного) года(по медицинским показаниям приемная гильза может меняться до трёх раз в год) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

Функциональные и качественные характеристики готового изделия должны обеспечивать Получателю возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который составляет для протезов нижних конечностей: протеза голени для купания не менее 3 (трёх) лет (для детей-инвалидов-не менее 1 года), протеза бедра для купания не менее 3(трёх) лет (для детей-инвалидов-не менее 1 года), протеза бедра лечебно-тренировочный не менее 1 (одного) года(по медицинским показаниям приемная гильза может меняться до трёх раз в год), протеза голени лечебно-тренировочный не менее 1 (одного) года(по медицинским показаниям приемная гильза может меняться до трёх раз в год)с момента подписания Получателем Акта приема-передачи готового изделия.

Срок осуществления гарантийного ремонта изделий должен составлять не более 15 дней с момента обращения Инвалидов к Исполнителю.

Поставщик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств по контракту в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по обеспечению в 2019 году Инвалидов протезами нижних конечностей (далее так же - Изделия) производится по направлениям Заказчика, выданным в 2019 году Инвалидам, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Доставка результатов работ (протезов нижних конечностей) осуществляется до места жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения пункта  выдачи изделий, организованного Исполнителем в г. Чите  или  по месту нахождения пунктов  выдачи изделий, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать стационарный  пункт выдачи  Изделий на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи Изделий на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи Изделий должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов протезами нижних конечностей производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида по месту жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом  по месту нахождения пункта выдачи изделий, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи изделий, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

При выдаче протезов нижних конечностей Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию изделием и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Инвалидам право выбора способа получения Изделий (по месту жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по месту нахождения  пункта выдачи изделий, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или  по месту нахождения пунктов  выдачи изделий, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Инвалидом места и  времени  примерки, доставки изделия. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения изделий. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Инвалидами  по вопросам получения изделий.

Срок выполнения работ: С момента заключения Государственного Контракта по 30.11.2019 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.

Срок выполнения работ должен составлять не более 7 дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Получателями, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Получателями зафиксировать в журнале телефонных разговоров.