Техническое задание

Выполнение работ по обеспечению в 2019 году лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (застрахованные лица), протезно-ортопедическими изделиями (протезами нижних конечностей)

Наименование  товара, работ, услуг

Протез нижней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу протезно – ортопедических изделий.

Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с  учетом анатомических дефектов нижних конечностей индивидуально для застрахованных лиц, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности застрахованных лиц, их психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы нижних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014  «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Государственному стандарту ГОСТ Р 57765-2017 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних конечностей должно осуществляться при наличии: наличии нормативно-технической документации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в  протезировании:

- приемные гильзы протезов нижних конечностей должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам застрахованного лица и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом;

- функциональные узлы протезов должны выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- постоянный протез предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

Участник представляет описание выполняемых работ, их количественные и качественные характеристики по форме, приведенной в документации.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке Изделий

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения - по ГОСТ 20790-93 и ГОСТ Р 51632-2014 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у застрахованных лиц восстановлена опорная и двигательная функции конечностей, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованного лица протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готовых изделий в эксплуатацию и должны составлять:

- Протезы бедра, голени модульного типа - не менее 12 месяцев,

- Протез бедра, голени немодульного типа – не менее 7 месяцев.

В течение гарантийного срока Исполнитель производит замену или ремонт изделий бесплатно. Проезд застрахованного лица, в том числе с сопровождающим лицом (в случае, если сопровождение обусловлено медицинскими показаниями) к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия, оплачивается Исполнителем.

Место, условия и сроки выполнения работ

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних конечностей считаются начатыми с момента обращения застрахованного лица к Исполнителю с Направлением, выдаваемым Заказчиком.

Место выполнения работ по обеспечению застрахованных лиц протезно – ортопедическими изделиями – Республика Бурятия.

Срок передачи результатов работ – по 02.12.2019г. включительно. Выполнение работ: со дня, следующего за днем заключения государственного контракта по 02.12.2019г. (включительно). Срок выполнения работ должен составлять не более 30 (тридцати) дней с момента обращения Застрахованного лица к Исполнителю с Направлением, выдаваемым Заказчиком.

Направления принимаются Исполнителем –  не позднее 01 ноября 2019 года.

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Форма, сроки и порядок оплаты определяются Государственным контрактом.

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий застрахованному лицу и другие расходы по исполнению государственного контракта.

Функциональные и технических характеристики Изделий

Справочно: в связи с тем, что в каталоге товаров, работ, услуг (далее КТРУ) указаны наименования закупаемых заказчиком работ по изготовлению технических средств реабилитации, не совпадающие с наименованиями ТСР, утвержденных Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н, при этом в КТРУ отсутствует их описание, а также в связи с тем, что функционал ЕИС не позволяет при загрузке с помощью функционала ЕИС из КТРУ наименования закупаемых работ ввести информацию о функциональных, технических и качественных характеристиках изделий, позволяющих идентифицировать объект закупки с учетом положений ст. 33 Закона о контрактной системе, заказчиком вручную внесена информация о наименовании закупаемых работ, а так же информация о функциональных, технических и качественных характеристиках изготавливаемых изделий, позволяющая идентифицировать закупаемые работы с учетом положений ст. 33 Закона о контрактной системе. При этом наименование закупаемых работ по изготовлению изделий указано в соответствии с КТРУ.

Обоснование указания дополнительных характеристик: Дополнительная информация и дополнительные характеристики указаны заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания объекта закупки и в целях определения соответствия закупаемых товаров, работ, услуг потребностям заказчика для обеспечения пострадавших на производстве лиц протезно-ортопедическими изделиями.

| Наименование Изделия | Описание функциональных и технических характеристик Изделий | Объем выполняемых работ (изд.шт.) |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристик | Показатели характеристик |  |
| 1. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 32.50.22.190-00005044: Протез трансфеморальный (наименование в соответствии с КТРУ). Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-10). | Протез бедра модульный. | Наличие | 2 |
|  | Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая или из листового поролона. | Наличие |  |
|  | Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые. | Наличие |  |
|  | Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, | Наличие |  |
|  | одна пробная гильза | Наличие |  |
|  | Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза изготавливается из термопластичных материалов. | Наличие |  |
|  | Крепление с использованием эластичного бандажа и кожаных полуфабрикатов | Наличие |  |
|  | Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида | Наличие |  |
|  | Стопа одноосная с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Коленный шарнир с замком или без замка с зависимым регулированием фаз сгибания и разгибания. | Наличие |  |
|  | В комплектацию протеза должны входить: - Чехлы на культю бедра хлопчатобумажные, которые должны быть изготовлены из хлопчатобумажной пряжи и не иметь ярко выраженного шва; - Чехлы на культю бедра шерстяные, которые должны быть изготовлены из шерстяной пряжи с добавлением полиамида, чехлы не должны иметь ярко выраженного шва; - Косметическая оболочка на протез нижней конечности | 8 штук 8 штук Наличие |  |
|  | Тип протеза: любой, по назначению. | Наличие |  |
| 2. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 32.50.22.190-00005043: Протез транстибиальный (наименование в соответствии с КТРУ). Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-09). | Протез голени модульный с силиконовым чехлом. | Наличие | 1 |
|  | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон | Наличие |  |
|  | Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые. | Наличие |  |
|  | Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. | Наличие |  |
|  | Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Наличие |  |
|  | Силиконовые чехлы должны иметь функцию вертикального и горизонтального растяжения с толщиной стенки 6 мм. | Наличие |  |
|  | Крепление с использованием замка. | Наличие |  |
|  | Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. | Наличие |  |
|  | Стопа одноосная с голеностопным шарниром, подвижная в вертикальной плоскости. | Наличие |  |
|  | В комплектацию протеза должны входить:- Косметическая оболочка на протез нижней конечности | Наличие |  |
|  | Тип протеза: любой по назначению. | Наличие |  |
| 3. Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-06 32.50.22.190-00005043: Протез транстибиальный (наименование в соответствии с КТРУ). Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-06). | Протез голени немодульный шинно-кожаный. | Наличие | 1 |
|  | Без косметической облицовки и оболочки. | Отсутствие |  |
|  | Приемная гильза индивидуальная. | Наличие |  |
|  | Материал приемной гильзы – кожа. | Наличие |  |
|  | Без вкладной гильзы. | Отсутствие |  |
|  | Метод крепления протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. | Наличие |  |
|  | Стопа шарнирная полиуретановая с щиколоткой на культю. | Наличие |  |
|  | В комплектацию протеза должны входить: - Чехлы на культю голени хлопчатобумажные, которые должны быть изготовлены из хлопчатобумажной пряжи и не должны иметь ярко выраженного шва; - Чехлы на культю голени шерстяные, которые должны быть изготовлены из шерстяной пряжи с добавлением полиамида, чехлы не должны иметь ярко выраженного шва. | 8 штук 8 штук |  |
|  | Тип протеза: любой по назначению. | Наличие |  |
| 4. Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-06 32.50.22.190-00005043: Протез транстибиальный (наименование в соответствии с КТРУ). Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-06). | Протез голени немодульный шинно-кожаный. | Наличие | 6 |
|  | Без косметической оболочки и облицовки. | Отсутствие |  |
|  | Приемная гильза индивидуальная. | Наличие |  |
|  | Материал приемной гильзы – кожа. | Наличие |  |
|  | Без вкладной гильзы. | Отсутствие |  |
|  | Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. | Наличие |  |
|  | Стопа – шарнирная полиуретановая с щиколоткой на культю. | Наличие |  |
|  | В комплектацию протеза должны входить: - Чехлы на культю голени хлопчатобумажные, которые должны быть изготовлены из хлопчатобумажной пряжи и не должны иметь ярко выраженного шва; - Чехлы на культю голени шерстяные, которые должны быть изготовлены из шерстяной пряжи с добавлением полиамида, чехлы не должны иметь ярко выраженного шва. | 8 штук 8 штук |  |
|  | Тип протеза: любой по назначению. | Наличие |  |
| 5. Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-06 32.50.22.190-00005043: Протез транстибиальный (наименование в соответствии с КТРУ). Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-06). | Протез голени немодульный шинно-кожаный (культя по Пирогову) без косметической облицовки. | Наличие | 1 |
|  | Приемная гильза индивидуальная. | Наличие |  |
|  | Материал приемной гильзы: кожа, без вкладной гильзы. | Наличие |  |
|  | Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. | Наличие |  |
|  | Стопа шарнирная полиуретановая. | Наличие |  |
|  | В комплектацию протеза должны входить: - Чехлы на культю голени хлопчатобумажные, которые должны быть изготовлены из хлопчатобумажной пряжи и не должны иметь ярко выраженного шва; - Чехлы на культю голени шерстяные, которые должны быть изготовлены из шерстяной пряжи с добавлением полиамида, чехлы не должны иметь ярко выраженного шва. | 8 штук 8 штук |  |
|  | Тип протеза по назначению – любой. | Наличие |  |
| 6. Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-06 32.50.22.190-00005043: Протез транстибиальный (наименование в соответствии с КТРУ). Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-06). | Протез голени немодульный с эластичной облицовкой. | Наличие | 1 |
|  | Формообразующая часть косметической облицовки – листовой поролон. | Наличие |  |
|  | Покрытие облицовки из чулок силоновых ортопедических. | Наличие |  |
|  | Приемная гильза унифицированная или индивидуальная. | Наличие |  |
|  | Материал приемной унифицированной гильзы – дерево, индивидуальной постоянной гильзы – кожа. | Наличие |  |
|  | Без вкладной гильзы. | Отсутствие |  |
|  | Допускается вкладная гильза из вспененных материалов. | Наличие/отсутствие |  |
|  | Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. | Наличие |  |
|  | Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. | Наличие |  |
|  | В комплектацию протеза должны входить: - Чехлы на культю голени хлопчатобумажные, которые должны быть изготовлены из хлопчатобумажной пряжи и не иметь ярко выраженного шва; - Чехлы на культю голени шерстяные, которые должны быть изготовлены из шерстяной пряжи с добавлением полиамида, чехлы не иметь ярко выраженного шва. | 8 штук 8 штук |  |
|  | Тип протеза по назначению – любой. | Наличие |  |
| 7. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 32.50.22.190-00005043: Протез транстибиальный (наименование в соответствии с КТРУ). Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-09). | Протез голени модульный без силиконового чехла. | Наличие | 2 |
|  | Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая или из листового поролона. | Наличие |  |
|  | Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые. | Наличие |  |
|  | Приёмная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. | Наличие |  |
|  | Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Наличие |  |
|  | Вкладная гильза из вспененных материалов. | Наличие |  |
|  | Крепление протеза с использованием эластичного наколенника и кожаных полуфабрикатов. | Наличие |  |
|  | Регулировочно – соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. | Наличие |  |
|  | Стопа одноосная с голеностопным шарниром, подвижная в вертикальной плоскости. | Наличие |  |
|  | В комплектацию протеза входят: - Чехлы на культю голени хлопчатобумажные, которые должны быть изготовлены из хлопчатобумажной пряжи и не иметь ярко выраженного шва; - Чехлы на культю голени шерстяные, которые должны быть зготовлены из шерстяной пряжи с добавлением полиамида, чехлы не должны иметь ярко выраженного шва; - Косметическая оболочка на протез нижней конечности | 8 штук 8 штук Наличие |  |
|  | Тип протеза: любой по назначению. | Наличие |  |
| 8. Протез бедра лечебно-тренировочный 8-07-03 32.50.22.190-00005044: Протез трансфеморальный (наименование в соответствии с КТРУ). Протез бедра лечебно-тренировочный (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-03). | Протез бедра лечебно-тренировочный | Наличие | 1 |
|  | Приемная гильза унифицированная (без пробных гильз). | Наличие |  |
|  | Гильза бедра полиамидная максимальной готовности. | Наличие |  |
|  | Коленный модуль – без замка | Наличие |  |
|  | Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. | Наличие |  |
|  | Стопа шарнирная | Наличие |  |
|  | В комплектацию протеза входят: - Чехлы на культю бедра хлопчатобумажные, которые должны быть изготовлены из хлопчатобумажной пряжи и не должны иметь ярко выраженного шва; - Чехлы на культю бедра шерстяные, которые должны быть изготовлены из шерстяной пряжи с добавлением полиамида, чехлы не должны иметь ярко выраженного шва; - Косметическая оболочка на протез нижней конечности | 4 штуки 4 штуки Наличие |  |
|  | Тип протеза: лечебно-тренировочный | Наличие |  |
| 9. Протез голени для купания 8-07-04 32.50.22.190-00005043: Протез транстибиальный (наименование в соответствии с КТРУ). Протез голени для купания (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-04). | Протез голени для купания. | Наличие | 1 |
|  | Должен представлять собой влагозащищенную протезную систему с облицовкой на протез. | Наличие |  |
|  | Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи пациента. | Наличие |  |
|  | Количество пробных гильз – одна. | Наличие |  |
|  | Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Наличие |  |
|  | Крепление при помощи силиконового наколенника. | Наличие |  |
|  | Тип протеза: для купания | Наличие |  |
| ИТОГО: | 16 |