ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку инвалидам слуховых аппаратов

| № п/п | Наименование Товара | Основные функциональные и технические характеристики | Кол-во, шт. | Начальная (максимальная) цена за ед, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Слуховые аппараты заушные сверхмощные должны иметь диапазон частот не более 0,13 и не менее 4,8 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных должен быть не менее 142 дБ. Максимальное усиление не менее 81 дБ. Слуховые аппараты должны иметь: Регулятор громкости – наличие Телефонная катушка – наличие Переключение программ – наличие Аудиовход - наличие Регулировки: Тембр низких частот – наличие Глубина регулировки тембра НЧ не менее 25 дБ Тембр высоких частот - наличие Регулировка ВУЗД - наличие Глубина регулировки ВУЗД не менее 20 дБ | 5 | 8329,63 | 41648,15 |
| 3 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный должны иметь Диапазон частот не более 0,16 и не менее 4,8 кГц Должны иметь следующие дополнительные параметры: - тембра низких частот (ТНЧ); - ВУЗД; - переключатель вида частотной характеристики (низкочастотный и высокочастотный режимы). Должны быть в наличии: -регулятор громкости, -телефонная катушка 2. Максимальный ВУЗД 90 не менее 136 дБ. 3. Максимальное усиление – не менее 68 дБ. | 11 | 6099,25 | 67091,75 |
| 4 | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности должен иметь диапазон частот не более 0,16 и не менее 5,5 кГц. Должны иметь следующие регулировки: - тембра низких частот (ТНЧ); - переключатель вида частотной характеристики (низкочастотный и высокочастотный режимы). Должны быть в наличии: -регулятор громкости, -телефонная катушка 2. Максимальный ВУЗД 90 не более 126 дБ. 3. Максимальное усиление не менее 55 дБ. | 2 | 6045,76 | 12091,52 |
| 5 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должны иметь: 1. Диапазон частот не более 0,1 и не менее 6,0 кГц, количество каналов не менее 4 программ прослушивания не менее 4, 2. Максимальный ВУЗД 90 не менее138 дБ. 3. Максимальное усиление не менее 78 дБ. В наличии должны быть триммеры: - регулятор тембра в области низких частот - регулятор тембра в области высоких частот - регулятор ВУЗД - регулятор АРУ Должны иметь дополнительные параметры: - высокоэффективная система подавления обратной связи - система шумоподавления, не искажающая речь - плавное изменение параметров в различных акустических ситуациях - оперативный регулятор громкости; - кнопка переключения программ - встроенный тиннитус-маскер - мультитональная мелодии при переключении программ, включении и выключении аппарата - индукционная катушка - нанопокрытие - поддержка не менее двух типов элементов питания. | 58 | 10765,93 | 624423,94 |
| 6 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | 1. Слуховые аппараты заушные мощные должны иметь границы диапазона частот не более 0,1 и не менее 6,3 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 2 и программ прослушивания не менее 2-х. 2. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть не менее 136 дБ. 3. Максимальное усиление не более 70 дБ. Слуховые аппараты заушные мощные должны иметь следующие дополнительные параметры и функции: Диапазон регулятора громкости - наличие Телефонная катушка - наличие Переключение программ - наличие Компрессия полного динамического диапазона (FDRC) с АРУ по входу, двойная компрессия (быстрая и медленная), система снижения шумов микрофона и окружающих шумов низкого уровня. Регулировки: Регулировки низких частот - наличие Регулировка АРУ - наличие | 62 | 7640,32 | 473699,84 |
| 7 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности 1. Диапазон частот должен быть не более 0,1 не менее 6,2 кГц, количество каналов не менее 4 программ прослушивания не менее 4, 2. Максимальный ВУЗД 90 не более 123 дБ. 3. Максимальное усиление не менее 52 дБ. В наличии должны быть триммеры: - регулятор тембра в области низких частот - регулятор тембра в области высоких частот - неоперативный регулятор усиления - регулятор АРУ Должны быть дополнительные параметры: - высокоэффективная система подавления обратной связи - система шумоподавления, не искажающая речь - плавное изменение параметров в различных акустических ситуациях - оперативный регулятор громкости; - кнопка переключения программ - встроенный тиннитус-маскер - мультитональная мелодии при переключении программ, включении и выключении аппарата - индукционная катушка - нанопокрытие - поддержка не менее двух типов элементов питания. | 7 | 10440,19 | 73081,33 |
| 8 |  | Итого | 145 | Х | 1292036,53 |

Требования к качеству, (потребительским свойствам), безопасности

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3,4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

-  ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»;

-  ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»

Материалы, применяемые для изготовления, должны соответствовать требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий:

-  ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

-  ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

-  ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Сроки и условия поставки товара

Поставить Товар Получателю в сроки указанные в Графике поставки Товара Получателям, который не превышает 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Реестра Получателей.

При передаче Товара Получателю осуществить подбор слухового аппарата согласно медицинским показаниям, индивидуальную настройку слухового аппарата, разъяснить Получателю требования к условиям эксплуатации Товара, порядок обеспечения гарантийного ремонта Товара, а также вручить гарантийный талон. В случае необходимости производить дополнительную индивидуальную настройку слухового аппарата в течение срока действия настоящего Контракта.

Предоставить Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Контракта копию лицензии на оказание услуг по сурдологии-оториноларингологии на территории Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), выданной на имя Участника закупки, либо копию такой лицензии, выданной на имя соисполнителя и копию договора субподряда на оказание услуг по сурдологии-оториноларингологии на территории Пензенской области.

Сроки предоставления гарантии качества на слуховые аппараты.

Товар, поставляемый в рамках Контракта, должен быть новым, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов –12 месяцев со дня получения Получателем.

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в товарах показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 13 февраля 2018 года № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

Требования к результатам поставки

Получение эффекта реабилитации от использования технического средства реабилитации по назначению, выраженное в снижении (устранений) ограничений жизнедеятельности инвалидов.