ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью

| 1 | Наименование Заказчика: Государственное учреждение – Пензенское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, 440000, г. Пенза, ул. Московская, 19, телефон (8412) 59-06-00, факс (8412) 59-07-47, e-mail: info@ro58.fss.ru. |
| --- | --- |
| 2 | Источник финансирования заказа: Cредства федерального бюджета, перечисленных Фонду социального страхования Российской Федерации, в пределах, доведенных в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств в соответствии с действующим законодательством. |
| 3 | Наименование предмета аукциона: Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью. |
| 4 | Место выполнения работ: Пензенская область, г. Пенза. Организация, непосредственно выполняющая работы, должна иметь соответствующее оборудование и специалистов для выполнения работ по предмету контракта. Организация, непосредственно выполняющая работы, исполняет такие работы по индивидуальным заказам Получателей. |
| 5 | Сроки выполнения работ: В соответствии с условиями Контракта не позднее 01 октября 2019 года |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта – 3 436 550 (три миллиона четыреста тридцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 15 коп. Порядок формирования цены контракта: в цену Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателей работам, содержащихся в Индивидуальной программе реабилитации, доставке результата работ Получателю, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи, которые Исполнитель должен уплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (Приложение 1 к Техническому заданию). |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата производится по мере выполнения работ по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения за период и получения Заказчиком счета, счета-фактуры |

Описание объекта закупки

на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные (потребительские) характеристики | Количество (пара) | Начальная (максимальная) цена за единицу (руб.) | Начальная (максимальная) стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)) | Обувь на протез мужская, женская предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности, пользующихся протезами нижних конечностей, изготавливается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, по колодкам, различных видов и конструкций, методы крепления: клеевой, рантовый, доппельный; основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и для подкладки обуви, текстиль, кожа для низа обуви, резина микропористая, готовые подошвы из термопластов. Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность без утепленной подкладки мужская, женская предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности, изготавливается по обмерам с подгонкой колодок, различных видов и конструкций или обувь с учетом индивидуальных медицинских показаний получателя: при продольном плоскостопии; распластанности переднего отдела стопы; сочетанной форме плоскостопия; вальгусной, плосковальгусной стопе; варусной, половарусной стопе; полой стопе; эквинусной стопе; пяточной стопе; косолапости; деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы; укорочении нижней конечности; отвисающей стопе; паралитической стопе; диабетической стопе; лимфостазе; акромегалии; при разной длине стоп (следа); культях стоп; для бездвуруких; при заболеваниях стоп; на протезы; на ортопедические аппараты. Методы крепления: клеевой, рантовый, доппельный; в соответствии с функциональным назначением включает: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа; основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и для подкладки обуви, текстиль, кожа для низа обуви, резина микропористая, готовые подошвы из термопластов. | 252 | 5200,00 | 1310400,00 |
| 2 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)) | Обувь на протез мужская, женская предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности, пользующихся протезами нижних конечностей, изготавливается в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации, по колодкам, различных видов и конструкций, методы крепления: клеевой, рантовый, доппельный, основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха, байка обувная, мех натуральный, искусственный, кожа для низа обуви, резина микропористая, готовые подошвы из термопластов. Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность на утепленной подкладке мужская, женская предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности, изготавливается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации по обмерам с подгонкой колодок, различных видов и конструкций или обувь с учетом индивидуальных медицинских показаний получателя: при продольном плоскостопии; распластанности переднего отдела стопы; сочетанной форме плоскостопия; вальгусной, плосковальгусной стопе; варусной, половарусной стопе; полой стопе; эквинусной стопе; пяточной стопе; косолапости; деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы; укорочении нижней конечности; отвисающей стопе; паралитической стопе; диабетической стопе; лимфостазе; акромегалии; при разной длине стоп (следа); культях стоп; для бездвуруких; заболеваниях стоп; на протезы; на ортопедические аппараты. Методы крепления: клеевой, рантовый, доппельный; в соответствии с функциональным назначением включает: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа; основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и для подкладки обуви, мех натуральный и искусственный, байка ортопедическая чистошерстяная. Для низа обуви: кожа, ТЭП, микропористая резина. | 247 | 5850,00 | 1444950,00 |
| 3 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара)) | Обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей мужская, женская предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности, пользующихся протезами нижних конечностей, изготавливается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, обувь на протезы – по колодкам, различных видов и конструкций, круглосезонная, методы крепления: клеевой, рантовый, доппельный, основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и для подкладки обуви, текстиль, кожа для низа обуви, резина микропористая, готовые подошвы из термопластов. | 43 | 4766,67 | 204966,81 |
| 4 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара)) | Обувь ортопедическая на аппарат предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности, пользующихся аппаратами нижних конечностей, изготавливается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, обувь на аппараты – по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, различных видов и конструкций, методы крепления: клеевой, рантовый, доппельный. Обувь на аппараты включает: специальные жесткие детали, специальные металлические детали, основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и для подкладки обуви, текстиль, кожа для низа обуви, резина микропористая, готовые подошвы из термопластов. | 30 | 7816,67 | 234500,10 |
| 5 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара)) | Обувь ортопедическая на аппарат предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности, пользующихся аппаратами нижних конечностей, изготавливается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, обувь на аппараты – по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, различных видов и конструкций, методы крепления: клеевой, рантовый, доппельный. Обувь на аппараты включает: специальные жесткие детали, специальные металлические детали, основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и для подкладки обуви, мех натуральный и искусственный, байка ортопедическая чистошерстяная. Для низа обуви: кожа, ТЭП, микропористая резина. | 28 | 8633,33 | 241733,24 |
| 6 |  | Итого | 600 |  | 3436550,15 |

Требования к качеству изделий

Ортопедическая обувь обеспечивает:

- достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении;

- фиксацию стопы в правильном положении.

Ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистость деталей верха, стяжка «лица», осыпание покрытия, неустойчивость покрытия, дефекты сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Требования к техническим характеристикам изделий

Ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

При обработке ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Ортопедическая обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1-001-86.

Ортопедическая обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Требования к безопасности изделий

Требования к размерам, упаковке и отгрузке ортопедической обуви.

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование ортопедической обуви должны производиться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества.

Исполнитель гарантирует, что результаты работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок на Изделия устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки Изделия и составляет:

- 40 дней - для обуви на кожаной подошве;

- 50 дней - для обуви на кожаной подошве с накладкой;

- 60 дней - для обуви на подошве из кожеподобной резины;

- 70 дней - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта;

- 45 дней - на детскую обувь.

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в изделиях показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 13 февраля 2018 года № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

Требования к результатам выполненных работ

Получение эффекта реабилитации от использования технического средства реабилитации по назначению, выраженное в снижении (устранений) ограничений жизнедеятельности инвалидов.