ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям государственного заказчика:

Общие технические характеристики выполняемых работ:

Ортез (аппаратами нижних конечностей, туторами верхних и нижних конечностей) – техническое устройство, надеваемое на конечность или её сегмент (сегменты) опорно-двигательного аппарата с целью его фиксации, разгрузки для восстановления нарушенных функций.

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты ортопедические и туторы для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Объем и технические характеристики выполняемых работ:

| Наименование изделия, шифр | Код по КТРУ | Наименование по КТРУ | Описание протезно-ортопедического изделия по функциональной классификации | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат на всю руку, | 32.50.20.123-00000003 | Ортез плеча локтя запястья кисти | Аппарат на всю руку, фиксирующий, кожа, узлы (модули) и полуфабрикаты, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 1 |
| Аппарат на голеностопный сустав | 32.50.22.124-00000002 | Ортез для голеностопного сустава/стопы | Аппарат на голеностопный сустав, фиксирующий, изготовление по индивидуальному слепку. Используется с целью иммобилизации движений суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата. Состоит из ложемента стопы, наружного голеностопного шарнира и гильзы голени из кожи, с элементами крепления на основе застежки. Назначение - постоянное. | 40 |
| Аппарат на коленный сустав, | 32.50.22.124-00000007 | Ортез для коленного сустава | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, кожа, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 6 |
| Аппарат на тазобедренный сустав, | 32.50.22.124-00000005 | Ортез для бедра/колена | Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий. Несет лечебно-восстановительную функцию, изготавливается по обмерам. Используется с целью ограничения движений суставов конечностей. Назначение – специальное. | 33 |
| Аппарат на коленный и тазобедренный суставы, | 32.50.22.124-00000005 | Ортез для бедра/колена | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы, фиксирующий, изготовление по индивидуальному слепку. Используется с целью иммобилизации движений суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата. Состоит из гильзы голени, коленного шарнира, гильзы бедра из кожи, тазобедренного шарнира с элементами крепления на основе застежки, расположенного на гильзах голени и бедра. Возможно дополнительное крепление на туловище с использованием корсета (полукорсета). Назначение - постоянное. | 3 |
| Тутор на лучезапястный сустав, | 32.50.22.123-00000001 | Ортез запястья | Тутор на лучезапястный сустав, разгружающий. Используется с целью ограничения движений в лучезапястном суставе и поддержки связочно-мышечного аппарата. Элементы фиксации на основе застежки через шлевки. Изготовление по индивидуальному слепку. Назначение – специальное. | 9 |
| Тутор на локтевой сустав, | 32.50.22.123-00000002 | Ортез локтевого сустава | Тутор на локтевой сустав, разгружающий, изготовление по обмерам. Обеспечивает оптимальную иммобилизацию локтевого сустава. Элементы фиксации на основе застежки. Назначение – лечебно-профилактическое. | 8 |
| Тутор на всю руку пластмассовый, | 32.50.22.123-00000003 | Ортез плеча локтя запястья кисти | Тутор на всю руку, фиксирующий. Используется для стабилизации движений верхней конечности. Элементы фиксации на основе застежки через шлевки. Изготовление по индивидуальному слепку. Назначение – специальное. | 22 |
| Тутор на голеностопный сустав пластмассовый, | 32.50.22.124-00000002 | Ортез для голеностопного сустава/стопы | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий. Используется с целью ограничения движений суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата. Элементы фиксации на основе застежки через шлевки. Изготовление по индивидуальному слепку. Назначение – специальное. | 129 |
| Тутор на коленный сустав пластмассовый, | 32.50.22.124-00000007 | Ортез для коленного сустава | Тутор на коленный сустав, фиксирующий. Используется с целью ограничения движений в коленном суставе и поддержки связочно-мышечного аппарата. Элементы фиксации на основе застежки через шлевки. Изготовление по индивидуальному слепку. Назначение – специальное. | 40 |
| Тутор на тазобедренный сустав, | 32.50.22.124-00000005 | Ортез для бедра/колена | Тутор на тазобедренный сустав, фиксирующий, слоистый пластик, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 3 |
| Тутор на всю ногу пластмассовый, | 32.50.22.124-00000004 | Ортез для бедра/колена/голеностопного сустава/стопы | Тутор на всю ногу, фиксирующий. Используется с целью ограничения движений в коленном и голеностопном суставах и поддержки связочно-мышечного аппарата. Элементы фиксации на основе застежки через шлевки. Изготовление по индивидуальному слепку. Назначение – специальное. | 47 |
| ИТОГО: |  |  |  | 341 |

Требования к качеству работ:

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении изделиями. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Изделия должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Материалы  изделий, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011  «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-1-2011  « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10.Исследования раздражающего и сенсебилизирующего действия».

Изделия должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Межгосударственному стандарту ГОСТ 29097-91 (ИСО 4074-4-80) «Изделия корсетные. Общие технические условия». Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»,  Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52878-2007 « Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытания».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ:

Изделия несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Требования к безопасности работ:

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления изделий должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

При организации обеспечения инвалидов изделиями наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие изделий (сертификат соответствия либо декларация о соответствии) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности изделий, является условием, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Требования к результатам работ:

Работы по обеспечению инвалидов изделиями следует считать эффективно исполненными, если у инвалидов частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке изделий, являющихся результатом работ:

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование изделий должны производиться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия должна соответствовать требованиям ГОСТа или ТУ и составляет не менее 6 месяцев.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.