Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения

инвалидов в 2019 году.

Объект закупки: выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов в 2019 году.

Способ определения исполнителя: электронный аукцион.

Источник финансирования: средства федерального бюджета, выделенные Фонду социального страхования Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Объём выполнения работ по изготовлению ПНК:  – 6 изделий.

Технические характеристики:

Справочно: в связи с тем, что в каталоге товаров, работ, услуг (далее КТРУ) указаны наименования закупаемых заказчиком работ по изготовлению технических средств реабилитации, не совпадающие с наименованиями ТСР, утвержденных Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н, при этом в КТРУ отсутствует их описание, а также в связи с тем, что функционал ЕИС не позволяет при загрузке с помощью функционала ЕИС из КТРУ наименования закупаемых работ ввести информацию о функциональных, технических и качественных характеристиках изделий, позволяющих идентифицировать объект закупки с учетом положений ст. 33 Закона о контрактной системе, заказчиком вручную внесена информация о наименовании закупаемых работ, а так же информация о функциональных, технических и качественных характеристиках изготавливаемых изделий, позволяющая идентифицировать закупаемые работы с учетом положений ст. 33 Закона о контрактной системе. При этом наименование закупаемых работ по изготовлению изделий указано в соответствии с КТРУ.

Обоснование указания дополнительных характеристик: Дополнительная информация и дополнительные характеристики указаны заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания объекта закупки и в целях определения соответствия закупаемых товаров, работ, услуг потребностям заказчика для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

| Наименование изделия по КТРУ | Наименование изделия по классификации ТСР (изделий), утвержденной Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. №86н | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-во изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез трансфеморальный (32.50.22.190-00005044) ОКПД2 – 32.50.22.190 | Протез бедра для купания (8-07-05) | Протез изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза изготавливается методом 3D сканирования и моделирования. Постоянная приемная гильза изготавливается по слепку. Регулировочно-соединительные устройства влагостойкие рассчитанные на вес пациента. Стопа бесшарнирная монолитная со специальным рифлением на подошвенной поверхности для увеличения надежности сцепления на мокрой и скользкой поверхности с водостойким адаптером. Коленный шарнир одноосный, гидравлический, влагостойкий. Изделие должно иметь жесткую формообразующую часть облицовки | Материал пробной приемной гильзы – прозрачный сополимер полиэтилен | Наличие |  | 2 |
|  |  |  | Материал постоянной приемной гильзы – литьевые смолы холодного отверждения | Наличие |  |  |
|  |  |  | Крепление протеза с помощью лайнера с протяжным креплением. | Наличие |  |  |
| Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) ОКПД2 – 32.50.22.190 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | Протез голени модульный для получателей высокого уровня двигательной активности. Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза изготавливается методом 3D сканирования и моделирования. Постоянная приемная гильза – по слепку. Динамическая карбоновая стопа с разделенной передней частью, пригодная как для ежедневного пользования, так и для занятий непрофессиональным спортом. Крепление замковым полимерным чехлом и наколенником Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу получателя. | Материал пробной приемной гильзы – прозрачный сополимер полиэтилен | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 2 |
|  |  |  | Материал постоянной приемной гильзы – литьевые смолы холодного отверждения | Наличие |  |  |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки – перлоновый чулок | Наличие |  |  |
|  |  |  | Косметическая облицовка модульная пенополиуретановая | Наличие |  |  |
|  |  |  | Чехлы полиамидные – 2шт., чехлы хлопчатобумажные – 2 шт. | Наличие |  |  |
| Протез трасфеморальный (32.50.22.190-00005044) ОКПД2 – 32.50.22.190 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (8-07-10) | Протез бедра модульный изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза изготавливается методом 3D сканирования и моделирования. Постоянная приемная гильза изготавливается по слепку. Коленный шарнир полицентрический с пневматической независимой регулировкой фаз сгибания и разгибания. Стопа со средним уровнем энергосбережения. Крепление протеза вакуумное, дополнительное крепление эластичным бандажом. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу получателя. Косметическая облицовка модульная пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – перлоновые чулки. | Материал пробной приемной гильзы – прозрачный сополимер полиэтилен | Наличие |  | 1 |
|  |  |  | Материал постоянной приемной гильзы – акриловые смолы холодного отверждения | Наличие |  |  |
|  |  |  | Материал стопы - углепластик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Чехлы полиамидные – 2шт., чехлы хлопчатобумажные – 2 шт. | Наличие |  |  |
| Протез при вычленении тазобедренного сустава (32.50.22.190-00005045) ОКПД2 – 32.50.22.190 | Протез при вычленении бедра модульный (8-07-11) | Протез изготовлен по индивидуальному технологическому процессу. Наличие мягкой полиуретановой облицовки. Пробная гильза изготовлена по слепку. Постоянная приемная гильза изготовлена по слепку. Механический тазобедренный шарнир с бесступенчатой регулировкой фазы сгибания и разгибания. Коленный модуль моноцентрический с регулировкой механизма управления фазой переноса. Стопа подростковая обеспечивает удобную опору на пятку, легкий перекат и улучшенную передачу накопленной энергии. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствуют весу инвалида. Крепление осуществляется корсетом по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. | Материал пробной приемной гильзы - термопласт | Наличие |  | 1 |
|  |  |  | Материал постоянной приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  |  | Косметическая облицовка модульная из пенополиуретана. | Наличие |  |  |
| Итого: | 6 |

Место выполнения работ: Российская Федерация по месту изготовления изделий по индивидуальному заказу Получателей.

Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения контракта и по 02.12.2019г.

Срок действия Направления с момента подписания настоящего контракта и действует по 18.11.2019г.

Требования к гарантии качества ПНК:

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию а именно:

- Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии - не менее 12 месяцев;

- Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии – не менее 12 месяцев;

- Протез бедра для купания – не менее 12 месяцев;

- Протез при вычленении бедра модульный – не менее 12 месяцев.

В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Проезд инвалидов, в том числе с сопровождающими их лицами к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия оплачивается Исполнителем.

Исполнитель обязан предоставить декларации о соответствии, либо сертификаты соответствия (в случае, если на выполняемые работы в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено оформление указанных документов).

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Условия выполнения работ ПНК:

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007. «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские.  Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Протез нижней конечности должен собираться из узлов, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний» с учетом предельной массы тела и активности Получателя. Протез нижней конечности должен быть прочным и выдерживать нагрузку при его применении Получателем способом, назначенным Исполнителем и установленным в инструкции по применению по ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Приемные гильзы и элементы крепления протеза нижней конечности должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний». Не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протеза должны быть устойчивыми  к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи).

Металлические детали должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Приемная гильза протеза нижней конечности должна быть индивидуального изготовления (по слепку с культи или по модели изготовленной с помощью электронной версии) или максимальной готовности (металлические или из композиционных материалов). Гильзы максимальной готовности должны быть изготовлены по образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. Внутренняя форма приемной гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывать чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее.

Косметические элементы могут состоять из облицовки (наполнителя) и оболочки (покрытия). Внешние обводы облицовки должны имитировать внешний вид сохранившейся конечности при односторонней ампутации, при двусторонней ампутации их определяют по антропометрическим данным человека. Оболочки и покрытия протезов нижних конечностей должны имитировать цвет кожного покрова человека.

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения Получателей должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требование:

Исполнитель должен обеспечить (при необходимости) размещение инвалидов с сопровождающими их лицами (при их наличии) в собственном/арендуемом стационаре.