ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей

Часть I

| 1 | Наименование Заказчика: Государственное учреждение – Пензенское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, 440000, г. Пенза, ул. Московская, д. 19, тел. (8412) 59-06-00, факс (8412) 59-07-47, e-mail: info@ro58.fss.ru. |
| --- | --- |
| 2 | Источник финансирования заказа: средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации, в пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. |
| 3 | Наименование предмета аукциона: выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей. |
| 4 | Место выполнения работ: Пензенская область, г. Пенза. Организация, непосредственно выполняющая работы, исполняет такие работы по индивидуальным заказам Получателей и должна иметь соответствующее оборудование и специалистов для выполнения работ по предмету контракта. |
| 5 | Сроки выполнения работ: в соответствии с условиями контракта, но не позднее 03 декабря 2019 года. |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта – 1832802 (один миллион восемьсот тридцать две тысячи восемьсот два) руб.78 коп. Порядок формирования цены контракта: в цену Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы на материалы, выполнение работ с учетом физиологических данных получателей, содержащихся в Индивидуальной программе реабилитации, доставке результата работ получателю, а также на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые Исполнитель должен уплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (Приложение 1 к Техническому заданию). |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата производится по мере выполнения работ по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) банковских дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения за период и получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях. |

Часть II

| Наименование изделия | Функциональные (потребительские) характеристики | Коли чество (шт.) | Начальная (максимальная) цена за единицу (руб.) | Начальная (максимальная) стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный; должна быть косметическая облицовка эластичный пенополиуретан; с косметической оболочкой; должна быть гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку; одна приемная (пробная) гильза; должны быть постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе смол; силиконовый лайнер на внешнем текстильном покрытии; замок для силиконовых лайнеров; комплекс регулировочно-соединительных устройств; стопа искусственная со средней степенью энергосбережения; один чехол-футляр; протез должен быть постоянный. | 8 | 147598,93 | 1180791,44 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный; должна быть косметическая облицовка эластичный пенополиуретан; с косметической оболочкой; должна быть гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку; количество приемных (пробных) гильз – одна; должна быть постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе смол; должны быть вкладная гильза из эластичного термопласта; комплекс регулировочно-соединительных устройств; стопа искусственная со средней степенью энергосбережения; должно быть крепление поясом с использованием кожаных полуфабрикатов или индивидуальное или силиконовым наколенником; чехлы должны быть шерстяные или хлопчатобумажные, один чехол-футляр; протез должен быть постоянный. | 2 | 114293,90 | 228587,80 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный с косметической оболочкой, должна быть приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку), должна быть приемная пробная гильза 1 шт., вкладная гильза должна быть из эластичного термопласта, должно быть крепление с использованием гильзы бедра, с шинами или без них или индивидуальное, должны быть комплекс регулировочно-соединительных устройств, рассчитанный на нагрузку не более 125 кг, стопа искусственная для среднего уровня активности, чехлы должны быть шерстяные или хлопчатобумажные, один чехол-футляр, протез должен быть постоянный. | 6 | 70570,59 | 423423,54 |
|  |  | 16 |  | 1832802,78 |

Требования к безопасности протезно-ортопедических изделий

(протезов нижних конечностей)

Протезы должны отвечать требованиям документов, применяемых в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации по перечню:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

-  ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

-  ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

-  ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Требования к качеству работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий (протезов нижних конечностей)

Организация, непосредственно выполняющая работы должна обеспечивать: выполнение технологического процесса изготовления протезно-ортопедических изделий, включая:

входной контроль комплектующих изделий и материалов;

изготовление деталей, сборочных единиц;

сборку протезов, протезно - ортопедических изделий;

операционный и приемочный контроль;

испытания и приемку готовой продукции;

хранение ее на складе готовой продукции;

удовлетворение претензий по качеству изготавливаемой продукции, в том числе замену негодной продукции на годную;

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлены двигательные функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Габаритные размеры не должны препятствовать ношению верхней одежды.

Упаковка протезов, гарантии

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Протезы должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

Исполнитель гарантирует, что результаты работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантия на Изделия должна быть действительна в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в товарах показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 13 февраля 2018 года № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».