Техническое задание

на поставку кресло-колясок  c ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатные и прогулочные (для инвалидов и детей-инвалидов)  для обеспечения инвалидов  и детей-инвалидов в 2019 году

- Предмет контракта – поставка кресло-колясок  c ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатные и прогулочные (для инвалидов и детей-инвалидов)  для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов в 2019 году.

Количество 167 штук.

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 833 571 руб. 90 коп. (пять миллионов восемьсот тридцать три тысячи пятьсот семьдесят один рубль 90 коп.), НДС не облагается.

- Место и сроки  поставки товара

2.1. Место поставки товара:

Поставка осуществляется по направлениям заказчика по месту жительства инвалида.

| № п/п | Районы доставки | Предполагаемое количество поставки изделий шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск,Хабаровский район,г. Бикин с Бикинским районом, Нанайский район, | 120 |
| 2 | Амурский район, Верхнебуреинский район | 12 |
| 3 | г. Комсомольск-на-Амуре с Комсомольским районом, Солнечный р-н | 24 |
| 4 | Советско-Гаванский район, Ванинский район | 4 |
| 5 | Николаевский район, Ульчский район | 7 |
|  | Всего | 167 |

2.1. Сроки поставки товара по 10.12.2019 г. 100% объема поставки.

2.2. Срок действия контракта по 31.12.2019 г.

3. Назначение:

Кресло-коляска – транспортное средство, техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

4. Гарантии качества, безопасности и требования к упаковке Товара

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.  Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями следующих стандартов:

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (разд. 3, 4);

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»;

При организации поставки товара наличие регистрационного удостоверения выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и декларации о соответствии является обязательным условием, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации соответствии».

Товар должен отвечать требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействуют на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации.

Кресло-коляска оборудована системой торможения, обеспечивающая удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку кресла-коляски.

Гарантийный срок эксплуатации Товара составляет 24 месяца с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки товара.

Упаковка Товара обеспечивает его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и выполнения погрузо-разгрузочных работ.

| Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляски c ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатные (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска комнатная складная для детей-инвалидов. Кресло-коляска, должна быть управляемая сопровождающим лицом и предназначена для транспортировки детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата для преимущественного использования внутри помещения. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение ребенка больного ДЦП в положении сидя и полулежа. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть складная, изготовлена из прочного металлического сплава, с антикоррозийным эмалевым лакокрасочным покрытием. Кресло-коляска должно иметь: -плечевые фиксирующие ремни; -пятиточечный ремень с возможностью регулировки по вертикали и горизонтали; -широкий ремень как упора для голени; -регулировку глубины и ширины сиденья, а так же высоты спинки; -регулировку высоты сиденья спереди; -сиденье может быть съемным; -передние колеса должны быть цельнолитые, -задние колеса должны быть цельнолитые, -регулировку угла наклона спинки; -подголовник регулируемый по высоте; -подножка регулируемая по вертикали и углу наклона, с боковыми ограничителями и опорой под пяточную часть ступни; -мягкое, устройство для разведения бедер; -регулировку по высоте и углу наклона ручки сопровождающего лица с помощью кнопочных фиксаторов; -стояночный тормоз для задних колес; -застежки для фиксации коляски в сложенном положении; - застежки для фиксации сиденья; -корзина для личных вещей; Сиденье и спинка должна быть изготовлена из нейлона. Технические характеристики: -габаритные размеры: - длина не менее 930 мм и не более 1100 мм; - высоте не менее 1100 мм и не более 1300 мм; - высота сиденья спереди от не менее 350 мм и не более 530 мм; -регулировка глубины сиденья не менее 310 мм и не более 400 мм; -регулировка спинки не менее 350 мм не более 630 мм; -грузоподъемность – не менее 60 кг. -диаметр передних колес не менее 200 мм, -диаметр задних колес не более 300 мм, -наклон спинки в положение сидя, полулежа; В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация. Кресло-коляски могут быть различных типоразмеров, количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнорядкой) Получателя. - ширина не менее 650 мм и не более 700 мм; - ширина сиденья от не менее 240 мм и не более 280 мм; масса кресла-коляски в полной комплектации - не более 20 кг; - ширина не менее 650 мм и не более 700 мм; - ширина сиденья от не менее 280 мм и не более 320 мм; масса кресла-коляски в полной комплектации - не более 22 кг | 47 |
| Кресло-коляски c ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочные (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска комнатная складная для детей-инвалидов. Кресло-коляска должна быть управляемая сопровождающим лицом, предназначена для транспортировки детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата для преимущественного использования в условиях улицы и на дорогах с твердым покрытием. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение ребенка больного ДЦП в положении сидя и полулежа. Рамная конструкция кресла-коляскидолжна быть складная, изготовлена из прочного металлического сплава, с антикоррозийным эмалевым лакокрасочным покрытием. Кресло-коляска должно иметь: -плечевые фиксирующие ремни; -пятиточечный ремень с возможностью регулировки по вертикали и горизонтали; -широкий ремень как упора для голени; -регулировку глубины и ширины сиденья, а так же высоты спинки; -регулировку высоты сиденья спереди; -сиденье может быть съемным; -передние колеса цельнолитые, -задние колеса цельнолитые, -регулировку угла наклона спинки; -подголовник регулируемый по высоте; -подножка регулируемая по вертикали и углу наклона, с боковыми ограничителями и опорой под пяточную часть ступни; -мягкое, устройство для разведения бедер; -регулировку по высоте и углу наклона ручки сопровождающего лица с помощью кнопочных фиксаторов; -стояночный тормоз для задних колес; -застежки для фиксации коляски в сложенном положении; - застежки для фиксации сиденья; -корзина для личных вещей; - козырек. Сиденье и спинка должна быть изготовлена из нейлона. Технические характеристики: -габаритные размеры: - длина не менее 930 мм и не более 1100 мм; - высоте не менее 1100 мм и не более 1300 мм; - высота сиденья спереди от не менее 350 мм и не более 530 мм; -регулировка глубины сиденья не менее 310 мм и не более 400 мм; -регулировка спинки не менее 350 мм не более 630 мм; -грузоподъемность – не менее 60 кг. -диаметр передних колес не менее 200 мм, -диаметр задних колес не более 300 мм, -наклон спинки в положение сидя, полулежа; В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация Кресло-коляски могут быть различных типоразмеров, количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. - ширина не менее 650 мм и не более 700 мм; - ширина сиденья от не менее 240 мм и не более 280 мм; масса кресла-коляски в полной комплектации - не более 20 кг; - ширина не менее 650 мм и не более 700 мм; - ширина сиденья от не менее 280 мм и не более 320 мм; масса кресла-коляски в полной комплектации - не более 22 кг | 38 |
| Кресло-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатные (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска комнатного типа, для детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и детей с детским церебральным параличом для использования внутри помещения. Передвижение должно осуществляться при помощи сопровождающего лица. Для более комфортного движения, кресло-коляска должно иметь фиксаторы передних колес для прямолинейного движения. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение ребенка в положении сидя и полулежа. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть складная по типу трость и изготовлена из облегченного металлического сплава, с антикоррозийным покрытием. Кресло-коляска должно иметь: -наклон спинки в положение сидя, полулежа; -пятиточечный ремень; -ремни фиксации стоп; - подголовник регулируемый по высоте, без применения дополнительного инструмента; -подножка откидная, регулируемые по длине и углу наклона; -мягкий абдуктор; -ограничительный барьер -быстросъемные задние колеса; -стояночные тормоза для колес с возможностью фиксации; Сидение и спинка должна быть изготовлена из высокопрочного нейлона. Должна иметь следующие технические характеристики: габаритные размеры (ДхШхВ): - длина не менее 1050 мм и не более 1110 мм - ширина не менее 570 мм и не более 595 мм - высоте не менее 1150 мм и не более 1180 мм - ширина сидения не менее 300 мм и не более 350 мм; - глубина сиденья не менее 300 мм и не более 330 мм; - высота спинки не менее 350 мм и не более 550 мм.; - угол наклона спинки регулируемый от 20 до 60 градусов; - грузоподъемность не менее 40 кг. - вес коляски не более 15 кг. Колеса должны быть: передние - литые; задние - литые; Коляска должна дополнительно комплектоться козырьком, корзиной, дождевиком. В комплект поставки должно входить: - инструкция для пользователя (на русском языке). | 16 |
| Кресло-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочные (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска прогулочного типа, для детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и детей с детским церебральным параличом для использования в условиях улицы на дорогах с твердым покрытием. Передвижение должно осуществляться при помощи сопровождающего лица. Для более комфортного движения, кресло-коляска должно иметь фиксаторы передних колес для прямолинейного движения. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение ребенка в положении сидя и полулежа. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть складная по типу трость и изготовлена из облегченного металлического сплава, с антикоррозийным покрытием. Кресло-коляска должно иметь: -наклон спинки в положение сидя, полулежа; -пятиточечный ремень; -ремни фиксации стоп; - подголовник регулируемый по высоте, без применения дополнительного инструмента; -подножка откидная, регулируемые по длине и углу наклона; -мягкий абдуктор; -ограничительный барьер -быстросъемные задние колеса; -стояночные тормоза для колес с возможностью фиксации; Сидение и спинка должна быть изготовлена из высокопрочного нейлона. Должна иметь следующие технические характеристики: габаритные размеры (ДхШхВ): - длина не менее 1050 мм и не более 1110 мм - ширина не менее 570 мм и не более 595 мм - высоте не менее 1150 мм и не более 1180 мм - ширина сидения не менее 300 мм и не более 350 мм; - глубина сиденья не менее 300 мм и не более 330 мм; - высота спинки не менее 350 мм и не более 550 мм.; - угол наклона спинки регулируемый от 20 до 60 градусов; - грузоподъемность не менее 40 кг. - вес коляски не более 15 кг. Колеса должны быть: передние - литые; задние - литые; Коляска должна дополнительно комплектуется козырьком, корзиной, дождевиком. В комплект поставки должно входить: - инструкция для пользователя (на русском языке) | 16 |
| Кресло-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочные (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска прогулочного типа, для детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и детей с детским церебральным параличом для использования в условиях улицы на дорогах с твердым покрытием. Передвижение должно осуществляться при помощи сопровождающего лица. Для более комфортного движения, кресло-коляска должно иметь фиксаторы передних колес для прямолинейного движения. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение ребенка в положении сидя и полулежа. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть складная по типу трость и изготовлена из облегченного металлического сплава, с антикоррозийным покрытием. Спинка должна быть оснащена ремнями с застежкой Velcro, регулирующими натяжение спинки. Кресло-коляска должно иметь: -наклон спинки в положение сидя, полулежа; -пятиточечный ремень; -ремни фиксации стоп; -подголовник регулируемый по высоте, без применения дополнительного инструмента; -подножки съемные откидные, регулируемые по высоте; -регулировку глубины сидения; - регулировку угла наклона спинки; - обивку сидения и спинки съемную; --быстросъемные задние колеса; - стояночные тормоза для колес с возможностью фиксации; - корзинкой для вещей; -капюшоном от дождя и солнца Должна иметь следующие технические характеристики: габаритные размеры (ДхШхВ): - длина не менее 1250 мм и не более 1300 мм - ширина не менее 570 мм и не более 595 мм - высоте не менее 1150 мм и не более 1180 мм - ширина сидения не менее 300 мм и не более 400 мм; - глубина сиденья не менее 300 мм и не более 405 мм; - высота спинки не менее 610 мм и не более 640 мм; - угол наклона спинки регулируемый от 85 до 95 градусов; - грузоподъемность не менее 45,5 кг и не более 77 кг - вес коляски не более 16 кг. Колеса должны быть передние и задние литые быстросъемные. В комплект поставки должно входить: - инструкция для пользователя (на русском языке) | 8 |
| Кресло-коляски c ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатные (для инвалидов и детей-инвалидов | Кресло-коляска предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях помещения, а так же закрепления у них положительных установок в положении сидя и полулежа. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка больного ДЦП в положении сидя, полулежа, лежа. Рамная конструкция кресло-коляски должна быть изготовлена из коррозионостойкого металлического сплава с эмалевым лакокрасочным покрытием. Кресло-коляска должна имееть: -регулировку угла наклона спинки до положения «лежа», с системой пневмоцилиндров с возможностью фиксации под любым углом; -съемные боковые фиксаторы туловища, регулируемые по ширине; -съёмные подлокотники с возможностью регулировки по ширине и высоте; -съемный подголовник, регулируемый по высоте без применения дополнительного инструмента; -наличие регулировки угла наклона сиденья; -ручные тормоза для сопровождающего лица с рычагами управления на ручках для толкания; -съёмные, откидные, поворотные подножки, регулируемые по длине; -ложементы для голени; -регулировку боковых упоров по высоте; -съемный мягкий абдуктор, регулируемый по глубине установки; -регулируемые ремни безопасности; - колеса с цельнолитыми шинами; - наличие регулировки передних колес по вертикали; -съемные антиопрокидыватели с наличием колесной пары; -рычаги стояночного тормоза; -карман для личных вещей; -столик с антиспастической ручкой; Сидение и спинка должны быть изготовлены из высокопрочного нейлона. Кресло-коляски должны иметь следующие технические характеристики: -размеры в рабочем состоянии: - длина не менее 1200 мм и не более 1550 мм, - ширина не менее 5900 мм и не более 680 мм в зависимости от типорамеров, - высота не менее 870 мм и не более 960 мм, -глубина сиденья не менее 340 мм и не более 380 мм; -ширина сиденья не менее 340 мм и не более 450 мм в нескольких типоразмерах; -диаметр передних колес не менее 150 мм и не более 185 мм; -диаметр задних колес не менее 380 мм и не более 430 мм; -масса кресло-коляски не более 26 кг.; -грузоподъемность не менее 90 кг. В комплект кресло-коляски должно входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон. Кресло-коляски могут быть различных типоразмеров, количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. | 24 |
| Кресло-коляски c ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочные (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы и на дорогах с твердым покрытием, а так же закрепления у них положительных установок в положении сидя и полулежа. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка больного ДЦП в положении сидя, полулежа, лежа. Рамная конструкция кресло-коляски должна быть изготовлена из коррозионостойкого металлического сплава с эмалевым лакокрасочным покрытием. Кресло-коляска должна имееть: -регулировку угла наклона спинки до положения «лежа», с системой пневмоцилиндров с возможностью фиксации под любым углом; -съемные боковые фиксаторы туловища, регулируемые по ширине; -съёмные подлокотники с возможностью регулировки по ширине и высоте; -съемный подголовник, регулируемый по высоте без применения дополнительного инструмента; -наличие регулировки угла наклона сиденья; -ручные тормоза для сопровождающего лица с рычагами управления на ручках для толкания; -съёмные, откидные, поворотные подножки, регулируемые по длине; -ложементы для голени; -регулировку боковых упоров по высоте; -съемный мягкий абдуктор, регулируемый по глубине установки; -регулируемые ремни безопасности; - колеса с цельнолитыми шинами; - наличие регулировки передних колес по вертикали; -съемные антиопрокидыватели с наличием колесной пары; -рычаги стояночного тормоза; -карман для личных вещей; -козырек. Сидение и спинка изготовлены из высокопрочного нейлона. Кресло-коляски должны иметь следующие технические характеристики: -размеры в рабочем состоянии: - длина не менее 1200 мм и не более 1550 мм, - ширина не менее 5900 мм и не более 680 мм в зависимости от типорамеров, - высота не менее 870 мм и не более 960 мм, -глубина сиденья не менее 340 мм и не более 380 мм; -ширина сиденья не менее 340 мм и не более 450 мм в нескольких типоразмерах; -диаметр передних колес не менее 150 мм и не более 185 мм; -диаметр задних колес не менее 380 мм и не более 430 мм; -масса кресло-коляски не более 26 кг.; -грузоподъемность не менее 90 кг. В комплект кресло-коляски входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон. Кресло-коляски могут быть различных типоразмеров, количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. | 18 |
|  | Итого | 167 |