Техническое задание

на проведение электронного аукциона  «Выполнение работ по изготовлению для инвалида протеза бедра модульного с внешним источником энергии»

| Наименование изделия | Описание объекта закупки | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез бедра модульный. На высокий уровень активности. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная. Две пробные примерочные гильзы. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Крепление протеза с помощью силиконового чехла. Коленный модуль с самопрограммирующейся и самообучающейся интеллектуальной электронной системой управления, обеспечивающей устойчивость и режим автоматической настройки темпа ходьбы. Конструкция узла состоит из двух цилиндров на одном штоке: гидравлический, отвечающий за устойчивость и пневматический, отвечающий за прогрессивное управление темпом ходьбы. Микропроцессорное управление фазами опоры и переноса. Функция замка коленного модуля активизируется в неподвижном положении. Два пользовательских режима: режим катания на велосипеде, режим принудительного замка в неподвижном положении при любом угле сгибания вплоть до 45 градусов, также режим предотвращения спотыкания – для безопасной ходьбы. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа с гибкими раздвоенными пружинами переднего отдела стопы из композиционного углеволокна, разнесенными через шасси с пяточной пружиной и работающими независимо друг от друга, отлично поглощают ударные вертикальные нагрузки, специально сконструирована для ходьбы по различным типам опорной поверхности и занятий любительскими видами спорта. Жесткость пружины подбирается под вес и динамику конкретного пациента. Стопа влагоустойчива. Тип протеза: любой, по назначению. | 1 |

- Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 212 340,38  руб.

Место выполнения работ: по месту изготовления протеза.

Срок выполнения работ (срок изготовления): в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком Реестра Получателей.