Описание объекта закупки (техническое задание)

Поставщик должен поставлять бандажи (далее- Изделия) для инвалидов (далее – Получатели) в 2019 году в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта.

Сроки завершения поставки: Со дня, следующего за днем заключения государственного контракта, до 11.12.2019 (включительно).

1. Функциональные, технические и качественные характеристики Изделий.

1.1. Функциональные, технические характеристики Изделий.

| № пп | Наименование ТРУ по КТРУ (код позиции по КТРУ) | Описание по КТРУ | Наименование ТРУ по ОКПД-2 (код ОКПД-2) | Наименование ТРУ по классификатору (значение классификатора) | Наименование характеристик Изделия | Показатель характеристики Изделия | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Количество (объем), (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Бандаж абдоминальный (32.50.22.126-00000003) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции (32.50.22.126) | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж--грация--трусы, бандаж--трусы, бандаж--пантолоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости (8-09-13) | Бандаж предназначен при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операции на органах брюшной полости | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н (далее-приказ от 13.02.2018 № 86н) | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Материалы, из которых изготовлено Изделие, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию Получателя при применении Изделия назначенным способом | Наличие | Для безопасного использования Изделия Получателем |  |
|  |  |  |  |  | Возможность подбора Изделия в соответствии с антропометрическими данными и имеющейся патологии Получателя | Наличие | Антропометрические данные Получателей, особенности заболеваний |  |
| 2. | Бандаж при ингвинальной грыже для взрослых, многоразового пользования (32.50.22.126-00000005) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции (32.50.22.126) | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний (8-09-16) | Материалы, из которых изготовлено Изделие, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию Получателя при применении Изделия назначенным способом | Наличие | Приказ от 13.02.2018 № 86н; для безопасного использования Изделия Получателем | 390 |
|  |  |  |  |  | Односторонний или двусторонний | Наличие | Подбор в соответствии с медицинскими показаниями |  |
|  |  |  |  |  | Эластичный пояс | Наличие | Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами МСЭ ТСР инвалида и методика их рационального подбора (далее – Методические рекомендации); индивидуальные потребности Получателя |  |
|  |  |  |  |  | Соединительный ремень | Наличие | Методические рекомендации |  |
|  |  |  |  |  | Возможность подбора Изделия в соответствии с антропометрическими данными Получателя | Наличие | Антропометрические данные Получателей |  |
| 3. | Ортез для коленого сустава (32.50.22.124-00000007) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Туторы нижних конечностей (32.50.22.124) | Бандаж на коленный сустав (наколенник) (8-09-19) | Материалы, из которых изготовлено Изделие, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию Получателя при применении Изделия назначенным способом | Наличие | Приказ от 13.02.2018 № 86н; для безопасного использования Изделия Получателем | 2500 |
|  |  |  |  |  | Возможность подбора Изделия в соответствии с антропометрическими данными Получателя | Наличие | Возможность использования Изделий Получателями, в том числе с нестандартными антропометрическими данными |  |
| 4. | Бандаж на голеностопный сустав (32.50.22.126-00000014) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции (32.50.22.126) | Бандаж на голеностопный сустав (8-09-62) | Материалы, из которых изготовлено Изделие, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию Получателя при применении Изделия назначенным способом | Наличие | Приказ от 13.02.2018 № 86н; для безопасного использования Изделия Получателем | 80 |
|  |  |  |  |  | Возможность подбора Изделия в соответствии с антропометрическими данными Получателя | Наличие | Антропометрические данные Получателей |  |
| 5. | Бандаж на тазобедренный сустав (32.50.22.126-00000013) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции (32.50.22.126) | Бандаж на тазобедренный сустав (8-09-61) | Материалы, из которых изготовлено Изделие, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию Получателя при применении Изделия назначенным способом | Наличие | Приказ от 13.02.2018 № 86н; для безопасного использования Изделия Получателем | 5 |
|  |  |  |  |  | Возможность подбора Изделия в соответствии с антропометрическими данными Получателя | Наличие | Антропометрические данные Получателей |  |
|  |  |  |  |  | Возможность подбора Изделия на правую или левую нижнюю конечность | Наличие | Индивидуальные потребности Получателей |  |
| ИТОГО |  | 3680 |

1.2. Качественные характеристики Изделий.

1.2.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

1.2.2. Изделия должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Изделий, имеющих действующий сертификат соответствия.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

1.2.3. Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

1.2.4. Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

1.2.5. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Изделий (далее - гарантийные обязательства).

Гарантийные обязательства по гарантийному обслуживанию Изделий осуществляются Поставщиком в период гарантийного срока на Изделия.

Гарантийный срок Изделия должен быть не менее 6 месяцев с момента получения Изделия Получателем.

Поставщик в течение гарантийного срока должен за счет собственных средств должен осуществлять гарантийный ремонт и (или) гарантийную замену Изделий, преждевременно вышедших из строя не по вине Получателей, и (или) имеющих скрытые недостатки или дефекты (брак).

Гарантийный ремонт Изделия осуществляется в период гарантийного срока.

Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В случае невозможности осуществления ремонта Изделий в период гарантийного срока Поставщик должен осуществить замену такого Изделия.

Гарантийная замена Изделия и доставка Изделия после гарантийного ремонта производится Поставщиком по месту жительства Получателя либо по адресу пункта (пунктов) приема Получателей и гарантийного обслуживания (далее – пункт (пункты) приема), указанного в гарантийном талоне.

В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Поставщик должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Поставщику по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес (адреса) и режим работы пункта (пунктов) приема Получателей.

Прием Получателей по вопросам, касающимся выдачи и гарантийного ремонта Изделий, осуществляется Поставщиком по месту нахождения организованных Поставщиком пункт (пунктов) приема (не менее 2 (двух)) на территории Санкт-Петербурга.

2. Условия исполнения государственного контракта:

2.1: Поставщик обязан:

2.1.1. Осуществлять поставку Изделия путем передачи Получателю или его представителю при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком, подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

Сведения (фамилия, имя, отчество) о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем заключения государственного контракта.

Изменения сведений о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня возникновения изменений.

В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя (при этом требовать документ (копию документа), удостоверяющего личность Получателя (инвалида) не допускается).

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

2.1.2. Поставщик обязан осуществить индивидуальный подбор с учетом антропометрических данных Получателя в соответствии с размерным рядом.

2.1.3. Давать справки Получателям по вопросам, связанным с поставкой Изделий. Для звонков Получателей должен быть выделен телефонный номер, указанный в приложении к государственному контракту.

Звонки с городских номеров Санкт-Петербурга должны быть бесплатными для Получателей, а именно: не допускается взимание дополнительной оплаты телефонных переговоров Получателей в виде предоставления для звонков Получателей телефонного номера оператора сотовой связи, либо телефонного номера, не являющегося номером, обслуживаемым оператором сети местной телефонной связи Санкт-Петербурга; исключается возможность взимания оплаты за звонки Поставщиком.

2.1.4. Вести аудиозаписи телефонных разговоров с Получателем по вопросам получения Изделия. По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставлять такие аудиозаписи.

Вести журнал телефонных звонков с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа, места и времени доставки Изделия.

Предоставлять Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнал телефонных звонков.

Информировать Заказчика о невозможности выдачи Изделия Получателю не позднее дня, следующего за днем доставки, согласованным с Получателем.

2.1.5. При приеме-передаче Изделия осуществить его распаковку, приведение в товарный вид.

2.1.6. Провести инструктаж Получателя об условиях и требованиях к эксплуатации Изделия.

2.1.7. Давать справки Получателю по вопросам, связанным с поставкой Изделия, в часы работы пункта (пунктов) приема Получателей и гарантийного обслуживания (далее – пункт (пункты) приема).

2.2. Способ поставки:

2.2.1. Поставщик передает Изделия Получателям следующими способами:

- по месту нахождения пункта (пунктов) приема, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя,

- по месту нахождения Получателя.

Поставщик обязан предоставлять Получателям право выбора способа получения Изделия (по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта (пунктов) приема).

Пункт (пункты) приема должны быть организованы не позднее 1 (одного) дня с момента заключения государственного контракта и действовать до выдачи всего предусмотренного контрактом количества Изделий. Не позднее 1 (одного) дня с момента заключения государственного контракта Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие право Поставщика использовать помещения пункта приема, адрес и график работы пункта приема. Адреса и график работы пунктов должны быть указаны в приложении к государственному контракту. Количество пунктов приема Получателей - не менее 2 (двух).

Не менее чем один пункт приема Получателей должен быть организован в шаговой доступности для Получателей, на расстоянии не более 500 метров от станции метрополитена, на территории Санкт-Петербурга в соответствии с п.6.29 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

2.2.2. Вход в каждый пункт приема должен быть обозначен надписью (например, "Пункт выдачи ТСР для инвалидов"), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта.

Проход в пункты приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов (в случае необходимости, пункты приема должны быть оборудованы пандусами или иными приспособлениями для облегчения передвижения Получателей).

Пункты приема должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения Получателями, со свободным доступом Получателей.

2.2.3. Передача Изделий Получателям должна производиться в каждом из пунктов приема не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы каждого из пунктов должно попадать в интервал с 08:00 до 22:00.

2.2.4. В случае выбора Получателем способа получения Изделия по месту нахождения пунктов приема, организованных Поставщиком, передача Изделия Получателю осуществляется в день обращения Получателя в пункт приема с направлением. На отрывном талоне направления Поставщик в обязательном порядке проставляет дату обращения Получателя.

В случае выбора Получателем способа получения Изделия путем передачи Изделия по месту нахождения Получателя, такая доставка осуществляется Поставщиком в пределах административной границы субъекта, не менее чем с 10:00 до 21:00 с понедельника по пятницу, по предварительной записи по телефону, указанному в приложении к государственному контракту. Такая доставка осуществляется в срок, согласованный с Получателем, но не более 7 дней с даты обращения Получателя.

2.3. Заказчик вправе произвести проверку Изделия и соответствия пунктов приема требованиям государственного контракта начиная со дня, следующего за днем заключения контракта.

При проведении проверки Заказчик вправе осуществлять видеозапись.

В день, следующий за днем заключения контракта, на пунктах приема должно находиться не менее 10% от общего количества Изделий каждого наименования, предусмотренного контрактом.

В дальнейшем в пунктах приема ежедневно должно находиться количество Изделий достаточное для организации их бесперебойной выдачи.

# Footnotes

Приказ Минтруда России от 13.02.2018 №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р» (далее- Классификатор)