Описание объекта закупки (техническое задание)

Исполнитель должен осуществить выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей (далее- Изделия) для инвалидов (далее – Получатели) в 2019 году в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта.

Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения государственного контракта, до 11.12.2019 включительно.

Сроки завершения работы: до 11.12.2019 включительно.

1.Функциональные, технические и качественные характеристики Изделий.

1.1. Функциональные и технические характеристики Изделий:

| № п/п | Наименование Изделия по КТРУ | Описание Изделия по КТРУ | Наименование Изделия по классификатору | Характеристика Изделия | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Объем (количество) Изделий, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии (8-07-06) | Протез голени шинно-кожаный, постоянный. Постоянная приемная гильза изготовлена по слепку. Стопа одноосная монолитная. Крепление протеза с использованием гильзы бедра. | Материал постоянной гильзы - кожа | наличие | Заключение медико-технической комиссии | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Материал стопы- полиуретан | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительное устройство | не менее 100 кг (включительно) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал дополнительного чехла - хлопчатобумажная ткань, шерсть | наличие |  |  |
| 2. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | Протез голени для Получателей низкого уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза и вкладная мягкая гильза изготовлены по слепку. Стопа одноосная монолитная. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. | Материал пробной приемной гильзы - листовой термопласт | наличие | Заключение медико-технической комиссии | 28 |
|  |  |  |  |  | Материал постоянной приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал вкладной мягкой гильзы - вспененный термопласт | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал стопы- полиуретан | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал чулок- полиамид | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал облицовки- полиуретан | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительное устройство | не менее 100 кг (включительно) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал дополнительного чехла - хлопчатобумажная ткань, шерсть | наличие |  |  |
| 3. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | Протез голени для Получателей низкого уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладной элемент – чехол. Стопа одноосная монолитная. Крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. | Материал пробной приемной гильзы - листовой термопласт | наличие | Заключение медико-технической комиссии | 10 |
|  |  |  |  |  | Материал постоянной приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал вкладного элемента - полимер гелевый | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал стопы - полиуретан | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал чулок - полиамид | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал облицовки - полиуретан | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительное устройство | не менее 100 кг (включительно) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал дополнительного чехла - хлопчатобумажная ткань, шерсть | наличие |  |  |
| 4. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | Протез голени для Получателей среднего уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладной элемент: чехол среднего уровня стабилизации. Стопа со средним уровнем энергосбережения. Крепление протеза вакуумное с герметизирующим коленным бандажом. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. | Материал пробной приемной гильзы - листовой термопласт | наличие | Заключение медико-технической комиссии | 28 |
|  |  |  |  |  | Материал постоянной приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал вкладного элемента - полимер гелевый | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал стопы- углепластик | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал облицовки - полиуретан | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал чулок - полиамид | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительное устройство | не менее 100 кг (включительно) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал дополнительного чехла - хлопчатобумажная ткань, шерсть | наличие |  |  |
| 5. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | Протез голени для Получателей среднего уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладной элемент: чехол среднего уровня стабилизации. Стопа со средним уровнем энергосбережения. Крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. | Материал пробной приемной гильзы - листовой термопласт | наличие | Заключение медико-технической комиссии | 20 |
|  |  |  |  |  | Материал постоянной приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал вкладного элемента - полимер гелевый | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал стопы- углепластик | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал облицовки - полиуретан | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал чулок - полиамид | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительное устройство | не менее 100 кг (включительно) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал дополнительного чехла - хлопчатобумажная ткань, шерсть | наличие |  |  |
| 6. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | Протез голени для Получателей высокого уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладной элемент – чехол высокого уровня стабилизации. Стопа с высоким уровнем энергосбережения, адаптирующаяся к неровностям опоры во всех плоскостях. Крепление протеза вакуумное с герметизирующим коленным бандажом. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. | Материал пробной приемной гильзы - листовой термопласт | наличие | Заключение медико-технической комиссии | 28 |
|  |  |  |  |  | Материал постоянной приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал вкладного элемента - полимер гелевый | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал стопы- углепластик | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал облицовки - полиуретан | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал чулок | полиамид |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительное устройство | не менее 100 кг (включительно) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал дополнительного чехла - хлопчатобумажная ткань, шерсть | наличие |  |  |
| 7. | Протез трансфеморальный (32.50.22.190-00005044) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (8-07-10) | Протез бедра для Получателей низкого уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладная мягкая гильза изготовлена по слепку. Коленный шарнир многоосный, с независимым механическим регулированием фазы сгибания и разгибания. Стопа одноосная монолитная. Крепление - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. | Материал пробной приемной гильзы - литьевой термопласт | наличие | Заключение медико-технической комиссии | 29 |
|  |  |  |  |  | Материал постоянной приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал вкладной мягкой гильзы - вспененный термопласт | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал стопы - полиуретан | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал облицовки- полиуретан | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительные устройства | не менее 100 кг (включительно) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал дополнительного чехла - хлопчатобумажная ткань, шерсть | наличие |  |  |
| 8. | Протез трансфеморальный (32.50.22.190-00005044) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (8-07-10) | Протез бедра для Получателей среднего уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладная мягкая гильза изготовлена по слепку. Коленный шарнир многоосный, с независимым пневматическим регулированием фазы сгибания и разгибания. Стопа со средним уровнем энергосбережения. Крепление с использованием бандажа. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. | Материал пробной приемной гильзы - листовой термопласт | наличие | Заключение медико-технической комиссии | 28 |
|  |  |  |  |  | Материал постоянной приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал мягкой вкладной гильзы - вспененный термопласт | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал стопы - углепластик | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал облицовки - полиуретан | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительные устройства | не менее 100 кг (включительно) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал дополнительного чехла - хлопчатобумажная ткань, шерсть | наличие |  |  |
| 9. | Протез стопы частичный (32.50.22.190-00005063) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез стопы (8-07-01) | Протез модульный на культю стопы, постоянный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза и вкладная мягкая гильза изготовлены по слепку. Крепление протеза с использованием ленты «контакт». | Материал пробной приемной гильзы - листовой термопласт | наличие | Заключение медико-технической комиссии | 19 |
|  |  |  |  |  | Материал постоянной приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал стопы - углепластик | наличие |  |  |
| 10. | Протез трансфеморальный (32.50.22.190-00005044) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии (8-07-07) | Протез бедра шинно-кожаный, постоянный. Приемная гильза: индивидуальная кожаная по слепку (без вкладной гильзы). Коленный шарнир многоосный, с независимым механическим регулированием фазы сгибания и разгибания или одноосный замковый. Стопа одноосная монолитная. Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки. | Материал постоянной гильзы - кожа | наличие | Заключение медико-технической комиссии | 1 |
|  |  |  |  |  | Материал стопы - полиуретан | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительное устройство | не менее 100 кг (включительно) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал дополнительного чехла - хлопчатобумажная ткань, шерсть | наличие |  |  |
| 11. | Протез при вычленении тазобедренного сустава (32.50.22.190-00005045) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез при вычленении бедра модульный (8-07-11) | Протез при вычленении в тазобедренном суставе модульный, постоянный. Постоянная и вкладная приемные гильзы изготовлены по слепку. Вкладная мягкая гильза изготовлена по слепку. Коленный шарнир многоосный, с независимым пневматическим регулированием фазы сгибания и разгибания. Тазобедренный шарнир моноцентрический. Стопа со средним уровнем энергосбережения. Дополнительное регулировочно-соединительное устройство – поворотный адаптер. Крепление поясное. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. | Материал пробной приемной гильзы - литьевой термопласт | наличие | Заключение медико-технической комиссии | 1 |
|  |  |  |  |  | Материал постоянной приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал мягкой вкладной гильзы - вспененный термопласт | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал стопы - полиуретан | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал несущего модуля - сталь | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал облицовки - полиуретан | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал чулок - полиамид | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительные устройства | не менее 125 кг (включительно) |  |  |
| 12. | Протез при вычленении тазобедренного сустава (32.50.22.190-00005045) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез при вычленении бедра модульный (8-07-11) | Протез при вычленении в тазобедренном суставе, постоянный. Пробная, постоянная и вкладная приемные гильзы изготовлены по слепку. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Коленный шарнир с зависимым механическим регулированием фаз сгибания - разгибания, полицентрический. Тазобедренный шарнир моноцентрический, замковый. Крепление поясное. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. | Материал пробной приемной гильзы - литьевой термопласт | наличие | Заключение медико-технической комиссии | 1 |
|  |  |  |  |  | Материал постоянной приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал мягкой вкладной гильзы - вспененный термопласт | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал стопы - полиуретан | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал несущего модуля - сталь | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал облицовки - полиуретан | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал чулок - полиамид | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительные устройства | не менее 125 кг (включительно) |  |  |

1.2. Качественные характеристики Изделий.

1.2.1. Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделие подлежало обязательной сертификации, допускается изготовление Изделия, имеющего действующий сертификат соответствия.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по контракту Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

1.2.2. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

1.2.3. Изделия должны соответствовать следующим государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации:

ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»;

ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

1.2.4. Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

1.2.5. Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

1.2.6. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Изделия (далее - гарантийные обязательства).

1.3.1. Гарантийный срок на Изделия составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Изделия Получателем.

Гарантийные обязательства по гарантийному обслуживанию Изделий осуществляются Исполнителем в период гарантийного срока на Изделия.

Исполнитель в течение гарантийного срока должен за счет собственных средств должен осуществлять гарантийный ремонт и (или) гарантийную замену Изделий, преждевременно вышедших из строя не по вине Получателей, и (или) имеющих скрытые недостатки или дефекты (брак).

Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Исполнитель должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес (адреса) и режим работы пункта (пунктов) приема.

2. Условия исполнения государственного контракта.

2.1. Исполнитель должен:

2.1.1. Осуществлять прием Получателей или их представителей при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008), подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

Сведения (фамилия, имя, отчество) о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем заключения государственного контракта.

Изменения сведений о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня возникновения изменений.

В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя при этом требовать документ (копию документа), удостоверяющего личность Получателя (инвалида) не допускается.

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

2.1.2. Выполнять работы по изготовлению Изделий по индивидуальным размерам Получателей, выдачу Изделий, обучение пользованию Изделиями в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня обращения Получателя.

2.1.3. Осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока на Изделия.

2.1.4. Осуществлять прием Получателей по всем вопросам изготовления и выдачи Изделий, выполнения гарантийного ремонта Изделий по месту нахождения пункта (пунктов) приема Получателей и гарантийного обслуживания (далее - пункта (пунктов) приема), организованных Исполнителем на территории Санкт-Петербурга не позднее 1 (одного) дня с момента заключения государственного контракта. Не позднее 1 (одного) дня с момента заключения государственного контракта Исполнитель передает Заказчику документы, подтверждающие право Исполнителя использовать помещения пунктов приема, адреса и графики работы пунктов приема. Количество пунктов – не менее 1 (одного). Пункт должен обеспечивать прием Получателей не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю, при этом, время работы пункта (пунктов) должно попадать в интервал с 08:00 до 22:00. Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей (инвалидов), в случае необходимости, пункт (пункты) приема должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения Получателей инвалидов. Пункт (пункты) приема должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения Получателями инвалидами, со свободным доступом Получателей. Адреса и график работы пунктов должны быть указаны в приложении к государственному контракту. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

2.1.5. Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Для звонков Получателей должен быть выделен телефонный номер, указанный в приложении к государственному контракту. Звонки с городских номеров Санкт-Петербурга должны быть бесплатными для Получателей (не допускается взимание дополнительной оплаты телефонных переговоров Получателей в виде предоставления для звонков Получателей телефонного номера оператора сотовой связи; телефонного номера, не являющегося номером, обслуживаемым оператором сети местной телефонной связи Санкт-Петербурга; исключается возможность взимания оплаты за звонки Исполнителем).

2.1.6. Предоставлять Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства, по месту нахождения пункта (пунктов) приема).

2.1.7. Вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Изделий (передается Заказчиком по мере формирования) с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе Получателями (инвалидами) способа, места и времени доставки Изделия.

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделий.

Предоставлять Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнал телефонных звонков.

# Footnotes

Показатели характеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем.

Приказ Минтруда России от 13.02.2018 №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р» (далее- Классификатор)