Техническое задание

Объект закупки: Оказание услуг по индивидуальному слухопротезированию инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование объекта закупки | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель (наименование характеристики) | Значение |  |
|  |  |  |  | Показатели, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные показатели объекта закупки, изменяемые показатели объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 17-01-05 | Услуги по слухопротезированию |  | Прием специалиста в области слухопротезирования, настройка и выдача Товара, используемого для оказания услуг, отоскопия уха, обучение Получателя правилам пользования выданным Товаром, замена Товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока, настройка Товара, выданного взамен Товара ненадлежащего качества, используемого для оказания услуг |  | 200 |
|  |  | Товар, используемый для оказания услуг: Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Частотный диапазон | нижняя граница | не более 0,2 кГц |  |
|  |  |  |  | верхняя граница | не менее 4,0 кГц. |  |
|  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 |  | не менее 140 дБ |  |
|  |  |  | Максимальное усиление: |  | не менее 80 дБ |  |
|  |  |  | Количество каналов компрессии сигнала: |  | не менее 8 |  |
|  |  |  | Количество программ прослушивания: |  | не менее 3 |  |
|  |  |  | Система динамического подавления обратной связи | Наличие |  |  |
|  |  |  | Система шумоподавления | Наличие |  |  |
|  |  |  | Подавление шумов микрофона (тихих шумов) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Аудиовход | Наличие |  |  |
|  |  |  | Регулятор громкости (автоматический или ручной) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Индукционная катушка | Наличие |  |  |
|  |  |  | Технология подавления обратной связи | Наличие |  |  |
|  |  |  | Система подавления внезапных резких звуков | Наличие |  |  |
|  |  |  | Адаптивная направленность микрофона | Наличие |  |  |
|  |  |  | Комплект | слуховой аппарат, стандартный ушной вкладыш, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке |  |  |
| 2 | 17-01-06 | Услуги по слухопротезированию |  | Прием специалиста в области слухопротезирования, настройка и выдача Товара, используемого для оказания услуг, отоскопия уха, обучение Получателя правилам пользования выданным Товаром, замена Товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока, настройка Товара, выданного взамен Товара ненадлежащего качества, используемого для оказания услуг |  | 300 |
|  |  | Товар, используемый для оказания услуг: Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Частотный диапазон | нижняя граница | не более 0,2 кГц |  |
|  |  |  |  | верхняя граница | не менее 5,0 кГц. |  |
|  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 |  | не менее 130 дБ |  |
|  |  |  | Максимальное усиление: |  | не менее 60 дБ |  |
|  |  |  | Количество каналов компрессии сигнала: |  | не менее 5 |  |
|  |  |  | Количество программ прослушивания: |  | не менее 4 |  |
|  |  |  | Система динамического подавления обратной связи | Наличие |  |  |
|  |  |  | Система шумоподавления | Наличие |  |  |
|  |  |  | Подавление шумов микрофона (тихих шумов) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Аудиовход | Наличие |  |  |
|  |  |  | Регулятор громкости (автоматический или ручной) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Индукционная катушка | Наличие |  |  |
|  |  |  | Технология подавления обратной связи | Наличие |  |  |
|  |  |  | Система подавления внезапных резких звуков | Наличие |  |  |
|  |  |  | Адаптивная направленность микрофона | Наличие |  |  |
|  |  |  | Комплект | слуховой аппарат, стандартный ушной вкладыш, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке |  |  |
| 3 | 17-01-16 | Услуги по слухопротезированию |  | Прием специалиста в области слухопротезирования, отоскопия уха отоскопия уха и снятие слепка слухового прохода для изготовления и выдачи индивидуального ушного вкладыша (для слухового аппарата), замена Товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока |  | 500 |
|  |  | Товар, используемый для оказания услуг: Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) |  | По форме и размеру вкладыш ушной индивидуального изготовления должен полностью соответствовать анатомическим особенностям слухового прохода уха человека и способствовать улучшению разборчивости речи; - изготавливается со слепка слухового прохода с учетом степени и характера потери слуха; - осуществляет проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо; - обеспечивает герметичность и надежную фиксацию в ухе; - прочный (не откалывается в случае изготовления из твердого материала и не растрескивается в случае изготовления из мягкого материала); - имеет форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - устойчив к воздействию влаги и ушной серы; не оказывает раздражающего действия на кожные покровы слухового прохода; - комфортен в эксплуатации; - не имеет акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата). Материалы, используемые для изготовления ушного вкладыша, отвечают требованиям безопасности, соответствуют токсикологическим и гигиеническим требованиям. Материал не образовывает воздушных пузырьков и не вызывает аллергических реакций. Изготовление ушного вкладыша индивидуального изготовления должно проводиться по слепку наружного слухового прохода путем : оценки состояния и формы расположения слухового прохода; введения в наружный слуховой проход отоблока для защиты барабанной перепонки; введения слепочной массы; осмотр наружного слухового прохода для исключения остатков слепочной массы и слепка; оценки качества слепка наружного слухового прохода. Форма ушного вкладыша, материал для изготовления ушного вкладыша определяется индивидуально в зависимости от снижения слуха, особенностей слухового прохода, модели используемого слухового аппарата. |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 1000 |

* Приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р"

Требования заказчика к техническим характеристикам согласованы с Челябинским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

Требования к качеству, надежности, безопасности и маркировке.

В состав услуги по индивидуальному слухопротезированию инвалидов должно входить:

- прием специалиста в области слухопротезирования;

- осмотр органа слуха (отоскопия);

- индивидуальные подбор, настройка и выдача товара, используемого для оказания услуг;

- обучение Получателя правилам пользования выданным товаром.

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995г.  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», реабилитация  инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации. Технические характеристики слуховых аппаратов, призваны обеспечить получение максимально возможного реабилитационного эффекта при использовании инвалидами.

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на товар, используемый для оказания услуг, должно быть действующее регистрационное удостоверение.

Качество товара, используемого для оказания услуг, должно подтверждаться декларацией о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (Система сертификации ГОСТ).

Товар, используемый для оказания услуг, должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии с действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские». Классификация технических средств реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследований», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vintro», а также требованиями государственных стандартов на однородные группы технических средств реабилитации, санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил.

Технические характеристики к слуховым аппаратам, должны соответствовать результатам измерений установленных ГОСТ Р МЭК 60118-7-13 Национальный стандарт Российской Федерации. Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке.

Товар, используемый для оказания услуг, не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар, используемый для оказания услуг, должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар, используемый для оказания услуг, должен компенсировать имеющиеся у инвалида функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-незаметность, комфортность.

Маркировка слухового аппарата должна содержать (ГОСТ Р 51024-2012):

-товарный знак изготовителя;

- обозначение модели;

-номер слухового аппарата по системе нумерации изготовителя.

Гарантийные обязательства Исполнителя. Гарантийный срок

При передаче товара, используемого для оказания услуг, Исполнитель должен передать гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации и обучить Получателя правилам пользования выданным товаром.

Исполнитель должен предоставить гарантию на передаваемый товар, используемый для оказания услуг, за счет собственных средств в период гарантийного срока.

Гарантийный срок на слуховой аппарат и вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) – один год со дня получения потребителем. В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатков Исполнителем должны быть обеспечены замена товара на товар надлежащего качества, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт), и его настройка. При этом срок безвозмездного устранения недостатков товара (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

При комплектации слухового аппарата источниками питания продолжительность установленных для слухового аппарата гарантийных сроков не распространяется на источник питания.