ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет Контракта: поставка в 2019 году инвалидам кресел-колясок комнатных и прогулочных.

Объем поставки: 148 штук.

Срок поставки: с момента заключения контракта по 02.12.2019 года.

Место поставки: Российская Федерация, территория г. Рязани и Рязанской области по месту жительства инвалида. В случае личного обращения Получателя к Поставщику выдача товара Получателю осуществляется в пункте выдачи Поставщика, находящемся в г. Рязани, в день обращения Получателя.

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, безопасности товара, гарантийному сроку

| Наименование | Описание | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 7-01-01. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для самостоятельного передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также при помощи сопровождающих лиц в условиях помещения. - рама коляски должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб и должна иметь складную конструкцию без применения инструментов; - сиденье и спинка должны быть изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала; - спинка и сиденье на твердом основании; - кресло-коляска должна быть оснащена подлокотниками съемными и откидными с фиксацией, регулируемые по высоте не менее чем в 3 положениях; - передние колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами, регулируемые по вертикале в не менее чем в 3 положениях; - вилка переднего колеса должна быть быстросъемная, без применения инструмента; - задние колеса должны быть быстросъемные, регулируемые по вертикале не менее чем в 4 – х положения и горизонтали не менее чем в 2- х положениях, должны быть оснащены пневматическими или цельнолитыми шинами; - кресло-коляска должна быть оснащена поясным ремнем; - должны присутствовать рычаги стояночного тормоза слева и справа; - кресло-коляска должна иметь подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - кресло-коляска должна быть оснащена ремнями - упорами для икроножных мышц; - кресло-коляска должна быть оснащена ножными упорами для управления сопровождающим лицом и антиопрокидывающим устройством. Ширина сидения: не менее 4-х типоразмеров не менее 40 см и не более 50 см (указать конкретное значение для каждого типоразмера) по заявке Заказчика в зависимости от антропометрических особенностей инвалида; Глубина сиденья – не менее 40 см не более 45 см Высота сиденья – не менее 40 см не более 50 см Высота спинки – не менее 40 см не более 45 см Масса – не более 20 кг Грузоподъемность – не менее 100 кг В комплектность должно входить: кресло-коляска, инструмент для обслуживания, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 54 |
| 7-01-01. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для самостоятельного передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а так же при помощи сопровождающих лиц в условиях помещений. Конструкция и основные технические характеристики: - рама коляски должна быть изготовлена из алюминиевого сплава и иметь антикоррозийное покрытие, складной по вертикальной оси без применения инструмента; - спинка должна быть откидной, с изменением угла наклона от 95 до 170 градусов; - высота коляски должна регулироваться за счет удлинителя спинки; - подлокотники съемные; - подножки должны быть съемными, откидными, регулируемыми по углу наклона и по высоте, оборудованы мягкими опорами под голень; - задние колеса оборудованы цельнолитыми шинами или пневматическими шинами; - передние колеса оснащены цельнолитыми или пневматическими шинами; - кресло-коляска должна быть оснащена слева и справа рычагами стояночного тормоза и антиопрокидывающими устройствами. Ширина сидения: не менее 3-х типоразмеров не менее 40 см и не более 50 см (указать конкретное значение для каждого типоразмера) по заявке Заказчика в зависимости от антропометрических особенностей инвалида; Высота спинки - не менее 50 см. Глубина сиденья - не менее 40 см; Вес - не более 25 кг. Грузоподъемность - не менее 120 кг. В комплектность должно входить: кресло-коляска, инструмент для обслуживания, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 10 |
| 7-01-01. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска повышенной грузоподъемности предназначена для передвижения инвалидов с большим весом, а так же сопровождающими лицами инвалида в помещениях. Конструкция и основные технические характеристики: - кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания; - кресло-коляска должна быть оснащена съемными ножными опорами с ремнями для стоп, подножками, регулируемыми по длине голени; - кресло-коляска должна быть оснащена съемными подлокотниками; - передние колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами. Колеса должны иметь регулировку по высоте не менее чем в 3-х положениях. - задние колеса должны быть оснащены цельнолитыми или пневматическими шинами. Колеса должны иметь регулировку по высоте не менее 2-х положениях; - коляска должна быть снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа, ножными упоры для сопровождающего лица; - спинка кресла-коляски должна быть складной по горизонтальной оси. Ширина сидения не менее 3-х типоразмеров не менее 50 см и не более 61 см (указать конкретное значение для каждого типоразмера) по заявке Заказчика в зависимости от антропометрических особенностей инвалида. Глубина сиденья - не менее 45 см. Высота спинки - не менее 36 см. Масса - не более 25 кг. Грузоподъемность - не менее 140 кг. В комплектность должно входить: кресло-коляска, инструмент для обслуживания, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 9 |
| 7-02-01. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначено для самостоятельного передвижения, а также сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей вне помещений на улице по дорогам с твердым покрытием. Конструкция и основные технические характеристики. Рама коляски должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб и иметь складную конструкцию без применения инструментов. Оснащение и комплектация: - сиденье и спинка должны быть на жестком основании; - спинка коляски должна быть складная по горизонтальной оси; - подлокотники должны быть съемные и откидные с фиксацией, регулируемые по высоте в 3-х положениях; - передние колеса должны быть регулируемые по вертикали в 3-х положениях, оснащены цельнолитыми шинами; - вилка переднего колеса должна быть быстросъемная, без применения инструмента; - задние колеса должны быть быстросъемные, регулируемые по вертикали не менее в 5 положениях и по горизонтали не менее в 2-х положениях, оснащены цельнолитыми либо пневматическими шинами; - кресло-коляска должна быть оснащена поясным ремнем; - рычаги стояночного тормоза должны быть слева и справа; - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - ремни-упоры для икроножных мышц; - антиопрокидыватели. Технические характеристики: Ширина сидения: не менее 5 типоразмеров: не менее 405 мм и не более 505 мм (указать конкретное значение для каждого типоразмера) по заявке Заказчика в зависимости от антропометрических особенностей инвалида. Глубина сиденья – не менее 410 мм. Высота сиденья – не менее 505 мм. Высота спинки – не менее 400 мм. Вес – не более 19 кг. Грузоподъемность – не менее 130 кг. В комплектность должно входить: кресло-коляска, инструмент для обслуживания, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 61 |
| 7-02-01. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для самостоятельного передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а так же при помощи сопровождающих лиц вне помещений и по дорогам с твердым покрытием. Конструкция и основные технические характеристики: - рама коляски должна быть изготовлена из металлических труб, складная по вертикальной оси без применения инструмента; - спинка должна быть откидной, с изменением угла наклона от 95 до 170 градусов; - высота коляски должна регулироваться за счет удлинителя спинки; - подлокотники съемные; - подножки должны быть съемными, откидными, регулируемыми по углу наклона и по высоте, оборудованы мягкими опорами под голень; - задние колеса оборудованы цельнолитыми или пневматическими шинами; - передние колеса оснащены цельнолитыми или пневматическими шинами; - кресло-коляска должна быть оснащена слева и справа рычагами стояночного тормоза и антиопрокидывающими устройствами. Ширина сидения: не менее 3-х типоразмеров не менее 40 см и не более 51 см (указать конкретное значение для каждого типоразмера) по заявке Заказчика в зависимости от антропометрических особенностей инвалида; Высота спинки - не менее 50 см. Глубина сиденья - не менее 40 см; Вес - не более 30 кг. Грузоподъемность - не менее 120 кг. В комплектность должно входить: кресло-коляска, инструмент для обслуживания, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 5 |
| 7-02-01. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска повышенной грузоподъемности предназначена для передвижения инвалидов с большим весом, а так же сопровождающими лицами инвалида вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Конструкция и основные технические характеристики: - кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания; - кресло-коляска должна быть оснащена съемными ножными опорами с ремнями для стоп, подножками, регулируемыми по длине голени; - кресло-коляска должна быть оснащена съемными подлокотниками; - передние колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами. Колеса должны иметь регулировку по высоте не менее чем в 3-х положениях. - задние колеса должны быть оснащены цельнолитыми или пневматическими шинами. Колеса должны иметь регулировку по высоте не менее 2-х положениях; - коляска должна быть снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа, ножными упоры для сопровождающего лица; - спинка кресла-коляски должна быть складной по горизонтальной оси. Ширина сидения не менее 3-х типоразмеров не менее 50 см и не более 61 см (указать конкретное значение для каждого типоразмера) по заявке Заказчика в зависимости от антропометрических особенностей инвалида. Глубина сиденья - не менее 45 см. Высота спинки - не менее 36 см. Масса - не более 25 кг. Грузоподъемность - не менее 140 кг. В комплектность должно входить: кресло-коляска, инструмент для обслуживания, паспорт изделия на русском языке, гарантийный талон. | 9 |
| Итого: |  | 148 |

Для выполнения функций по обеспечению инвалидов креслами-колясками в части описания функциональных и технических характеристик, заказчик руководствовался рекомендациями индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, разработанными федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, с учетом антропометрических и социально бытовых особенностей инвалидов, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов.

Кресло-коляска – техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица, предназначенные для использования в помещении и на дорогах с твердым покрытием.

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с разделом 4 ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

В соответствии с разделом 3 п.3.4 ГОСТ Р 50444-92 металлические изделия должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Кресла-коляски должны быть оборудованы стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

В отношении пожарной безопасности элементы кресел-колясок должны быть стойкими к возгоранию ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с момента подписания Акта сдачи - приемки Товара Получателем. Срок службы Товара должен составлять не менее срока пользования, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок эксплуатации кресло-коляски не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

При передаче кресло-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-коляске, Поставщиком должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

В целях обеспечения возможности использования кресло-коляски в течение гарантийного срока службы должен осуществляться ремонт изделия.

При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Наличие сертификата или деклараций о соответствии, выданных в установленном законодательством порядке (предоставляется при передаче Товара).

Требования к маркировке, комплектации, упаковке

На каждой кресле-коляске должна быть маркировка, выполнена по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»:

- товарный знак предприятия-изготовителя

- обозначение типа (модели) кресла-коляски

- дата изготовления (год, месяц)

- знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации

Упаковка кресло-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов, загрязнения во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки.