Техническое задание

1. Наименование объекта закупки

поставка автомобилей с адаптированными органами управления для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве

2. Описание объекта закупки:

- функциональные, технические, качественные и эксплуатационные (при необходимости) характеристики

Автомобили предназначены для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемые для их реабилитации, используемых для их реабилитации (далее – автомобили, Товар)

Таблица №1

| №п/п | Позиция по КТРУ | Технические характеристики | Значение | Кол-во товара ед.измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль с адаптирован-ными органами управления | Категория автомобиля | М1 | 2 шт. |
|  |  | Тип кузова/количество дверей | Седан или хетчбек / не менее 4 |  |
|  |  | Экологический класс | не менее 5 |  |
|  |  | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |  |
|  |  | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |  |
|  |  | Трансмиссия (тип) | механическая |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не менее 1400 |  |
|  |  | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |  |
|  |  | Расход топлива по смешанному ездовому циклу, л/100км | не более 7,6 |  |
| 2 | Автомобиль с адаптирован-ными органами управления | Категория автомобиля | М1 | 4 шт. |
|  |  | Тип кузова/количество дверей | Седан или хетчбек / не менее 4 |  |
|  |  | Экологический класс | не менее 5 |  |
|  |  | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |  |
|  |  | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |  |
|  |  | Трансмиссия (тип) | автоматическая |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не менее 1400 |  |
|  |  | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |  |
|  |  | Расход топлива по смешанному ездовому циклу, л/100км | не более 7,6 |  |

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

В соответствии с п.15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011 органы управления, адаптированные для лиц с ограниченными физическими возможностями:

- должны обеспечивать удобство доступа в салон транспортного средства и на рабочее место водителя;

- должны иметь возможность регулировки для индивидуальной адаптации под конкретного водителя;

- должны соответствовать требованиям Правил ЕЭК ООН N 12-03 и 21-01 в отношении травмобезопасности;

- не должны мешать друг другу при одновременном манипулировании несколькими органами управления при совершении управляющих воздействий;

- не должны препятствовать возможности управлять транспортным средством при помощи штатных органов управления (при наличии);

- не должны ухудшать доступность и удобство пользования другими органами управления транспортным средством.

- рабочий ход органов управления должен обеспечивать неизменность рабочей позы водителя при выполнении управляющих воздействий.

- привод органов управления должен обеспечивать надежную передачу и плавное изменение усилий без люфтов, заеданий и рывков и траекторию движения органов управления без заметных деформаций элементов и звеньев приводов.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны соответствовать Коду (29.10.59.390) по Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны быть легковыми.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Автомобили должны быть свободными от прав третьих лиц.

Автомобили должны быть не ранее 2019 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги – 4 шт.( 2 шт. – с МКПП, 1 шт. – с АКПП,                 1 шт.- без правой ноги и правой руки с АКПП), обеих ног – 2 шт.(с АКПП) должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства с отметкой:

таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

органов ГИБДД о регистрации адаптированных органов управления (устройства ручного управления) автомобилем (если ручное управление не входит в состав автомобиля);

- сервисная книжка с вкладышем, в котором определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор об обеспечении автомобилем с адаптированными органами управления, предназначенным для застрахованного лица с ограниченными физическими возможностями, получившим повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве;

- копия одобрения типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 и (или) копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги, левой ноги, обеих ног).

Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином в объеме не менее 5 литров.

Товар должен отвечать требованиям безопасности (безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды), установленным действующим законодательством (Закон РФ от 07.02.1992  №2300-1 «О  защите прав потребителей»).

При описании объекта закупки использовались показатели, связанные с необходимостью и спецификой поставки автомобилей на основании представленных программ реабилитации пострадавших и их антропометрических данных.

требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства).

Гарантия на Товар должна составлять 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять 6 (шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара. Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться в том числе на территории Брянской области.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

3. Количество и место доставки товара, являющегося предметом контракта:

Количество — 6 шт.

(правой ноги – 4 шт.( 2 шт. – с МКПП, 1 шт. – с АКПП, 1 шт.- без правой ноги и правой руки с АКПП), обеих ног – 2 шт.(с АКПП) должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления)).

Поставка и выдача Товара осуществляется Поставщиком Получателям в г. Брянске Российская Федерация.

4. Сроки поставки товара:

не ранее 12.09.2019, но не позднее 31.10.2019 г.