Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов

протезами нижних конечностей.

Предмет аукциона в электронной форме: выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей.

1. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта - 6509830 (Шесть миллионов пятьсот девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС.

2. Количество - 96 шт.

3. Срок выполнения работ - по 06.12.2019 включительно.

4. Срок сверки взаиморасчетов - по 26.12.2019 включительно.

5. Срок действия контракта - по 27.12.2019 включительно.

6. Место выполнения работ - г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание инвалидов  выездными бригадами на дому. Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения  реестра получателей. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению инвалидов в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

7. Источник финансирования закупки - средства федерального бюджета.

Оплата производится в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения реестра  выполненных работ, актов сдачи-приемки выполненных работ, акта о приемке исполненных обязательств, счета.

8. Порядок формирования цены контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изделий инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

9. Требование обеспечения гарантийных обязательств: установлено в размере 1 % от НМЦК.

10. Техническое задание:

| Наименование изделия | Описание по функциональной классификации | Кол-во, шт. | Цена, ед. изд. |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез стопы | С эластичной облицовкой. Формообразующая часть косметической облицовки - листовой поролон. Покрытие облицовки - чулки силоновые ортопедические. Приемная гильза унифицированная или индивидуальная. Материал приемной гильзы: кожа. Метод крепления протеза: с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин). Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. | 1 | 85700,00 |
| Протез голени лечебно-тренировочный | Модульный. С косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон), с чулками силоновыми ортопедическими. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). С приемными сменными гильзами - не менее 3 шт. по необходимости. С вкладной гильзой из вспененных материалов. Крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или облегченное с использованием наколенника. Стопа пенополиуретановая или стопа одноосная шарнирная с пластиковым закладным элементом в передней части. | 6 | 42980,00 |
| Протез голени модульного типа | С косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). Косметическое покрытие облицовки - чулки силоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). С приемной пробной гильзой - не менее 1 шт. С вкладной гильзой из вспененных материалов. Крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, поясное с уздечкой за колено или облегченное с использованием наколенника или замкового устройства. Стопа одноосная шарнирная с пластиковым закладным элементом в передней части и щиколотки с регулируемым пяточным амортизатором средней жёсткости, стопа с углепластиковым опорным модулем со средней степенью энергосбережения или стопа шарнирная одноосная с регулировкой высоты каблука. | 30 | 32000,00 |
| Протез голени для купания | Модульный. С облицовочным покрытием. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). С приемной пробной гильзой - не менее 1шт. Из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление - наколенник. Из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа водостойкая с рифленым профилем подошвы. | 20 | 57010,00 |
| Протез бедра лечебно-тренировочный | Модульный. С косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон), с чулками силоновыми ортопедическими. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). С приемными сменными гильзами - не менее 3 шт. по необходимости. С вкладной гильзой из вспененных материалов. Из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или из листового термопласта. Крепление поясное с использованием кожаных комплектующих. Коленный шарнир с зависимым механическим регулированием фаз сгибания – разгибания. Стопа пенополиуретановая или стопа одноосная шарнирная с пластиковым закладным элементом в передней части. | 12 | 58900,00 |
| Протез бедра модульный | С косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). Косметическое покрытие облицовки - чулки силоновые ортопедические. С приемной гильзой индивидуальной, полноконтактной из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. С приемными пробными гильзами - не менее 2 шт. Вкладная гильза из вспененных материалов при необходимости. Крепление протеза бедра на культе инвалида с использованием кожаных комплектующих, замковое, вакуумное или с применением бедренного поддерживающего бандажа. Коленный шарнир с замковым устройством, 4-х звенный полицентрический коленный шарнир с регулировкой скорости сгибания-разгибания, модуль коленный с фиксацией под нагрузку с внешним голенооткидным устройством или полицентрический коленный модуль с пневматическим контролем фазы опоры переноса. Стопа одноосная шарнирная с пластиковым закладным элементом в передней части и щиколотка с регулируемым пяточным амортизатором средней жёсткости, стопа с углепластиковым опорным модулем со средней степенью энергосбережения или стопа шарнирная одноосная с регулировкой высоты каблука. | 12 | 61000,00 |
| Протез бедра для купания | Модульный. С облицовочным покрытием. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). С приемными пробными гильзами - не менее 1шт. Из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. С коленным модулем. Стопа водостойкая с рифленым профилем подошвы. | 15 | 175150,00 |

Протезы должны быть классифицированы в соответствии с требованиями   Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 51191-2007, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 53869-2010.

Гарантийный срок устанавливается не менее 7 (семь) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

Выполнение работ по обеспечению инвалидов изделиями должно осуществляться в соответствии с декларациями о соответствии.