Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению детей-инвалидов ортопедической обувью.

Предмет аукциона в электронной форме: выполнение работ по обеспечению детей-инвалидов ортопедической обувью.

1. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта - 2634600 (Два миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, без учёта НДС.

2. Количество - 360 пар.

3. Срок выполнения работ - по 06.12.2019 включительно.

4. Срок сверки взаиморасчетов - по 26.12.2019 включительно.

5. Срок действия контракта - по 27.12.2019 включительно.

6. Место выполнения работ - г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание инвалидов  выездными бригадами на дому. Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения  реестра получателей. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению инвалидов в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

7. Источник финансирования закупки - средства федерального бюджета.

Оплата производится в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения реестра  выполненных работ, актов сдачи-приемки выполненных работ, акта о приемке исполненных обязательств, счета.

8. Порядок формирования цены контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изделий инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

9. Требование обеспечения гарантийных обязательств: установлено в размере 1 % от НМЦК.

10. Техническое задание:

| Наименование изделия | Описание по функциональной классификации | Кол-во, пара | Цена, пара |
| --- | --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара)) КТРУ 32.50.22.150-00000006 | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам или колодкам, полученным на основе слепка стопы. Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: кожа или трикотажное полотно. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые пористые облегченные, из непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой не менее 30 мм. | 174 | 7060,00 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) КТРУ 32.50.22.150-00000006 | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам или колодкам полученным на основе слепка стопы. Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: натуральный мех, искусственный мех, драп обувной или сукно. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые пористые облегченные, из непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой не менее 30 мм. | 186 | 7560,00 |

Работы по обеспечению детей-инвалидов ортопедической обувью (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 (раздел 4,6), ГОСТ Р 55638-2013 (раздел 4).

Гарантийный срок носки обуви устанавливается со дня выдачи изделия инвалиду или с начала сезона не менее 70 (семьдесят) дней.

В период срока  предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.