ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Поставка технических средств реабилитации – кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения инвалидов в 2019 году.

- Описание объекта  закупки (Характеристика закупаемых товаров), количество поставляемого товара:

| Наименование Товара | Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства Товара | Кол-во Товара, штук | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, в рублях | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 30.92.20.000-00000012 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов. (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), Значение классификатора: 7-01-02) | Кресло-коляска комнатная для детей, приводимая в движение сопровождающим лицом, должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с детским церебральным параличом в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием. Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. Поворотные колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий. Кресло-коляска должна быть оборудована стояночной системой торможения, легко управляемой сопровождающим лицом и обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-ного раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Масса полностью оснащенного для нормального использования кресла-коляски должна быть не более 35 кг. Дополнительные характеристики: - угол наклона спинки должен регулироваться; - сиденье должно быть с регулируемым углом наклона, должно быть оборудовано абдуктором; - спинка должна быть с боковыми ограничителями и подголовником; - должно быть наличие регулируемых подножек, с ремнями для фиксации стоп; - кресло-коляска должна быть оснащена 5-точечным ремнем, ручкой ограничителем, столиком; - задние колеса должны быть с цельнолитыми шинами диаметром не менее 25 см.; - передние колеса должны быть с цельнолитыми шинами диаметром не менее 15 см.; - кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 33 см. +/- 1 см., 35 см. +/- 1 см., 37 см. +/- 1 см., 39 см. +/- 1 см. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Инвалида. - кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструмента; - грузоподъемность кресла-коляски не менее 55 кг.; - в комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 48 | 42640,00 | 2046720,00 |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 30.92.20.000-00000012 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов). (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), Значение классификатора: 7-02-02 | Кресло-коляска прогулочная для детей, приводимая в движение сопровождающим лицом, должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с детским церебральным параличом в условиях улицы. Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. Поворотные колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий. Кресло-коляска должна быть оборудована стояночной системой торможения, легко управляемой сопровождающим лицом и обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-ного раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Масса полностью оснащенного для нормального использования кресла-коляски должна быть не более 35 кг. Дополнительные характеристики: - угол наклона спинки должен регулироваться; - сиденье должно быть с регулируемым углом наклона, должно быть оборудовано абдуктором; - спинка должна быть с боковыми ограничителями и подголовником; - должно быть наличие регулируемых подножек, с ремнями для фиксации стоп; - кресло-коляска должна быть оснащена 5-точечным ремнем, ручкой ограничителем; - задние колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами диаметром не менее 25 см.; - передние колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами диаметром не менее 15 см.; - кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 23 см. +/- 1 см., 25 см. +/- 1 см., 27 см. +/- 1 см., 29 см. +/- 1 см., 31 см. +/- 1 см. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Инвалида. - кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструмента; - грузоподъемность кресла-коляски не менее 55 кг.; - кресло-коляска должна иметь съемный, складывающийся капюшон; - кресло-коляска должна иметь корзину внизу рамы для личных вещей; - в комплект поставки должны входить: дождевик, руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 80 | 42640,00 | 3411200,00 |
| ИТОГО |  | 128 |  | 5457920,00 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам и безопасности  товара

При выдаче Товара Инвалидам, Поставщик обязан обеспечить инструктаж и консультативную помощь  по правильному пользованию Товаром.

Сырье и материалы для изготовления опор должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Также Товар не должен содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должен воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия» (п. 4.6.1, п. 8.8.1, п. 8.11.3, п. 8.13.1, п. 8.13.3, п. 8.13.6).

Кресла-коляски с ручным приводом должны иметь декларации о соответствии и регистрационные удостоверения, выданные в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение Товара должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия» (п. 16).

Требования к гарантии качества товара, к гарантийному сроку и объема предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара.

Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, должен быть новым, и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия должна быть действительна на Товар в течение не менее 1 (одного) года с момента подписания Получателем Акта приёма-передачи Товара.

Функциональные и качественные характеристики Товара должны обеспечивать Инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который составляет:

- для кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных (для инвалидов и детей-инвалидов) – не менее 6 (шести) лет с момента подписания Инвалидом Акта приема-передачи Товара;

- для кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) – не менее 4 (четырех) лет с момента подписания Инвалидом Акта приема-передачи Товара.

Поставщик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств по контракту в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Текущее обслуживание Товара производится Инвалидом в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) либо замены некачественного Товара на аналогичный Товар надлежащего качества со дня обращения Инвалида не должен превышать 30 дней. Замена Товара производится Поставщиком по месту жительства Инвалида.

Если Товар выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Инвалида (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Поставщиком.

Место поставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край, до места жительства Инвалида или по согласованию с Инвалидом Товар выдается по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком.

Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать стационарный пункт выдачи Товара на территории г. Читы Забайкальского края. Поставщик вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи Товара на территории Забайкальского края.

Организованные Поставщиком стационарные пункты выдачи Товара должны соответствовать требованиям Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015г. № 527н.

Поставщик обязан официально сообщить Заказчику адрес и график работы пункта или пунктов выдачи Товара.

Поставщик обязан предоставить Инвалиду право выбора способа получения Товара (по месту жительства Инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком).

Поставщик обязан:

- вести журнал телефонных звонков инвалидов из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе инвалидом места и  времени  доставки Товара.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения Товара.

Сроки поставки товара: С момента заключения Государственного Контракта по 30.11.2019 года. Заказчик осуществляет постепенную выборку Товара, в зависимости от потребностей Заказчика. До момента поставки Товара Инвалидам, Поставщик осуществляет предварительную поставку Товара в г. Читу. Предварительная поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика. Поставщик обязан поставить Товар в г. Читу, в объеме, заявленном Заказчиком в заявке, в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика и организовать предварительную приемку Товара.

Доставка до места жительства Инвалида должна осуществляться в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения Поставщиком от Заказчика Реестра получателей.

Доставка до места жительства Инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, должна осуществляться в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком от Заказчика Реестра получателей.

Товар поставляется Инвалидам в соответствии с Графиком поставки Товара, который разрабатывается Поставщиком, в пределах сроков поставки. В данном графике должна быть отражена информация о сроках поставки Товара до Инвалида. График поставки Товара предоставляется Поставщиком Заказчику, в течение 1 (одного) рабочего дня, со дня вручения Заказчиком Поставщику Реестра Получателей. Реестры получателей вручаются Поставщику после подписания Заказчиком Акта предварительной поставки Товара.