Технические требования

на поставку технических средств реабилитации (противопролежневых матрацев гелевых, полиуретановых) для обеспечения инвалидов в 2019 году.

Наименование товара

Противопролежневые матрацы в качестве технического средства реабилитации предназначены для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Они могут быть использованы в 24-часовом режиме ухода за инвалидами.

Требования к качеству товара

Поставляемый Товар должен соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Материалы, применяемые для изготовления противопролежневых матрацев, должны соответствовать требованиям следующим стандартам.

Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5. Исследования на цитотоксичность.», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Товар должен быть изготовлен из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку.

Гарантийный срок эксплуатации должен быть на матрацы полиуретановые и гелевые не менее 36 месяцев, срок пользования на противопролежневые матрацы устанавливается Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 N 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» и составляет не менее 3 лет.

Требование к размерам, упаковке и отгрузке товара

На изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

В комплект поставки входит само изделие, паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия.

Требование к результатам работ

Получение реабилитационного эффекта от использования технического средства реабилитации по назначению, выраженное в снижении (устранений) ограничений жизнедеятельности инвалидов.

Место и объемы поставки товара

Поставка товара осуществляется по направлениям заказчика по месту жительства инвалида на условиях DDP или в пункте выдачи по согласованию с получателем.

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки в штуках |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, Вяземский район, район им. Лазо, Бикинский район, Нанайский район | 110 |
| 2 | г. Амурск с Амурским районом, Верхнебуреинский район | 2 |
| 3 | г. Комсомольск-на-Амуре с Комсомольским районом, Солнечный район | 12 |
| 4 | Николаевский район, Ульчский район, Охотск | 2 |
| 5 | Советско-Гаванский район, Ванинский район | 14 |
|  | Всего | 140 |

Сроки поставки:

Поставка товара осуществляется непосредственно до получателей по следующему графику:

По 01.12.2019 года должно быть поставлено 100% объема товара.

Срок действия контракта по 31.12.2019г.

| Наименование изделия | Описание функциональных и качественных характеристик | Кол-во/шт | Цена за единицу изделия | Общая стоимость в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Матрацы противопролежневые полиуретановые | Матрац противопролежневый должен быть предназначен для профилактики и лечения пролежней у пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Матрац должен обеспечивать пациенту равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела. Матрац должен быть выполнен из специального эластичного полиуретана чувствительного к температуре, форме тела и другим характеристикам пользователя. На верхней стороне матраца должны быть выполнены фигурные насечки, обеспечивающие легкость изгибания матраца, положение насечек поперечное или поперечное и продольное. Длина матраца должна быть не менее 1950 мм и не более 2010 мм, ширина не менее 850 мм и не более 900 мм, толщина не менее 100 мм и не более 150 мм. Вес матраца должен быть не более 7,0 кг. Допустимая нагрузка не менее 120 кг. Матрац должен комплектоваться: -Съемным чехлом, выполненным из хлопчатобумажной ткани на трикотажной основе с замком типа молния. Чехол должен подходить для многократной санитарной обработки. -Паспорт с гарантийным талоном. | 100 | 6453.89 | 645389,00 |
| Матрацы противопролежневые гелевые | Противопролежневые матрацы должны быть предназначены для профилактики возникновения пролежней, развития мацерации кожи, инфицирования кожи и подлежащих тканей при длительном нахождении инвалида в положении лежа, для удобства отдыха и комфорта. Наполнителем противопролежневого матраца может быть: гель или латекс и гель. Противопролежневый эффект образуется за счет равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела и достигается за счет упругоперетекающих элементов, находящихся внутри матраца. Матрац должен иметь «запоминание формы» и трехмерное моделирование под действием давления тела, принимая вес тела одновременно изменять свою форму в трех направлениях - «верх-вниз», «право-влево», и «вперед-назад» Комплектуется специальным чехлом, который упрощает санобработку. Размеры матраца в рабочем состоянии не менее длина 1950мм, не менее ширина 850 мм, высота не менее 70 мм. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Вес матраца не более 45 кг. В комплект поставки должны входить: паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия, противопролежневый матрац, бактериостатическое покрывало (чехол). | 40 | 8702,33 | 348093,20 |
|  | ИТОГО | 140 |  | 993482,20 |