Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению обуви ортопедической для обеспечения в 2019 году пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| № п/п | Наименование Изделия | Технические и функциональные характеристики | Единица измерения | Кол-во Изделий | Цена за ед. Товара, руб. | Общая стоимость Товара, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Обувь должна изготавливаться по индивидуальным медицинским заказам по слепкам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, определяемых врачом протезистом – ортопедом исполнителя с учетом медицинских показаний и эстетических потребностей пациентов. В процессе изготовления ортопедической обуви должно быть предусмотрено не менее 2-х примерок. Обувь должна быть изготовлена на низком, среднем каблуках. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки должны быть: для верха обуви: - нубук толщиной не менее 2,8 мм, - замша толщиной 0,5 мм - 1,6 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,6 – 1 мм, средняя 0,8 - 1,2 мм, толстая 1 – 1,4 мм. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной 0,6 мм -1,2 мм, сорт 1, 2, 3, - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию не менее 1700 циклов. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчечно-клеевой Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина | пара | 83 | 11692,67 | 970491,61 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Обувь должна изготавливаться по индивидуальным заказам по слепкам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, определяемых врачом протезистом – ортопедом исполнителя с учетом медицинских показаний и эстетических потребностей пациентов. В процессе изготовления ортопедической обуви должно быть предусмотрено не менее 2-х примерок. Обувь должна быть изготовлена на низком, среднем каблуках. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки должны быть: для верха обуви: - нубук толщиной не менее 2,8 мм, - замша толщиной 0,5 мм - 1,6 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,6 – 1 мм, средняя 0,8 - 1,2 мм, толстая 1 – 1,4 мм. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной 0,6 мм -1,2 мм, сорт 1, 2, 3, - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию не менее 1700 циклов. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчечно-клеевой Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина | пара | 24 | 10003,33 | 240079,92 |
| 3 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Обувь на аппарат предназначена для получателей пользующихся аппаратами нижних конечностей. Изготавливается с закрытой пяточной и носочной частью, на низком и среднем каблуке. Обувь не нарушает биомеханические показатели ходьбы. Обувь на аппарат не имеет дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки должны быть: для верха обуви: - нубук толщиной не менее 2,8 мм, - замша толщиной 0,5 мм - 1,6 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,6 – 1 мм, средняя 0,8 - 1,2 мм, толстая 1 – 1,4 мм. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной 0,6 мм -1,2 мм, сорт 1, 2, 3, - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию не менее 1700 циклов. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчечно-клеевой Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина | пара | 3 | 10003,33 | 30009,99 |
| 4 | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки (пара) | Обувь ортопедическая малосложная всех половозрастных групп назначается при плоской стопе, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца к наружи и резко выраженных сочетаниях деформации стоп, сгибательной контрактуры пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцев и резко выраженных сочетаниях деформации стоп, полой стопе и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточной шпоры с дополнительными сопутствующими деформациями, изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки должны быть: для верха обуви: - нубук толщиной не менее 2,8 мм, - замша толщиной 0,5 мм - 1,6 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,6 – 1 мм, средняя 0,8 - 1,2 мм, толстая 1 – 1,4 мм. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной 0,6 мм -1,2 мм, сорт 1, 2, 3, - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию не менее 1700 циклов. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчечно-клеевой Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина | пара | 1 | 10003,33 | 10003,33 |
| 5 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Обувь должна изготавливаться по индивидуальным медицинским заказам по слепкам, индивидуальным колодкам, индивидуально должны подбираться различные виды конструкций, определяемых врачом протезистом – ортопедом исполнителя с учетом медицинских показаний и эстетических потребностей пациентов. В процессе изготовления ортопедической обуви должно быть предусмотрено не менее 2-х примерок. Обувь должна быть изготовлена на низком, среднем каблуках. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви на утепленной подкладке должны быть: для верха обуви: - нубук толщиной от 2,5 мм, - замша толщиной 0,6 мм - 1,6 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,6 - 1,0 мм, средняя 0,8 - 1,2 мм, толстая 1,0 - 1,4 мм. Подкладка обуви может быть: - мех искусственный, натуральный (в зависимости от медицинских показаний). Для низа обуви: - вороток III, IV, V категории толщиной 1,5 мм - 4,0 мм, Метод крепления подошвы должен быть: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчечно-клеевой Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви должны быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина | пара | 85 | 12557,00 | 1067345,00 |
| 6 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Обувь должна изготавливаться по индивидуальным заказам по слепкам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, определяемых врачом протезистом – ортопедом исполнителя с учетом медицинских показаний и эстетических потребностей пациентов. В процессе изготовления ортопедической обуви должно быть предусмотрено не менее 2-х примерок. Обувь должна быть изготовлена на низком, среднем каблуках. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви на утепленной подкладке должны быть: для верха обуви: - нубук толщиной от 2,5 мм, - замша толщиной 0,6 мм - 1,6 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,6 - 1,0 мм, средняя 0,8 - 1,2 мм, толстая 1,0 - 1,4 мм. Подкладка обуви может быть: - мех искусственный, натуральный (в зависимости от медицинских показаний). Для низа обуви: - вороток III, IV, V категории толщиной 1,5 мм - 4,0 мм, Метод крепления подошвы должен быть: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчечно-клеевой Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви должны быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина | пара | 30 | 11126,00 | 333780,00 |
| 7 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Обувь на аппарат предназначена для получателей пользующихся аппаратами нижних конечностей. Изготавливается с закрытой пяточной и носочной частью, на низком и среднем каблуке. Обувь не нарушает биомеханические показатели ходьбы. Обувь на аппарат не имеет дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви на утепленной подкладке должны быть: для верха обуви: - нубук толщиной от 2,5 мм, - замша толщиной 0,6 мм - 1,6 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,6 - 1,0 мм, средняя 0,8 - 1,2 мм, толстая 1,0 - 1,4 мм. Подкладка обуви может быть: - мех искусственный, натуральный (в зависимости от медицинских показаний). Для низа обуви: - вороток III, IV, V категории толщиной 1,5 мм - 4,0 мм, Метод крепления подошвы должен быть: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчечно-клеевой Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви должны быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина | пара | 3 | 11126,00 | 33378,00 |
| 8 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Обувь ортопедическая сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладки Обувь должна изготавливаться индивидуально с учетом особенностей стопы пациента. Обувь должна быть изготовлена на низком, среднем каблуке. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви по потребности инвалида могут быть: для верха обуви должны быть: - замша толщиной не менее 0,7 мм – 1,5 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая не менее 0,7 – 0,9 мм, средняя не менее 0,9 - 1,1 мм, толстая не менее 1,1 – 1,3 мм. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной не менее 0,6 мм -1,5 мм, - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию не менее 1700 циклов. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчечно-клеевой Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина | пара | 1 | 9452,00 | 9452,00 |
| 9 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке (пара) | Обувь ортопедическая малосложная всех половозрастных групп назначается при плоской стопе, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца к наружи и резко выраженных сочетаниях деформации стоп, сгибательной контрактуры пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцев и резко выраженных сочетаниях деформации стоп, полой стопе и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточной шпоры с дополнительными сопутствующими деформациями, изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви на утепленной подкладке должны быть: для верха обуви: - нубук толщиной от 2,5 мм, - замша толщиной 0,6 мм - 1,6 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,6 - 1,0 мм, средняя 0,8 - 1,2 мм, толстая 1,0 - 1,4 мм. Подкладка обуви может быть: - мех искусственный, натуральный (в зависимости от медицинских показаний). Для низа обуви: - вороток III, IV, V категории толщиной 1,5 мм - 4,0 мм, Метод крепления подошвы должен быть: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчечно-клеевой Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви должны быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина | пара | 2 | 11126,00 | 22252,00 |
| ИТОГО | 232 | х | 2716791,85 |

Комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий должен быть направлен на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций получателей с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для получателей с деформациями, дефектами, функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Требуется наличие лицензии по профилю: организации здравоохранения и общественному здоровью, травматологии и ортопедии, согласно Перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации № 291 от 16.04.2015 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» у Подрядчика, осуществляющего подбор протезно-ортопедических изделий, является обязательным условием (Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ).

Исполнитель должен:

оказывать Получателю консультативно-практическую помощь по использованию Изделий,

обеспечить максимальное время ожидания Получателей в очереди при приеме, примерке и выдачи изделия НЕ БОЛЕЕ 30 минут.

Требования к качеству работ, техническим характеристикам материалов, используемых при выполнении работ

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности,

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации,

- компенсацию укорочения конечности.

Ортопедическая обувь должна быть ручного либо полумеханического производства. При изготовлении ортопедической обуви предусматривается  НЕ МЕНЕЕ 2 –х примерок.

# Выполняемые работы должны соответствовать ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности», изготавливаемая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ 939-88 «Кожа для верха обуви. Технические условия», ГОСТ 940-81 «Кожа для подкладки обуви. Технические условия», ГОСТ 3717-84 «Замша», ГОСТ 19196-93 «Ткани обувные», ГОСТ 29277-92 «Кожа для низа обуви. Технические условия», ГОСТ 1903-78 «Кожа для низа обуви. Воротки и полы», ГОСТ 9705-78 «Кожа лаковая обувная. Технические условия», ГОСТ 12632-79 «Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви. Общие технические условия», ГОСТ 28755-90 «Мех искусственный тканепрошивной. Общие технические условия», ГОСТ 4661-76 «Овчина меховая выделанная. Технические условия», прочность крепления, деформация задника и подноска должны соответствовать ГОСТ 21463-87 «Обувь. Нормы прочности» и гибкость обуви - ГОСТ 14226-80 
«Обувь. Нормы гибкости», ГОСТ 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия».

Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Изделие должно быть новым (изделием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота). Обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

В готовой обуви не допускаются:

- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож,

- роговины и кнутовины на носках и союзках,

- механические повреждения,

- отставание верха и подкладки от задника,

- местная неприклейка подошв,

- плохое формование пяточной и носочной частей обуви,

- деформация верха,

- складки внутри обуви,

- расщелины между деталями низа,

- осыпание красителя,

- бугры, вмятины, складки.

Изделия должны быть предназначены для применения при температуре внешней среды в диапазоне значений от минус 20 °С до плюс 40 °С. Изделия, кроме изделий с покрытием из натуральной кожи, должны быть устойчивы к гигиенической обработке раствором детского мыла и растворами нейтральных моющих средств в воде при температуре выше 38 °С. Металлические детали должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии покрытиями. Боковые поверхности соединенных деталей изделий не должны быть неровно обрезаны. Выступы деталей и неровности не допускаются.

Требования к результатам работ

Период обеспечения изделием Получателя – в соответствии со сроками изготовления  каждого типа изделия, согласно Техническому заданию и в соответствии с графиком обеспечения изделиями.

Работы по обеспечению получателей ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у получателя полностью или частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателей ортопедической обувью должны выполняться с надлежащим качеством и в установленные сроки. Изготовленное изделие должно передаваться Исполнителем непосредственно Получателю, либо, в случае если от имени Получателя действует его представитель, то представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя, и соответствующего документа, подтверждающего полномочия представителя.

Требования к упаковке.

# Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению на основании ГОСТа  7296-81  «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

# Footnotes

Данное приложение заполняется на основании информации, указанной в заявке на участие в электронном аукционе его победителя.