Приложение № 1

к извещению о проведение открытого аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка бензина АИ-92 К-5 соответствующего ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», дизельного топлива, экологический класс безопасности К5 ГОСТ 32511-2013, по электронным картам и талонам,

Отпуск бензина Заказчику должен обязательно производиться в нижеуказанных населенных пунктах:

1. г. Красноярск

2. г. Канск

3. г. Ачинск

4. г. Енисейск

5. г. Минусинск

6. г. Заозерный

По согласованию сторон Поставщик имеет право заправлять автомобили Заказчика на любых АЗС Поставщика.

### Характеристики поставляемого товара

| Наименование товара | Описание | Технические характеристики | Количество литров |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин марки АИ-92 К-5 | Внешний вид | Чистый, прозрачный | 28000 |
|  | Октановое число (по исследовательскому способу) | не менее 92,0 |  |
|  | Плотность при 15°С | 725-780 кг/м3 |  |
|  | Индукционный период бензина | не менее 360 мин. |  |
|  | Испытание на медной пластине | не ниже первого класса |  |
|  | Массовая доля серы | не более 10,0 мг/кг. |  |
| Дизельное топливо | Нормы в отношении экологического класса | не ниже К5 | 1600 |
|  | Массовая доля серы | не более 10 мг/кг |  |
|  | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | не более 11% |  |
|  | Цетановое число | не менее 47 |  |
|  | Смазывающая способность | не более 460 мкм |  |
|  | Предельная температура фильтруемости | не выше 0С |  |
|  | дизельного топлива зимнего | минус 20С |  |
|  | дизельного топлива для арктического климата | минус 38С |  |

### Поставка топлива по электронным картам и талонам должна осуществляться через сеть автозаправочных станций (АЗС).

### Отпуск нефтепродуктов на автозаправочных станциях осуществляется круглосуточно за исключением времени приема-передачи смен и технического обслуживания АЗС.

### Срок поставки товара:

### 1. По электронным картам – с момента заключения контракта до 15 июля 2020 года;

### 2. По талонам – с 01 июля 2020 года до 15 июля 2020 года.

### Исполнитель:  Сморгон К. Л.

Тел:268-72-11(вн.1200)

«__»______________2019г.