Техническое задание

Предмет контракта: Поставка в 2019 году ходунков для обеспечения детей-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР* | Наименование объекта закупки | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель (наименование характеристики) | Значение |  |
|  |  |  |  | Показатели, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные показатели объекта закупки, изменяемые показатели объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Описание | Средство для ходьбы с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом |  | 10 |
|  |  |  | Грузоподъемность |  | Не менее 25 кг |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не более 600 мм |  |
|  |  |  | Длина |  | Не более 570 мм |  |
|  |  |  | Количество колесиков | Не менее 4 шт. |  |  |
|  |  |  | Рукоятка |  | Заменяемая или легко очищаемая; нескользящая |  |
|  |  |  | Высота от пола до ручек |  | Не менее 400 мм и не более 520 мм |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя | Наличие | не менее 700 мм и не более 1000 мм |  |
|  |  |  | Устройство регулирования по высоте |  | Наличие или отсутствие |  |
|  |  |  | Устройство складывания |  | Наличие или отсутствие |  |
|  |  |  | Фиксация поворотного механизма колес |  | Наличие или отсутствие |  |
|  |  |  | Фиксатор таза или бедер (поддерживающие трусики) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стабилизатор спины со страховочным ремнем для безопасности или мягкий фиксатор грудной клетки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Комплектность | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |
| 2 | 6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Описание | Средство для ходьбы с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом |  | 39 |
|  |  |  | Грузоподъемность |  | Не менее 25 кг |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не более 600 мм |  |
|  |  |  | Длина |  | Не более 570 мм |  |
|  |  |  | Количество колесиков | Не менее 4 шт. |  |  |
|  |  |  | Рукоятка |  | Заменяемая или легко очищаемая; нескользящая |  |
|  |  |  | Высота от пола до ручек |  | Не менее 400 мм и не более 520 мм |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя | Наличие | не менее 700 мм и не более 1000 мм |  |
|  |  |  | Подлокотные опоры с рукоятками | Наличие |  |  |
|  |  |  | Устройство регулирования по высоте |  | Наличие или отсутствие |  |
|  |  |  | Устройство складывания |  | Наличие или отсутствие |  |
|  |  |  | Фиксация поворотного механизма колес |  | Наличие или отсутствие |  |
|  |  |  | Фиксатор таза или бедер (поддерживающие трусики) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стабилизатор спины со страховочным ремнем для безопасности или мягкий фиксатор грудной клетки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Комплектность | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |
| 3 | 6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Описание | Средство для ходьбы с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом |  | 22 |
|  |  |  | Грузоподъемность |  | Не менее 63 кг |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 630 мм и не более 700 мм |  |
|  |  |  | Длина |  | Не менее 610 мм и не более 800 мм |  |
|  |  |  | Количество колесиков | Не менее 4 шт. |  |  |
|  |  |  | Рукоятка |  | Заменяемая или легко очищаемая; нескользящая |  |
|  |  |  | Высота от пола до ручек |  | Не менее 510 мм и не более 810 мм |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя | Наличие | не менее 1000 мм и не более 1300 мм |  |
|  |  |  | Устройство регулирования по высоте |  | Наличие или отсутствие |  |
|  |  |  | Устройство складывания |  | Наличие или отсутствие |  |
|  |  |  | Фиксация поворотного механизма колес |  | Наличие или отсутствие |  |
|  |  |  | Фиксатор таза или бедер (поддерживающие трусики) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стабилизатор спины со страховочным ремнем для безопасности или мягкий фиксатор грудной клетки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Комплектность | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |
| 4 | 6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Описание | Средство для ходьбы с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом |  | 68 |
|  |  |  | Грузоподъемность |  | Не менее 63 кг |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 630 мм и не более 700 мм |  |
|  |  |  | Длина |  | Не менее 610 мм и не более 800 мм |  |
|  |  |  | Количество колесиков | Не менее 4 шт. |  |  |
|  |  |  | Рукоятка |  | Заменяемая или легко очищаемая; нескользящая |  |
|  |  |  | Высота от пола до ручек |  | Не менее 510 мм и не более 810 мм |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя | Наличие | не менее 1000 мм и не более 1300 мм |  |
|  |  |  | Подлокотные опоры с рукоятками | Наличие |  |  |
|  |  |  | Устройство регулирования по высоте |  | Наличие или отсутствие |  |
|  |  |  | Устройство складывания |  | Наличие или отсутствие |  |
|  |  |  | Фиксация поворотного механизма колес |  | Наличие или отсутствие |  |
|  |  |  | Фиксатор таза или бедер (поддерживающие трусики) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стабилизатор спины со страховочным ремнем для безопасности или мягкий фиксатор грудной клетки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Комплектность | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |
| 5 | 6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Описание | Средство для ходьбы с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом |  | 5 |
|  |  |  | Грузоподъемность |  | Не менее 90 кг |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 650 мм и не более 700 мм |  |
|  |  |  | Длина |  | Не менее 730 мм и не более 940 мм |  |
|  |  |  | Количество колесиков | Не менее 4 шт. |  |  |
|  |  |  | Рукоятка |  | Заменяемая или легко очищаемая; нескользящая |  |
|  |  |  | Высота от пола до ручек |  | Не менее 610 мм и не более 1200 мм |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя | Наличие | не менее 1300 мм и не более 1500 мм |  |
|  |  |  | Устройство регулирования по высоте |  | Наличие или отсутствие |  |
|  |  |  | Устройство складывания |  | Наличие или отсутствие |  |
|  |  |  | Фиксация поворотного механизма колес |  | Наличие или отсутствие |  |
|  |  |  | Фиксатор таза или бедер (поддерживающие трусики) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стабилизатор спины со страховочным ремнем для безопасности или мягкий фиксатор грудной клетки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Комплектность | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |
| 6 | 6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Описание | Средство для ходьбы с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом |  | 11 |
|  |  |  | Грузоподъемность |  | Не менее 90 кг |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 650 мм и не более 700 мм |  |
|  |  |  | Длина |  | Не менее 730 мм и не более 900 мм |  |
|  |  |  | Количество колесиков | Не менее 4 шт. |  |  |
|  |  |  | Рукоятка |  | Заменяемая или легко очищаемая; нескользящая |  |
|  |  |  | Высота от пола до ручек |  | Не менее 610 мм и не более 940 мм |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя | Наличие | не менее 1300 мм и не более 1500 мм |  |
|  |  |  | Подлокотные опоры с рукоятками | Наличие |  |  |
|  |  |  | Устройство регулирования по высоте |  | Наличие или отсутствие |  |
|  |  |  | Устройство складывания |  | Наличие или отсутствие |  |
|  |  |  | Фиксация поворотного механизма колес |  | Наличие или отсутствие |  |
|  |  |  | Фиксатор таза или бедер (поддерживающие трусики) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стабилизатор спины со страховочным ремнем для безопасности или мягкий фиксатор грудной клетки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Комплектность | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |
|  | 155 |

Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р. Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантия качества объекта закупки

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) свободным от прав третьих лиц.

Поставщик обеспечивает Получателей гарантийным талоном и информирует их об условиях проведения гарантийного обслуживания Товара, предоставляет гарантию на передаваемый Товар за счет собственных средств в период гарантийного обслуживания Товара.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатков в Товаре, Поставщиком должны быть обеспечены замена изделия на Товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

При обнаружении недостатков изделия принять от Получателя некачественный Товар в течение гарантийного срока и заменить его в течение 5 рабочих дней с даты получения обращения Получателя на аналогичный Товар надлежащего качества. Замена должна производиться Поставщиком за счет собственных средств по месту жительства Получателя. При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок гарантии на весь товар – не менее 1 года со дня передачи Товара Получателю.

Текущее обслуживание Товара производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Если Товар выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Поставщиком, в соответствии с действующим законодательством.

Качество и безопасность Товара. Требования к упаковке и маркировке Товара

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;  ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015, ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010, ГОСТ Р ИСО 11199-3-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Технические требования и методы испытаний» части с 1-3.

Ходунки должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части опор, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Ходунки должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены.

Металлические части должны быть изготовлены  из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Доступные для пользователя кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов.

Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.

На каждые ходунки должна быть нанесена четкая и несмываемая маркировка:

- максимальная масса пользователя;

- наименование изготовителя или торговая марка и адрес;

- идентификационное наименование модели и/или номер;

- месяц и год изготовления;

- максимальное удлинение при регулировании высоты, отмеченное на регулируемых элементах;

- другие данные, в зависимости от требований к изделию.

Место нанесения маркировки на изделии или на табличке, прикрепленной к нему, в соответствии с конструкторской документацией на изделие.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Качество Товара должно подтверждаться декларацией о соответствии  по Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.