ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка транспортных средств с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации

Предмет, количество поставляемого товара:

транспортные средства с адаптированными органами управления, предназначенные для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и  (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации (далее – товар, транспортное средство).

Количество – 8 шт., в том числе:

- транспортные средства с органами управления, адаптированными для лиц с нарушениями функций левой ноги - 2 шт.,

- транспортные средства с органами управления, адаптированными для лиц с нарушениями функций правой ноги –4 шт.,

- транспортные средства с органами управления, адаптированными для лиц с нарушениями функций обеих ног – 2 шт.

Место поставки товара: город Омск

Срок поставки товара:

- в течение 60 (шестьдесят) дней с момента получения Поставщиком Реестра получателей Товара, сформированного Заказчиком;

- с момента заключения государственного контракта по 20 декабря 2019 года;

Описание, технические характеристики объекта закупки:

| № п/п | Технические характеристики транспортного средства | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория транспортного средства | М1 |
| 2 | Экологический класс | Не ниже 4-го |
| 3 | Колесная формула | 4 х 2 |
| 4 | Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| 5 | Тип кузова/количество дверей | Цельнометаллический, несущий / не менее 4 |
| 6 | Количество мест для сидения первый ряд / второй ряд | Не менее 2 / Не менее 3 |
| 7 | Тип двигателя | Четырехтактный; с принудительным зажиганием, работающий на бензине |
| 8 | Двигатель внутреннего сгорания - рабочий объем цилиндров, см3 | Не менее 1500 |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания - количество цилиндров | Не менее 4 |
| 10 | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| 11 | Система питания (тип) | Впрыск топлива с электронным управлением |
| 12 | Срок эксплуатации | Не менее 7 лет |
| 13 | Оборудование транспортного средства | В соответствии с ТР ТС 018/2011 наличие органов управления, адаптированных для лиц с ограниченными физическими возможностями (с нарушениями функций нижних конечностей) в соответствии с заявкой Заказчика. |

Транспортные средства должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее – ТР ТС 018/2011).

Соответствие транспортных средств и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Транспортные средства должны быть легковыми.

Транспортные средства должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Транспортные средства должны быть 2019 года изготовления.

Транспортные средства, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций нижних конечностей (левой ноги, правой ноги, обеих ног) должны быть оборудованы адаптированными органами управления в соответствии с потребностью Заказчика (при наличии заявлений от Получателей и с учетом сроков эксплуатации ранее выданных транспортных средств).

Органы управления транспортных средств, адаптированные для лиц с ограниченными физическими возможностями, должны быть изготовлены и установлены в  режиме промышленной сборки.

Адаптированные органы управления должны быть сертифицированы в составе транспортного средства.

Комплект документов на транспортное средство должен находиться внутри транспортного средства.

Требования к качеству товара:

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

Транспортные средства не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, а также механических повреждений (вмятины, царапины, порезы и т.п.).

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

Требования к гарантийному обслуживанию транспортного средства:

Срок гарантии на поставленные транспортные средства должен составлять не менее 36 месяцев или 100 000 (сто тысяч) километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента  передачи его Получателю.

В соответствии с Сервисной книжкой на товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы срок гарантии должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с товаром, срок гарантии должен составлять 6 (шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче товара. Поставщик должен информировать Получателя об условиях проведения гарантийного обслуживания поставленного товара.

Дата передачи товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком (представителем Поставщика) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику (представителю Поставщика), для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику (представителю Поставщика).

Расходы на гарантийное обслуживание товара в гарантийный срок несет Поставщик.

В период гарантийного срока Поставщик (представитель Поставщика) обеспечивает сервисное обслуживание транспортного средства на станциях технического обслуживания, находящихся в г. Омске.