Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших на производстве, ортопедической обувью и вкладными башмачками

Работы должны включать в себя обеспечение изделиями со следующими характеристиками:

| № п/п | Наименование и характеристика работ | Единицы измерения, | Объём выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | пары | 32 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки | пары | 44 |
| 3 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | пары | 4 |
| 4 | Вкладные башмачки | штуки | 3 |
| 5 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | пары | 34 |
| 6 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | пары | 46 |

Могут быть представлены различные модификации в рамках заявленных характеристик.

Исполнитель обязан предоставить возможность обучения пострадавших правилам пользования ортопедической обувью и вкладными башмачками.

Требования к качеству работ

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре (п.3.1.1 ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»).

Вкладной башмачок – это обувное ортопедическое изделие с индивидуальными параметрами изготовления, конструкция которого учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя) (п. 3.3 ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»).

Размеры изделий должны соответствовать внутренним размерам обуви (п. 5.1. ГОСТ) и не должны затруднять пользование обувью (п. 5.2 ГОСТ Р 54739-2011).

Ортопедическая обувь и вкладные башмачки должны обеспечивать:

-    достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

-  компенсацию укорочения конечности.

Работы по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших на производстве ортопедической обувью и вкладными башмачками должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к техническим характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших на производстве ортопедической обувью и вкладными башмачками должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с застрахованными лицами, пострадавшими на производстве, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно – двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», а так же требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией предприятия-изготовителя (п.6.1 ГОСТ Р 54407-2011).

Согласно п. 6.2.1 ГОСТ Р 54407-2011 обувь должна быть изготовлена по стандартным колодкам или по колодкам, полученным на основе слепка стопы.

В соответствии с п. 6.2.4 ГОСТ Р 54407-2011 ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий;

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка;

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

д) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы);

е) стелька (указанный компонент является обязательным).

Для сложной обуви межстелечные слои: выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след. Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько вышеуказанных элементов.

При обработке ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль), а также к воздействию физиологической жидкости (пота). Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40 градусов С.

В соответствии с п.6.2.11 ГОСТ Р 54407-2011 в готовой обуви не допускаются:

- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей их эластичных кож;

- роговины и кнутовины на носках и союзках;

- механические повреждения;

- отставание верха и подкладки от задника;

- местная неприклейка подошв;

- плохое формование пяточной и носочной частей обуви;

- деформация верха;

- складки внутри обуви;

- расщелины между деталями низа;

- осыпание красителя;

- бугры, вмятины, складки.

Согласно п.7.1 ГОСТ Р 54407-2011 обувь по конструкции должна соответствовать своему функциональному назначению.

Обувь должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя (п. 7.2 ГОСТ Р 54407-2011).

Вкладные башмачки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические».

Вкладные башмачки в соответствии с п. 6.5.3 ГОСТ Р 54739-2011 должны включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) гильза до нижней трети голени;

б) искусственный передний отдел стопы или искусственный носок;

в) межстелечный слой.

Клеевые соединения деталей должны быть прочными. Не допускаются непроклееные участки соединяемых деталей (п. 6.5.8 ГОСТ Р 54739-2011), на поверхности изделия не должно быть следов клея и загрязнений (п. 6.5.9 ГОСТ Р 54739-2011).

Изделия должны быть предназначены для использования в районах с умеренным климатом (п. 6.4.1 ГОСТ Р 54739-2011).

Вкладные башмачки должны быть устойчивы к гигиенической обработке (п. 6.4.2, п.6.4.3 ГОСТ Р 54739-2011).

Металлические детали должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии покрытиями (п.6.4.4 ГОСТ Р 54739-2011).

Изделия должны быть изготовлены из материалов, безопасных для здоровья пользователя (п.7.1 ГОСТ Р 54739-2011).

Ортопедическая обувь и вкладные башмачки должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Гарантийный срок эксплуатации ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и в соответствии с п.11.2  ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» должен составлять:

на кожаной подошве -  не менее 40 календарных дней;

на кожаной подошве с накладкой – не менее 50 календарных дней;

на подошве из кожеподобной резины – не менее 60 календарных дней;

на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – не менее 70 календарных дней.

Гарантийный срок эксплуатации вкладных башмачков устанавливается со дня выдачи готовых изделий в эксплуатацию и должен составлять  не менее 30 дней.

Упаковка ортопедической обуви и вкладных башмачков должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

Срок службы обуви, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики должен составлять: № п/п Наименование и характеристика работ Срок службы 1 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) Не менее 6 месяцев 2 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) Не менее 1 года 3 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) Не менее 6 месяцев 4 Вкладные башмачки Не менее 6 месяцев 5 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) Не менее 6 месяцев 6 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) Не менее 1 года

Срок выполнения работ: не позднее 20.12.2019.

Место выполнения работ: Алтайский край, в пункте(ах) приема Получателей по адресу(ам), указанному(ым) Исполнителем.