Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки

Предмет контракта: Поставка в 2019 году опор для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР* | Наименование объекта закупки* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Значение |  |
|  |  |  | (наименование характеристики) | Показатели, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные показатели объекта закупки, изменяемые показатели объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6-05-01 | Опора в кровать веревочная | Описание | Приспособление для поднимания пользователя, из положения «лежа», в положение «сидя» посредством поочередного перехватывания горизонтальных реек |  | 40 |
|  |  |  | Материал горизонтальных реек | Твердые материалы, закрепленные в веревочный каркас | Из металла или дерева или пластмассы |  |
|  |  |  | Метод крепления | Над кроватью и к спинке кровати |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Многоступенчатая | Не менее 5 перекладин |  |
|  |  |  | Длина |  | Не менее 1500 мм |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |
| 2 | 6-05-02 | Опора в кровать металлическая | Описание | Приспособление для облегчения изменения положения тела пользователя в кровати, а также обеспечения подъема с кровати |  | 15 |
|  |  |  | Материал опоры | Металлическая |  |  |
|  |  |  | Штанга с подвесным поручнем | Регулируемая по высоте и углу поворота |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Переносная, напольная, разборная |  |  |
|  |  |  | Высота рамы опоры |  | Не менее 1500 мм |  |
|  |  |  | Ширина рамы опоры |  | Не более 715 мм |  |
|  |  |  | Длина основания |  | Не более 1350 мм |  |
|  |  |  | Грузоподъемность |  | Не менее 100 кг |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |
| 3 | 6-06-01 | Опора для ползания для детей-инвалидов | Описание | Приспособление для отрабатывания навыков ползания у детей с различными патологиями в домашних условиях |  | 15 |
|  |  |  | Конструкция на 4 колесах | Регулируемая по высоте и углу наклона |  |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон |  |  |
| 4 | 6-07-01 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Описание | Приспособление для реабилитации детей-инвалидов с дефицитом двигательной активности, способствующее стабилизации ребенка в положении сидя и лежа. |  | 110 |
|  |  |  | Конструкция на колёсной основе | Регулируемая по высоте с регулируемыми элементами: - высоты и наклона подножки; - ширины и глубины сидения; - положения межбедренного клина (абдуктора); - высоты, ширины и угла наклона спинки в диапазоне от 900 до 1800 с фиксацией угла наклона; - подлокотников; - высоты и ширины подголовника и фиксацией: - положения стоп; - головы. |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Наличие |  |  |
|  |  |  | Спинка и сидение | Мягкая |  |  |
|  |  |  | Столешница | Съемная |  |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |
| 5 | 6-08-01 | Опора для лежания для детей-инвалидов | Описание | Приспособление для приобретения детьми первичных двигательных и тактильных навыков |  | 5 |
|  |  |  | Конструкция на колёсной основе | С мягкими боковинами, сидением и спинкой с регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Крепежные ремни | Наличие |  |  |
|  |  |  | Абдукционные модули для корректировки позы | Мягкие | Различной формы |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |
| 6 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Описание | Приспособление для принятия вертикального положения |  | 95 |
|  |  |  | Конструкция на колёсной основе с элементами крепления различных отделов: стоп, колен, поясничного отдела | С регулируемыми элементами: - стоп (в продольном и поперечном направлениях); - колен (по ширине и высоте); -грудного и поясничного отдела (по ширине и высоте). |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Наличие |  |  |
|  |  |  | Абдуктор | Съемный и регулируемый по высоте | Различной формы |  |
|  |  |  | Столик | Съемный, регулируемый по высоте |  |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |
| ИТОГО | 280 |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантия качества Товара. Гарантийный срок

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) свободным от прав третьих лиц.

Поставщик обеспечивает Получателей гарантийным талоном и информирует их об условиях проведения гарантийного обслуживания Товара, предоставляет гарантию на передаваемый Товар за счет собственных средств в период гарантийного обслуживания Товара.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатков в Товаре, Поставщиком должны быть обеспечены замена изделия на Товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

Срок гарантии на весь товар – не менее 1 года.

Текущее обслуживание Товара производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Качество и безопасность Товара. Требования к упаковке и маркировке Товара

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92. «Межгосударственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2016. «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Опоры должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части опор, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Опоры должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены.

Маркировка товара должны соответствовать ГОСТ Р 50444, стандартов и технических условий на эти изделия. Маркировка должна содержать:

-товарный знак предприятия-изготовителя;

-наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

-номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя, при необходимости;

-год изготовления изделия (или две последние цифры);

-обозначение стандартов или технических условий на изделие;

-другие данные в зависимости от требований к изделиям.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Качество Товара должно подтверждаться декларацией о соответствии  по Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).