Техническое задание

Предмет контракта: Выполнение работ по обеспечению в 2019 году инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью.

Срок действия контракта – до 31. 21.2019

Срок выполнения работ: до 25.12.2019, но не более 30 дней со дня, следующего за днем обращения к Исполнителю Получателя, которому Заказчиком выдано направление на обеспечение ортопедической обувью (изделиями обувными ортопедическими), и не более 1 месяца со дня, следующего за днем получения Исполнителем от Заказчика списков Получателей, имеющих направления Заказчика на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями.

Условия выполнения работ:

- выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (Получателей) должно осуществляться при наличии направления, выданного Государственным учреждением – Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (Заказчик);

- при необходимости прием заказа на изготовление протезно-ортопедического изделия, примерка и доставка готового изделия должны осуществляться с выездом представителей Исполнителя по месту жительства Получателя за счет Исполнителя;

- в цену контракта включаются все расходы по изготовлению, закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изготовленных изделий Получателям.

При согласовании способа, места и времени приема заказа, примерки и доставки готового изделия Получателю Исполнитель обязан вести журнал телефонных звонков Получателям. По запросу Заказчика и с согласия Получателя Исполнитель должен иметь возможность представить Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнал телефонных звонков.

Перед выдачей товара Получателю Исполнитель должен представить готовые изделия Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания. Место и время проведения проверки изделий определяется Заказчиком.

С целью контроля выдачи товара Исполнитель должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику видеоотчет передачи протезно-ортопедических изделий Получателям.

Требования к качеству работ

Обувь ортопедическая и изделия обувные ортопедические должны обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у разных половозрастных групп;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации.

Условия поставки

Выполняемые работы должны обеспечивать реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, с целью восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Обувь ортопедическая должна соответствовать требованиям: Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», Национальный Стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» и Национальный Стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Обувное ортопедическое изделие - изделие, служащее для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы и состоящее из одной детали или их совокупности, включая специальные ортопедические детали. Изделия обувные ортопедические должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия».

Обувь ортопедическая должна быть изготовлена по обувным ортопедическим колодкам, обувным колодкам или по колодкам, полученным на основе слепка стопы. Индивидуальная ортопедическая обувь может быть асимметричной в паре или выполнена в одной полупаре.

Обувь в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать обувь на протезы, аппараты, при лимфостазе, акромегалии без специальных деталей - с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории.

Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более.

Сложная ортопедическая обувь должна быть только с индивидуальными параметрами изготовления.

В готовой обуви не допускаются: отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож; роговины и кнутовины на носках и союзках; механические повреждения; отставание верха и подкладки от задника; местная неприклейка подошв; плохое формование пяточной и носочной частей обуви; деформация верха; складки внутри обуви; расщелины между деталями низа; осыпание красителя; бугры, вмятины, складки.

При изготовлении ортопедической обуви должны предусматриваться несколько примерок.

Материалы, из которых изготовлена обувь, должны быть разрешены к применению в данной продукции в Российской Федерации.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), к климатическим воздействиям (колебаниям температур, атмосферным осадкам).

Обувь должна быть ремонтопригодной в течение срока службы. Специальные детали ортопедической обуви ремонту не подлежат.

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования.

Сроки предоставления гарантии качества

Гарантийный срок носки обуви, согласно ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и Закону РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или с начала сезона и должен составлять не менее:

- 40 дней – для обуви на кожаной подошве;

- 50 дней – для обуви на кожаной подошве с накладкой;

- 60 дней – для обуви на подошве из кожеподобной резины;

- 70 дней – для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэлостапласта.

В период гарантийного срока носки Исполнитель обязан осуществлять ремонт или безвозмездную замену протезно-ортопедического изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине Получателя, за счет собственных средств.

Размер обеспечения гарантийных обязательств – 5 % от максимального значения цены контракта.

Срок эксплуатации устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю в соответствии с приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 13.02.2018 №85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Ассортимент моделей и видов (сапожки, ботинки холодные, полуботинки, туфли) в мужском и женском исполнении, при различных патологиях стоп и опорно-двигательного аппарата. Материал изделия: натуральная кожа с кожаной или текстильной подкладкой. Ортопедическая обувь должна быть функциональна при деформациях стоп, укорочении нижней конечности, отвисающей стопе, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, слоновости и акромегалии; при ампутации двух рук; при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, при ампутационных дефектах стоп. Изготовление по обмерам с индивидуальной подгонкой колодки. |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Ассортимент моделей и видов (сапоги, сапожки, ботинки) в мужском и женском исполнении, при различных патологиях стоп и опорно-двигательного аппарата. Материал изделия: натуральная кожа, натуральный и искусственный мех, шерсть. Ортопедическая обувь должна быть функциональна при деформациях стоп, укорочении нижней конечности, отвисающей стопе, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, слоновости и акромегалии; при ампутации двух рук; при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, при ампутационных дефектах стоп. Ортопедическая обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям, колебанию температур, атмосферным осадкам, воздействию физиологической жидкости (пота). Изготовление по обмерам с индивидуальной подгонкой колодки. |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки | Ассортимент моделей и видов (сапожки, ботинки холодные, полуботинки, туфли) в мужском и женском исполнении, для разных половозрастных групп, при различных патологиях стоп и опорно-двигательного аппарата. Материал изделия: натуральная кожа с кожаной или текстильной подкладкой. Ортопедическая обувь должна быть функциональна при деформациях стоп, укорочении нижней конечности, отвисающей стопе, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, слоновости и акромегалии; при ампутации двух рук; при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, при ампутационных дефектах стоп. Изготовление по обмерам с индивидуальной подгонкой колодки. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы на протезе и не должна препятствовать нормальному функционированию стопы сохранившейся конечности. |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке | Ассортимент моделей и видов (сапоги, сапожки, ботинки) в мужском и женском исполнении, для разных половозрастных групп, при различных патологиях стоп и опорно-двигательного аппарата. Материал изделия: натуральная кожа, натуральный и искусственный мех, шерсть. Ортопедическая обувь должна быть функциональна при деформациях стоп, укорочении нижней конечности, отвисающей стопе, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, слоновости и акромегалии; при ампутации двух рук; при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, при ампутационных дефектах стоп. Ортопедическая обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям, колебанию температур, атмосферным осадкам, воздействию физиологической жидкости (пота). Изготовление по обмерам с индивидуальной подгонкой колодки. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы на протезе и не должна препятствовать нормальному функционированию стопы сохранившейся конечности. |
| Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) для разных половозрастных групп. Материал изделия: натуральная или искусственная кожа, шерсть, байка, текстиль. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы на протезах. |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) для разных половозрастных групп – носителей ортопедических аппаратов. Материал изделия: верх из натуральной кожи на подкладке из кожи или текстиля. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы в аппарате. |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки) для разных половозрастных групп – носителей ортопедических аппаратов. Материал изделия: натуральная кожа, натуральный и искусственный мех, шерсть. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы в аппарате. |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) для разных половозрастных групп – носителей ортопедических аппаратов. Материал изделия: верх из натуральной кожи на подкладке из кожи или текстиля. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы в аппарате и на протезе, не должна препятствовать нормальному функционированию стопы сохранившейся конечности. |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке | Ассортимент моделей и видов (сапоги, ботинки, полуботинки) для разных половозрастных групп – носителей ортопедических аппаратов. Материал изделия: натуральная кожа, натуральный и искусственный мех, шерсть. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы в аппарате и на протезе, не должна препятствовать нормальному функционированию стопы сохранившейся конечности. |
| Вкладной башмачок | Обувное ортопедическое изделие, охватывающее культю стопы и нижнюю треть голени, для восполнения отсутствующего ее переднего и среднего отделов. Изготавливается индивидуально по отмоделированному слепку культи нижней конечности пациента. Башмачок в соответствии с функциональным назначением включает: искусственный (резиновый) носок, компенсирующий отсутствующий сегмент стопы; специальные жесткие детали, позволяющие удерживать культю стопы внутри стопы в корригированном положении; специальные мягкие детали; специальные металлические детали; межстелечные слои; специальные детали низа. Крепление – шнуровка. |
| Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) для разных половозрастных групп, имеющих малосложные деформации стоп. Материал изделия: верх из натуральной кожи на подкладке из кожи или текстиля. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы пользователя и не должна препятствовать нормальному функционированию стоп. |
| Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке | Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки) для разных половозрастных групп, имеющих малосложные деформации стоп. Материал изделия: верх из натуральной кожи, подкладка – из натурального или искусственного меха, шерсти, байки. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы пользователя, и не должна препятствовать нормальному функционированию стоп. |
| Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Стельки предназначены для лечения плоскостопия с вальгусной установкой стопы, плоско-вальгусной деформацией стопы. Стельки изготавливаются из натуральной кожи, формообразующий элемент из пробкового агломерата, по индивидуальному заказу или подбираются по размеру стоп. |