Техническое задание

«Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения ими инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов»

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению инвалидов (ветеранов) протезами конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качеству и безопасности работ, техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам изделий:

# Протезы нижних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, а также ГОСТ Р 51819-2017 Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения.

Протезы должны изготавливаться с  учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в  протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности  должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части;

- лечебно-тренировочный протез нижней конечности должен выполнять функцию формирования культи после ампутации нижней конечности и адаптации пациента  к протезу и приобретения навыков ходьбы, вместо лечебно-тренировочного протеза может использоваться первично-постоянный протез нижней конечности с возможностью замены приемной гильзы;

-постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза;

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Проведение работ по обеспечению инвалидов (ветеранов)   протезами верхних и нижних конечностей,  должны осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии или  сертификатов соответствия, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие указанных документов.

Изготовленные протезы нижних конечностей  должны иметь установленный изготовителем  срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 13.02.2018г №85н.

Требования к упаковке, маркировке и отгрузке изделий

Упаковка протезов нижних  конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта, в соответствии с ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделий к месту выдачи инвалидам (ветеранам) должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Хранение изделий должно проводиться на складе при температуре от 15 до 25°С, относительная влажность воздуха от 5 до 80 %.

Хранение изделий должно проводиться в мягких чехлах из бязи в подвешенном состоянии, а изделия из слоистого пластика – на слепках и чехлах.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов (ветеранов) протезами нижних  конечностей, следует считать эффективно исполненными, если у инвалида (ветерана) восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок на протезно-ортопедические изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение этого срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно.

Минимальный гарантийный срок   составляет:

- на протезы  нижних конечностей – не менее 1 года;

- на лечебно-тренировочные протезы – не менее 1 года.

В течение этого срока Подрядчик  обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно.

- Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Требования к объему работ

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги в соответствии с КТРУ | Наименование ТСР (протезно-ортопедического изделия) в соответствии с классификацией | Описание изделий | Коли-чество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез трансфемо-ральный | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, приемная гильза индивидуальная из акриловых смол, крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или бедренного бандажа, стопа шарнирная полиуретановая, коленный шарнир одноосный или полицентрический с "геометрическим замком" | 17 |
| 2 | Протез трансфемо-ральный | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, приемная гильза индивидуальная с двумя пробными гильзами из термопластов, основная гильза из акриловых смол, вкладной чехол из педилина, крепление вакуумное и/или дополнительно бедренным бандажом, стопа шарнирная со сменным амортизатором, коленный шарнир полицентрический | 13 |
| 3 | Протез трансфемо-ральный | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, приемная гильза индивидуальная с одной пробной гильзой из термопласта, материал постоянной гильзы - акриловые смолы, крепление протеза вакуумное и/или бедренным бандажом, стопа шарнирная со сменным пяточным амортизатором, коленный шарнир полицентрический | 24 |
| 4 | Протез трансфемо-ральный | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза из термопласта) из акриловых смол с вкладной гильзой из эластичных термопластов, крепление вакуумное или силиконовым чехлом/наколенником стопа со средней степенью энергосбережения, коленный шарнир полицентрический | 3 |
| 5 | Протез трансфемо-ральный | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, приемная гильза индивидуальная (две пробные гильзы из термопласта), материал постоянной гильзы - слоистый пластик. Силиконовый чехол с замком, стопа с углепластиковым опорным модулем, коленный шарнир полицентрический пневматический | 3 |
| 6 | Протез трансфемо-ральный | Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении бедра модульный, с мягкой полиуретановой облицовкой, приемная гильза индивидуальная с одной пробной гильзой, материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, стопа со средней степенью энергосбережения, коленный шарнир одноосный, тазобедренный шарнир полицентрический | 1 |
| 7 | Протез при вычленении тазобедренного сустава - | Протез при вычленении бедра немодульный | Протез при вычленении бедра немодульный, с мягкой полиуретановой облицовкой, приемная гильза индивидуальная с одной пробной гильзой, материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, стопа шарнирная полиуретановая, коленный шарнир одноосный с замком в тазобедренном суставе | 2 |
| 8 | Протез трансфемо-ральный | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, приемная гильза индивидуальная с одной пробной гильзой из термопласта, крепление силиконовым лайнером и/или вакуумное, стопа подвижная во всех плоскостях, коленный шарнир многоосный с пневматическим или гидравлическим управлением фазой переноса | 9 |
| 9 | Протез транс-тибиальный | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, приемная гильза индивидуальная с одной пробной гильзой, материал приемной постоянной гильзы - акриловые смолы, вкладной чехол из педилина, стопа с голеностопным шарниром, подвижным в саггитальной плоскости | 32 |
| 10 | Протез транс-тибиальный | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, приемная гильза индивидуальная из акриловых смол, вкладной чехол из педилина, крепление поясом с манжеткой или "уздечкой", стопа полиуретановая | 7 |
| 11 | Протез транс-тибиальный | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, приемная гильза индивидуальная с одной пробной гильзой, материал приемной постоянной гильзы - акриловые смолы, вкладной чехол из педилина, крепление с использованием гильзы бедра или силиконового наколенника, стопа шарнирная со сменными амортизаторами | 23 |
| 12 | Протез транс-тибиальный | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный с приемной гильзой из акриловых смол, пробные гильзы из полиэтилена (две), вкладной чехол их педилина, крепление силиконовым чехлом/наколенником, стопа с углепластиковым опорным модулем или шарнирная со сменными амортизаторами | 12 |
| 13 | Протез транс-тибиальный | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, приемная гильза индивидуальная из слоистого пластика с двумя пробными гильзами, с силиконовым чехлом с замком или вакуумное, стопа с углепластиковым опорным модулем | 7 |
| 14 | Протез транс-тибиальный | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, приемная гильза индивидуальная с двумя пробными гильзами из термопласта, основная приемная гильза из акриловых смол, с силиконовым чехлом с замком, стопа с углепластиковым опорным модулем для пациентов с повышенным уровнем двигательной активности | 4 |
| 15 | Протез транс-тибиальный | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, приемная гильза индивидуальная с двумя пробными гильзами из термопласта, материал основной гильзы - акриловые смолы, с силиконовым лайнером с технологией защиты кожи от раздражений, с замком, стопа с высокой степенью энергосбережения, для инвалидов с повышенным уровнем двигательной активности | 5 |
| 16 | Протез транс-тибиальный | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, приемная гильза индивидуальная с двумя пробными гильзами из термопластов, основная гильза из винилстироловой смолы с углепластиком, крепление силиконовым лайнером с высоким уровнем стабилизации и/или вакуумное, стопа с высокой степенью энергосбережения, для пациентов с высоким уровнем двигательной активности и повышенными требованиями к протезированию | 7 |
| 17 | Протез транс-тибиальный | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени шинно-кожаный, приемная гильза постоянная из кожи, крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, стопа шарнирная полиуретановая монолитная | 1 |
| 18 | Протез стопы частичный | Протез стопы | Протез стопы, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида), с тремя пробными гильзами, литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладная гильза из вспененных материалов, крепление за счет формы приемной гильзы, без использования дополнительных элементов. Стопа энергосберегающая, постоянный | 2 |
| 19 | Протез транс-тибиальный | Протез голени для купания | Протез голени для купания модульный с приемной гильзой из акриловых смол, вкладной чехол из педилина, крепление силиконовым наколенником, стопа бесшарнирная полиуретановая | 11 |
| 20 | Протез трансфемо-ральный | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания модульный без косметической оболочки и облицовки, приемная гильза индивидуальная из стоистого пластика, с силиконовым чехлом, крепление с использованием замка для чехлов, стопа бесшарнирная полиуретановая монолитная, коленный шарнир полицентрический | 6 |
| 21 | Протез трансфемо-ральный | Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра лечебно-тренировочный, приемная гильза из слоистого термопластика, крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бандажа, стопа шарнирная монолитная, коленный шарнир полицентрический с "геометрическим замком" | 10 |
| 22 | Протез транс-тибиальный | Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени лечебно-тренировочный, приемная гильза из листового термопластика, крепление манжеткой или "уздечкой", стопа шарнирная полиуретановая, монолитная | 10 |
| 23 | Носок-прокладка для уменьшения трения протеза и культи | Чехол на культю голени из полимерного материала | Чехол из полимера, силикона, сополимера обеспечивает равномерную нагрузку и высокий комфорт при ходьбе | 8 |
| 24 |  | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Чехол хлопчатобумажный защищает кожу от пота и трения | 120 |
| 25 |  | Чехол на культю голени шерстяной | Чехол шерстяной - защита от трения, давления и повышение комфорта при ходьбе | 120 |
| 26 |  | Чехол на культю бедра из полимерного материала | Чехол из полимера, силикона, сополимера обеспечивает равномерную нагрузку и высокий комфорт при ходьбе | 1 |
| 27 |  | Чехол на культю бедра шерстяной | Чехол шерстяной - защита от трения, давления и повышение комфорта при ходьбе | 120 |
| 28 |  | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Чехол хлопчатобумажный защищает кожу от пота и трения | 120 |

| Место выполнения работ | г. Новосибирск и Новосибирская область |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | С даты подписания государственного контракта по 25 декабря 2019 года включительно |

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).