Техническое задание

на поставку слуховых аппаратов цифровых заушных мощных

с целью обеспечения инвалидов

Общие требования к транспортировке, условиям хранения и упаковке слуховых аппаратов

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методики испытаний.

Транспортирование слуховых аппаратов проводят по группе 5 ГОСТ 15150-69 раздел 10 пункт 8.1.

– крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами на условиях DDP.

Условия хранения слуховых аппаратов в упаковке изготовителя – по группе 1 ГОСТ 15150-69  раздел 10 пункт 8.2.

Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает  защиту от повреждений, порчи (изнашивания) и загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Потребительскую тару с упакованными слуховыми аппаратами перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308-88 или оклеивают бумажной лентой по ГОСТ 18510-87,  ГОСТ 23436-83, клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251-87.

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

- стандартный вкладыш – 1шт.

- элемент питания – 2 шт.

- индуктор заушный  – 1шт. для слуховых заушных аппаратов, снабженных   телефонной индуктивной катушкой.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки слуховых аппаратов

Место поставки:  Поставка товара осуществляется по месту нахождения стационарного пункта приема    (выдачи), организованного Поставщиком на территории    г. Калуги в течение 10 календарных дней со дня заключения контракта  (срок поставки до конкретного получателя по 20.12.2019 г). Выдача товара осуществляется на основании реестра поставки при наличии у Получателя направления  выданного Заказчиком Получателю.  В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра поставки произвести выдачу товара получателю на основании направления Заказчика.

Срок поставки: по 20.12.2019 должно быть выдано получателям 100% объема товара.

Срок предоставления документов – не позднее 25.12.2019 года.

Срок действия Государственного контракта – по 30.12.2019 года.

Условия поставки: При выдаче (передаче) инвалидам слуховых аппаратов производится настройка слуховых аппаратов, поскольку поставка слуховых аппаратов и оказание услуг по их настройке технологически и функционально взаимосвязаны, каждая из которых является необходимой составной частью услуг по обеспечению инвалидов слуховыми аппаратами.

Требования к сроку предоставления гарантии качества слуховых аппаратов

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов - не менее 12 месяцев.

| Наименование медицинского изделия предлагаемого к поставке (с указанием шифра (модели), указанного в регистрационном удостоверении | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов – не менее 130 не более 135 дБ; Максимальное усиление – не менее 70 не более 75 дБ; Диапазон частот: нижний предел - не менее 100 Гц; Верхний предел - не менее 5500 Гц; Количество каналов цифровой обработки звука - не менее 4; Количество программ прослушивания – не менее 4; В наличии: -адаптивная система шумоподавления; - элемент питания (батарея № 13) Комплект поставки: - слуховой аппарат; - элементы питания; - футляр; -паспорт слухового аппарата; -инструкция по эксплуатации слухового аппарата. | 130 |
| ИТОГО | 130 |