Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов ортезами (аппаратами, туторами)

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Выполнение работ по обеспечению инвалидов ортезами (аппаратами, туторами).

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

5 168 305 руб. 00 коп.

- Источник финансирования

Средства федерального бюджета Российской Федерации (КБК 393 10 03 04 2 02 39570 323)

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место выполнения работ – Кемеровская область.

Выполнить работы по Контракту по изготовлению лично и передать Изделия непосредственно Получателям в срок, предусмотренный Техническим заданием.

Организовать стационарные пункты максимально приближенные к месту жительства Получателей для обращения Получателей для заказа, примерки и получения готового Изделия: стационарные пункты должны быть оборудованы устройствами видеофиксации для фиксации процесса передачи Изделий Получателям:

- в городах Кемеровской области: г. Кемерово, г. Новокузнецке, с графиком работы: ежедневно в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов;

- в городах Кемеровской области: г. Анжеро-Судженске, г. Белово, г. Ленинске-Кузнецком,  г. Мариинске, г. Юрге, с графиком работы не менее одного раза в месяц в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов.

Передать Заказчику в письменном виде список адресов стационарных пунктов, их графики работы и контактный телефон, не позднее 5 (пяти) календарных дней после заключения Контракта.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | Код позиции КТРУ/ОКПД2 | Наименование объекта закупки по Классификации 86н | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Цена за шт., руб. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТРУ нет, ОКПД2 32.50.22.121 | 8-09-31 Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат на кисть, лучезапястный, локтевой суставы фиксирующий, индивидуального изготовления должен состоять: - из гильз плеча, предплечья, кисти, изготовленные по индивидуальному слепку с руки инвалида и металлического каркаса; - материал гильзы по назначению врача-ортопеда термопластик, кожа; - каркас состоит из шарнирного соединения шин плеча, предплечья, кисти; - крепление по назначению врача-ортопеда: шнуровкой, лентой «Велкро»; - назначение лечебно-профилактическое. | 33 402,00 | 2 |
| 2 | КТРУ нет, ОКПД2 32.50.22.122 | 8-09-37 Аппарат на голеностопный сустав. | Аппарат на голеностопный сустав фиксирующий, разгружающий, индивидуального изготовления должен состоять: - из гильз голени и стопы, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; - материал гильзы слоистый пластик; термопластик, по назначению врача - ортопеда; - шарнир - беззамковый; - с вкладышем в гильзу из вспененного материала; -крепление по назначению врача-ортопеда: шнуровкой, лентой «Велкро»; - назначение лечебно-профилактическое. | 10 132,00 | 4 |
| 3 | КТРУ нет, ОКПД2 32.50.22.122 | 8-09-39 Аппарат на коленный сустав. | Аппарат на коленный сустав фиксирующий, разгружающий, индивидуального изготовления должен состоять: - из гильз бедра и голени, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; - материал гильзы слоистый пластик, термопластик, по назначению врача – ортопеда; - шарниры по назначению врача-ортопеда: беззамковые, замковые; - с вкладышем в гильзу из вспененного материала, без вкладыша в гильзу по назначению врача - ортопеда; - крепление по назначению врача-ортопеда: шнуровкой, лентой «Велкро»; - назначение лечебно-профилактическое. | 7 719,00 | 20 |
| 4 | КТРУ нет, ОКПД2 32.50.22.122 | 8-09-43 Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище фиксирующий, индивидуального изготовления, должен состоять: из гильз таза, бедра, голени и стоп, изготовленных по индивидуальным обмерам, слепкам с тела инвалида по назначению врача; материала гильзы - термопластик; с вкладышем в гильзу из вспененного материала; шарниров тазобедренных - беззамковых; замковых по назначению врача – ортопеда; шарниров коленных по назначению врача-ортопеда: замковых, беззамковых; с шарнирами голеностопными, без шарниров голеностопных по назначению врача-ортопеда; крепление лентой «Велкро»; назначение лечебно-профилактическое. | 78 829,00 | 40 |
| 5 | 32.50.22.123-00000001 Туторы верхних конечностей ОКПД2 32.50.22.123 | 8-09-44 Тутор на лучезапястный сустав. | Тутор на лучезапястный сустав фиксирующий, индивидуального изготовления должен состоять: из гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку, обмерам с лучезапястного сустава инвалида; материал гильзы термопластик, эластичный материал по назначению врача – ортопеда; усиление ребрами жесткости; без вкладыша в гильзу; крепление по назначению врача-ортопеда: шнуровкой, лентой «Велкро»; назначение лечебно-профилактическое | 3 531,00 | 70 |
| 6 | 32.50.22.123-00000002 Туторы верхних конечностей ОКПД2 32.50.22.123 | 8-09-46 Тутор на локтевой сустав. | Тутор на локтевой сустав фиксирующий, индивидуального изготовления с дополнительной коррекцией должен состоять: из гильзы, изготовленной по индивидуальным обмерам, с локтевого сустава инвалида; материал гильзы термопласт, эластичные материалы по назначению врача-ортопеда; - усиление ребрами жесткости; без вкладыша в гильзу; крепление лентой «Велкро»; назначение лечебно-профилактическое. | 3 789,00 | 40 |
| 7 | 32.50.22.123-00000003 Туторы верхних конечностей ОКПД2 32.50.22.123 | 8-09-48 Тутор на всю руку. | Тутор на всю руку фиксирующий, индивидуального изготовления должен состоять: из гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку, с руки инвалида; материал гильзы листовой термопластик; без вкладыша в гильзу, с вкладышем в гильзу из вспененного материала по назначению врача ортопеда; крепление по назначению врача-ортопеда: шнуровкой, лентой «Велкро»; назначение лечебно-профилактическое | 4 023,00 | 10 |
| 8 | 32.50.22.124-00000002 Туторы нижних конечностей ОКПД2 32.50.22.124 | 8-09-49 Тутор на голеностопный сустав. | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий, индивидуального изготовления должен состоять: из гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с ноги инвалида; материал гильзы листовой термопластик; без вкладыша в гильзу; крепление лентой «Велкро»; назначение лечебно-профилактическое. | 3 148,00 | 230 |
| 9 | 32.50.22.124-00000007 Туторы нижних конечностей ОКПД2 32.50.22.124 | 8-09-51 Тутор на коленный сустав. | Тутор на коленный сустав фиксирующий, индивидуального изготовления должен состоять: из гильзы на коленный сустав изготовленной по индивидуальному слепку, обмерам с ноги инвалида; материал гильзы листовой термопластик, эластичного материала по назначению врача – ортопеда; усиление ребрами жесткости, без усиления по назначению врача ортопеда; без вкладыша в гильзу, с вкладышем в гильзу из вспененного материала по назначению врача-ортопеда; крепление лентой «Велкро»; назначение лечебно-профилактическое. | 4 825,00 | 110 |
| 10 | 32.50.22.124-00000005 Туторы нижних конечностей ОКПД2 32.50.22.124 | 8-09-52 Тутор на тазобедренный сустав. | Тутор на тазобедренный сустав индивидуального изготовления, фиксирующий, должен состоять: из гильзы на тазобедренный сустав и бедро, изготовленной по индивидуальному слепку, обмерам с ноги инвалида; материал гильзы листовой термопластик; эластичного материала; по назначению врача – ортопеда; без вкладыша в гильзу; -с усилением ребрами жесткости, без усиления по назначению врача – ортопеда; крепление лентой «Велкро»; назначение лечебно-профилактическое. | 5 801,00 | 3 |
| 11 | 32.50.22.124-00000004 Туторы нижних конечностей ОКПД2 32.50.22.124 | 8-09-54 Тутор на всю ногу. | Тутор на всю ногу индивидуального изготовления, фиксирующий должен состоять: из гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку, обмерам с ноги инвалида; материал гильзы – листовой термопластик; слоистый пластик, эластичный материал по назначению врача – ортопеда; без вкладыша в гильзу; - усиление ребрами жесткости, без усиления по назначению врача ортопеда; крепление лентой «Велкро»; назначение лечебно-профилактическое. | 4 228,00 | 10 |

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок выполнения работ по изготовлению и выдаче Получателям изделий – изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением Получателя и предназначенных исключительно для личного использования 30 календарных дней с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю, но не позднее 30.11.2019.

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по обеспечению инвалидов изделиями

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 06 Ортезы на верхние конечности, 06 12 Ортезы на нижние конечности, 05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом).

Аппараты, туторы должны соответствовать требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

# Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 53346-2009 «Узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 8549-1-2011 Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 1. Общие термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56137-2014 Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовление.

Выполнение работ должно осуществляться при наличии действующих деклараций о соответствии изделия

Выполняемые работы по обеспечению Получателей изделиями должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Выполнить работы по обеспечению Получателей изделиями с индивидуальными параметрами изготовления. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с назначением врача-ортопеда и предназначаться исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя.

Материалы, применяемые для изготовления изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Исполнитель должен гарантировать, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.

Гарантийный срок с момента подписания Акта сдачи – приемки работ:

- на аппараты, туторы - не менее 12 месяцев.

В период гарантийного срока ремонт должен осуществляться бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

Срок службы изделий указывается при подаче заявки. (Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 85н.)