Описание объекта закупки –

Поставка технических средств реабилитации - кресел-стульев с санитарным оснащением для обеспечения ими инвалидов и детей-инвалидов в 2019 году

Наименование товара

Кресла-стулья с санитарным оснащением со встроенным приемником-резервуаром, используемые в качестве туалета, вне ванной комнаты.

Кресла-стулья с санитарным оснащением  классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  код трехуровневой классификации 09 12 03.

Общие требования к техническим характеристикам и безопасности кресел-стульев с санитарным оснащением

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены.

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны обеспечивать безопасное расстояние между неподвижными и доступными для пользователей и (или) сопровождающего деталями, чтобы избежать защемления частей тела человека неподвижными деталями.

Переносные и передвижные кресла-стулья с санитарным оснащением должны выдерживать нагрузки при грубом обращении во время перемещения.

Металлические части кресел-стульев с санитарным оснащением должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Кресло-стул с санитарным оснащением должно быть приспособлено (доступно) для чистки и не должно удерживать (сохранять) пыль. Кресло-стул с санитарным оснащением должно выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения кресло-стула с санитарным оснащением. Методы дезинфекции, соответствующие дезинфицирующие средства, а также меры предосторожности, необходимые для защиты от коррозии, должны быть описаны в эксплуатационной документации изготовителя.

Для изготовления кресел-стульев с санитарным оснащением применяют пожаробезопасные материалы. Если кресла-стулья с санитарным оснащением не является стойкими к возгоранию, то информация изготовителя должна содержать описание мер предосторожности, необходимых для обеспечения безопасности пользователя и (или) сопровождающего, a кресла-стулья с санитарным оснащением (по возможности) маркируют таким образом, чтобы показать, что оно не противостоит возгоранию.

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны обладать достаточной прочностью и износостойкостью, чтобы выдержать все без исключения нагрузки, которые следует описать в процессе предусмотренного использования. Кресла-стулья с санитарным оснащением должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 «КРЕСЛА-СТУЛЬЯ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ. Типы, технические требования, методы контроля».

На кресла-стулья предъявляются регистрационные удостоверения.

Требование к комплектности.  маркировке, упаковке и отгрузке товара

Эксплуатационная документация должна включать, как минимум, инструкцию (руководство) по эксплуатации, техническое описание и адрес изготовителя кресло-стула с санитарным оснащением, по которому пользователь может обратиться при необходимости.

Кресла-стулья с санитарным оснащением, при необходимости, должны быть снабжены инструментом обеспечивающим его техническое обслуживание при эксплуатации, инструкция по  эксплуатации.

Маркировка  должна содержать:

- наименование и адрес изготовителя;

- год изготовления;

- обозначение изделия;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Упаковка кресло-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Обеспечение гарантийных обязательств составляет 1% (один) процент от начальной максимальной цены контракта.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов креслами-стульями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок поставки: до 15 декабря 2019 года

Поставка товара осуществляется на территории Свердловской области по согласованию с получателем: по месту проживания инвалида, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика.

Количество всего: 318 штук.

| Номер вида ТСР по классифи-катору | Наименование изделия* | Описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) предназначен для использования в помещениях и в комнатах личной гигиены при самообслуживании или уходе за инвалидами с возможностью передвижения сопровождающим лицом. Рама изготавливается из высокопрочных тонкостенных металлических труб с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную гигиеническую обработку. Кресло-стул оснащен: - двумя парами малых цельнолитых колёс. - сиденьем съёмным с крышкой; - съёмным санитарным приемником; - стояночными тормозами. Конструкция кресла-стула дает возможность пользоваться стандартным унитазом. Ширина сиденья кресло-стула определяется по заявкам Получателей в зависимости от анатомических особенностей пользователя. Кресло-стул предназначен для пользователей массой не более 125 кг. Максимальная масса кресло-стула должна составлять не более 25 кг. | 80 |
| 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением переносной (без колес) предназначен для обеспечения максимальной степени удобства пользователя при отправлении естественных надобностей. Рама изготавливается из высокопрочных тонкостенных металлических труб с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную гигиеническую обработку. Кресло-стул оснащен: - вставными опорами с наконечниками с регулировкой по высоте; - сиденьем съёмным с крышкой; - съёмным санитарным приемником. Конструкция кресла-стула дает возможность пользоваться стандартным унитазом. Ширина сиденья кресло-стула определяется по заявкам Получателей в зависимости от анатомических особенностей пользователя. Кресло-стул предназначен для пользователей массой не более 125 кг. Максимальная масса кресло-стула должна составлять не более 25 кг | 235 |
| 23-01-04 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП | Кресло-стул с санитарным оснащением должен быть предназначен для использования внутри помещений. Кресло-стул с санитарным оснащением должен быть оснащен колесами, стояночной системой торможения, регулируемым по высоте подголовником, иметь фиксацию различных частей тела в правильном положении, съемный приемник-резервуар, съемные регулируемые по высоте подножные опоры, нескользящие рукоятки для перемещения пользователя сопровождающим лицом. Кресло-стул с санитарным оснащением должен соответствовать следующим показателям: Ширина сиденья 30см, 45 см, 60см. Ширина сиденья кресло-стула определяется по заявкам Получателей в направляемых Заказчиком Реестрах Получателей, обеспеченных направлениями на получение ТСР (в зависимости от анатомических особенностей пользователя). | 3 |
| 2 |

*  Приказ от 13.02.2018 № 86н об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-Р.