Техническое задание на поставку инвалидам технических средств реабилитации –

кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП

1. Предмет торгов (электронного аукциона) и государственного контракта

Поставка инвалидам технических средств реабилитации – кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП.

2. Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах 1 950 668,00 рублей.

3. Источник финансирования средства федерального бюджета Российской Федерации

(КБК 393 10 03 04 2 02 39570 323).

4. Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Кемеровская область - до места жительства Получателя, до стационарного пункта выдачи.

5. Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Обеспечить поступление Изделий в Кемеровскую область в объеме, указанном в Техническом задании – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Контракта. Датой поставки Изделий в Кемеровскую область в рамках исполнения Контракта является дата подписания Сторонами Акта осмотра изделий, подтверждающего поставку Изделий, соответствующих требованиям Контракта.

Поставка Изделий Получателям осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня направления Заказчиком в адрес Поставщика Реестра Получателей, но не позднее 30 ноября 2019 года.

При передаче Изделия Получателю, учитывать право Получателя на выбор способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства, по месту нахождения стационарного пункта выдачи).

Поставщик обязан передать Изделие Получателю при предоставлении Получателем паспорта, индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и направления, выданного филиалом Заказчика (в случае если в интересах Получателя действует его представитель, то он предоставляет документ, удостоверяющий личность представителя, документ, подтверждающий полномочия представителя, индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемую федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и направление, выданное филиалом Заказчика).

Датой поставки Изделий Получателю по настоящему Контракту является дата подписания Поставщиком и Получателем Акта приема-передачи Изделия.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Изделий во время перевозки.

6. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (согласно п.4 ст.42 Федерального закона №44-ФЗ)

Участниками аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

7. Размер обеспечения исполнения контракта - 30% от цены контракта.

8. Размер обеспечения гарантийных обязательств - 5% НМЦК.

# 9. Запреты на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами установлены:

# Ограничения допуска товаров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

# 10. Требования к качеству оказываемых услуг (нормы, правила, стандарты)

# Копию действующего регистрационного удостоверения на кресла-коляски, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития с указанием места производства (производителем), на территории Российской Федерации.

# 11. ОКПД2 – 30.92.20.000

# 12. КТРУ – 30.92.20.000-00000012

13. Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | Код позиции КТРУ | Вид ТСР | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Цена за шт., руб. | К-во, шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.92.20.000-00000012 Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная/ 30.92.20.000 Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы, а также закрепления у них положительных установок в положении сидя и полулежа. Характеристики: • рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных сплавов • покрытие рамы должно быть с анодированием. • рама кресло-коляски должна складываться в одной плоскости. • кресло-коляска должна быть на четырех колесах литых или пневматических (указать в заявке) диаметром не менее 200 мм. • кресло-коляска должна быть оборудована подголовником с возможностью регулировки в зависимости от роста ребенка. • кресло-коляска должна быть оборудована абдуктором (межколенным валиком). • возможность регулировки наклона спинки не менее чем в 5 положениях. • подножка должна иметь металлическую площадку с бортиками для фиксации и ремешком для закрепления стоп, регулируемых по высоте в зависимости от длины голени ребенка. • подножка из вертикального положения должна принимать горизонтальное положение. • кресло-коляска должна быть оборудована съемной ручкой - поручнем. • шитье спинки и сидения должно быть изготовлено из непромокаемого и негорючего материала. • кресло-коляска должна быть оборудована ремнем безопасности с возможностью фиксации ребенка в двух положениях. • кресло-коляска должна иметь сумку, которая крепится на ручку коляски. • кресло-коляска должна иметь фиксатор кресло-коляски в сложенном виде. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения. Не должно происходить их воспламенение вследствие распространяющегося тления. Кресло-коляска должна быть рассчитана на рост ребенка от 80 до 170 см (4 типоразмера, по заявке Заказчика). Наличие регистрационного удостоверения. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; -насос при комплектации колес пневматическими шинами; -руководство пользователя (паспорт) на русском языке; -гарантийный талон на сервисное обслуживание. В заявке рекомендуется указать модель поставляемого изделия и производителя. | 48766,70 | 30 | 1 463 001,00 |
| 2 | 30.92.20.000-00000012 Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная/ 30.92.20.000 Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях помещения, а также закрепления у них положительных установок в положении сидя и полулежа. Характеристики: • рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных сплавов • покрытие рамы должно быть с анодированием. • рама кресло-коляски должна складываться в одной плоскости. • кресло-коляска должна быть на четырех колесах литых или пневматических (указать в заявке) диаметром не менее 200 мм. • кресло-коляска должна быть оборудована подголовником с возможностью регулировки в зависимости от роста ребенка. • кресло-коляска должна быть оборудована абдуктором (межколенным валиком). • возможность регулировки наклона спинки не менее чем в 5 положениях. • подножка должна иметь металлическую площадку с бортиками для фиксации и ремешком для закрепления стоп, регулируемых по высоте в зависимости от длины голени ребенка. • подножка из вертикального положения должна принимать горизонтальное положение. • кресло-коляска должна быть оборудована съемной ручкой - поручнем. • шитье спинки и сидения должно быть изготовлено из непромокаемого и негорючего материала. • кресло-коляска должна быть оборудована ремнем безопасности с возможностью фиксации ребенка в двух положениях. • кресло-коляска должна иметь сумку, которая крепится на ручку коляски. • кресло-коляска должна иметь фиксатор кресло-коляски в сложенном виде. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения. Не должно происходить их воспламенение вследствие распространяющегося тления. Кресло-коляска должна быть рассчитана на рост ребенка от 80 до 170 см (4 типоразмера, по заявке Заказчика). Наличие регистрационного удостоверения. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; -насос при комплектации колес пневматическими шинами; -руководство пользователя (паспорт) на русском языке; -гарантийный талон на сервисное обслуживание. В заявке рекомендуется указать модель поставляемого изделия и производителя. | 48766,70 | 10 | 487 667,00 |
| ИТОГО | 40 | 1 950 668,00 |

Наименование товара, работ, услуг

Классификация кресел-колясок различных модификаций, представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП – техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение сопровождающим лицом.

Требования к соответствию кресел-колясок стандартам

Все кресла-коляски в соответствии с нижеприведенными ГОСТами должны подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 52770-2016.

Требования к качеству, техническим характеристикам, требования к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Кресла-коляски должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении), свободными от прав третьих лиц.

Кресла-коляски должны удовлетворять эргономическим требованиям с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти кресла-коляски предназначены.

Кресло-коляска должна стоять устойчиво (без качки), при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес не должно быть более 3 мм. (п.6.7. ГОСТ Р 51083-2015).

В соответствии с п.п. 8.13.1 п. 8.13 раздела 8 ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия» материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при его нормальной эксплуатации.

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозийностойких  материалов, иметь защитно-декоративное покрытие.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Методы очистки, дезинфекции и соответствующие чистящие и дезинфицирующие  материалы, а также меры предосторожности, необходимые для защиты от коррозии, должны быть описаны в эксплуатационной документации изготовителя.

Элементы кресла–коляски с мягкой обивкой должны быть стойкими к возгоранию в соответствии с п. 10.3  ГОСТ Р 51083-2015 .

Доступные для пользователя кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов, необходимые выступы должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и (или) повреждения.

Кресла-коляски должны быть оборудованы стояночной системой торможения, легко управляемой пользователем  или сопровождающим лицом и обеспечивающим  удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны быть оснащены опорой ступни с устройством, которое позволяет устанавливать ступню пользователя на требуемую высоту  и предотвращать соскальзывание стопы пользователя назад (п.п. 9.3.1. п.9.3 раздела 9 ГОСТ Р 51083-2015).

Складывающиеся и регулирующие механизмы кресла-коляски должны надежно запираться в любой фиксированной позиции. Конструкция кресла-коляски должна предусматривать устройства для защиты инвалида от опасности прищемления и (или) прижатия деталями или элементами складывающихся и регулирующих механизмов.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан распаковать кресло-коляску, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

При передачи кресло-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации товара, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта товара, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

На каждое кресло-коляску наносят маркировку, содержащую, как минимум: должна быть табличка, выполненная по ГОСТ 12969, на которой должны быть указаны:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- дата изготовления кресла-коляски (год, месяц);

- ограничения использования (предельная масса пользователя, вне или внутри помещения);

- знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации, а также другие данные, определенные изготовителем кресла-коляски.

На шинах колес кресла-коляски должна быть маркировка их размеров.

Упаковка кресла-коляски должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресла-коляски во время хранения и транспортирования до места назначения.

На таре должны быть нанесены манипуляционные знаки: «Верх», «Беречь от влаги», «Хрупкое. Осторожно».

Комплектность

В комплект кресла-коляски должны входить, при необходимости, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация, выполненная в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 и ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 (раздел 15).

Документация, предоставляемая изготовителем кресла-коляски, должна быть выполнена на русском языке и должна включать:

а) паспорт кресла-коляски;

б) описание отличий данной модификации кресла-коляски (при наличии);

в) описание особенностей применения кресла-коляски (например, максимальная масса пользователя кресла-коляски);

г) гарантии на детали кресла-коляски (если предусматриваются);

д) информацию, которая необходима для сервисного обслуживания и ремонта кресла-коляски и для замены деталей;

е) инструкцию для пользователя.

Содержание паспорта кресла-коляски и инструкции для пользователя должно соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 7176-15.

Гарантия изготовителя

# Изготовитель гарантирует соответствие кресел-колясок требованиям национальных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок – один год со дня ввода в эксплуатацию.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалида креслом-коляской осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

На изделия должен быть установлен срок службы. Срок службы не должен быть менее сроков пользования, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 №85н.

# Необходимо наличие регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и деклараций о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982.