ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к аукциону в электронной форме на выполнение работ в 2019 году по обеспечению пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей

ИКЗ 171732501972073250100101470010000000

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный на несколько уровней активности. Формообразующая часть облицовки должна быть модульная, мягкая, косметический чулок – эластичный телесного цвета. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал приемной гильзы постоянной и двух промежуточных гильз - слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладных элементов, с вкладными элементами, постоянная приемная гильза с вкладным чехлом из полимерных материалов (по показаниям). Коленный модуль должен выбираться с учетом уровня активности и физиологических особенностей пользователя, с фиксацией сгибания под нагрузкой, с автоматической фиксацией движения шарнира, с полицентрической, моноцентрической, пневматической и гидравлической системой управления. Регулировочно-соединительное устройство должно быть рассчитано на нагрузку 40кг, 70кг, 100кг, 135кг (по показаниям). Модуль стопы должен быть выбран на основании общего состояния, а также профессиональной и частной жизни пользователя, с повышенной упругостью в носовой части, с регулировкой жесткости пяточного отдела и сменным пяточным амортизатором, с косметической оболочкой и пружинным элементом, иметь свойство накапливать энергию и обеспечивать гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса. Метод крепления должен определяться уровнем активности и физиологическими особенностями пользователя: кожаное крепление, вакуумное крепление, бандажное, замок для полимерных чехлов. В комплект поставки должны входить 4 чехла: чехол х/б на культю бедра-2 (шт.); чехол шерстяной на культю бедра-2 (шт.). Тип протеза-постоянный. | 4 |
| 2 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный на несколько уровней активности. Формообразующая часть облицовки должна быть модульная, мягкая, чулки - косметические эластичные телесного цвета. Приемная гильза протеза должна изготавливаться по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал приемной гильзы должен быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладной гильзы из вспененных материалов, чехла из полимерных материалов, две промежуточные гильзы - из термопластического материала, без вкладных элементов. Метод крепления должен определяться уровнем активности и физиологическими особенностями пользователя: шинно-кожаной манжеткой, наколенником, наколенником с вакуумным клапаном, замком для полимерных чехлов (по показаниям). Регулировочно-соединительное устройство - на нагрузку 40кг, 70кг, 100кг, 135кг (по показаниям). Модуль стопы должен быть выбран на основании общего состояния, а также профессиональной и частной жизни пользователя, высота каблука от 10мм до 18мм (по показаниям), с косметической оболочкой и пружинным элементом, иметь свойство накапливать энергию и обеспечивать гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса. В комплект поставки должны входить 4 чехла: чехол х/б на культю голени-2(шт.); чехол шерстяной на культю голени-2(шт.). Тип протеза - постоянный. | 9 |
| 3 | Протез бедра для купания | Протез бедра модульный для принятия водных процедур. Формообразующая часть облицовки должна быть мягкая, оболочка - косметическая влагостойкая телесного цвета. Приемная гильза должна изготавливаться по слепку с культи нижней конечности получателя. Материал постоянной и двух промежуточных гильз - слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладных элементов. Коленный шарнир пластиковый, облегченный, влагостойкий. Стопа анатомической формы с гладкой поверхностью, со сложноконтурным закладным элементом, должна обеспечивать опорную функцию стопы, с высотой каблука от 5мм до 15мм (по показаниям). Крепление вакуумным клапаном. Регулировочно-соединительное устройство должно определяться массой пользователя: до 40кг; до 70кг; до 100кг; до 135кг (по показаниям). В комплект поставки должны входить 2 предохранительных чехла. Тип протеза – дополнительного назначения. | 5 |
| 4 | Протез голени для купания | Протез голени модульный для принятия водных процедур. Формообразующая часть облицовки должна быть мягкая, оболочка – косметическая силиконовая водонепроницаемая телесного цвета, жесткая облицовка заламинированная (по желанию пользователя). Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи нижней конечности получателя. Материал постоянной и двух промежуточных гильз из слоистого пластика на основе акриловых смол с вкладной гильзой из вспененного материала. Стопа должна быть анатомической формы с гладкой поверхностью, со сложноконтурным закладным элементом, обеспечивать опорную функцию стопы, высота каблука от 5мм до 15мм (по показаниям). Крепление протеза наколенником. Регулировочно-соединительное устройство должно определяться массой пользователя: до 40кг; до 70кг; до 100кг; до 135кг (по показаниям). Тип протеза – дополнительного назначения. | 10 |
| 5 | Протез голени немодульного типа | Протез голени не модульный, на низкий уровень активности. Без косметической облицовки, без оболочки, с косметической облицовкой и оболочкой (по показаниям). Приемная гильза должна изготавливаться по индивидуальным размерам и обчерку культи из кожи, дерева (по показаниям). Количество примерочных гильз - одна. Крепление протеза шинно-кожаной манжеткой бедра, бандажом (по показаниям). Регулировочно-соединительное устройство должно определяться массой пользователя: до 40кг; до 70кг; до 100кг; до 135кг (по показаниям). Стопа шарнирная полиуретановая. В комплект должны входить 4 трикотажных чехла голени. Тип протеза – постоянный. | 2 |
| 6 | Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении бедра модульного типа на заниженный уровень активности. Формообразующая часть облицовки должна быть модульная, мягкая. Косметический чулок должен быть эластичный телесного цвета. Приемная гильза изготавливается по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал приемной гильзы постоянной должен быть - слоистый пластик на основе акриловых смол с вкладными элементами, материал двух промежуточных гильз- термопластичный материал без вкладных элементов. Тазобедренный моноцентрический шарнир одноостный с разгибателем. Коленный модуль должен быть выбран с учетом уровня активности и физиологических особенностей пользователя: моноцентрический с замковым устройством, угол сгибания 120 градусов. Регулировочно-соединительное устройство на нагрузку 100 кг. Модуль стопы должен быть выбран на основании общего состояния, а также профессиональной и частной жизни пользователя: с реэиновым амортизатором в 3 различных вариантах жесткости, с косметической оболочкой телесного цвета. Метод крепления должен определяться уровнем активности и физиологическими особенностями пользователя: ремешками из кожи, с помощью застежек из контактной ленты. В комплект поставки должны входить чехлы- трусы- 4 штуки, косметический чулок – 1 шт. Тип протеза-постоянный. | 1 |