ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет контракта: поставка в 2019 году инвалидам технических средств реабилитации – слуховых аппаратов и индивидуальных ушных вкладышей.

Количество поставляемых товаров: 740 штук.

Место поставки: г. Воронеж, Воронежская область.

Срок доставки: в течение 20 дней со дня, следующего за днем получения Поставщиком от Заказчика списка Получателей, которым выданы направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, но не позднее 20.12.2019

Условия оплаты: оплата производится за счет средств Фонда социального страхования РФ по факту поставки товара, по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта  о приемке поставленного товара.

Условия поставки:

- поставка технических средств реабилитации инвалидам (Получателям) должна осуществляться при наличии направления, выданного Государственным учреждением – Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (Заказчик);

- ведение журнала телефонных звонков инвалидам (законным представителям инвалидов) из реестра Получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе способа, места и времени доставки технического средства реабилитации;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами (законными представителями инвалидов) по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения государственного контракта журнала телефонных звонков;

- информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалидам;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов;

- информирование инвалидов (законных представителей инвалидов) о дате, времени и месте поставки;

- настройка слухового аппарата, обучение пользованию должны осуществляться за счет Поставщика;

- в цену контракта включаются все расходы по изготовлению, закупке, хранению, страхованию, доставке, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию.

Перед выдачей товара Получателю Поставщик должен предоставить технические средства реабилитации Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания. Место и время проведения приемки товара определяется Заказчиком.

Доставка средств реабилитации Получателям осуществляется после принятия решения о приемке поставленных изделий и подписания Акта приемки.

В своей заявке участник должен указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, по каждому наименованию.

Слуховые аппараты должны иметь регистрационные удостоверения, действующие декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 (с учетом изменений и дополнений).

Технические характеристики и качество поставляемых слуховых аппаратов должно соответствовать:

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний».

Слуховые аппараты – электроакустические звукоусиливающие устройства, носимые человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности. Слуховой аппарат должен преобразовывать сигнал, создаваемый источником звуковой информации, таким образом, чтобы этот сигнал смог быть воспринят слабослышащим человеком с достаточно высокой степенью слухового ощущения.

Ушной вкладыш – устройство, соединяющее акустический выход слухового аппарата с наружным слуховым проходом и предназначенное для проведения усиленных акустических сигналов.

Индивидуальный ушной вкладыш – ушной вкладыш, изготовленный по слепку ушной раковины и наружного слухового прохода.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2сс (измерения для 2-х кубовой камеры).

Комплектность поставки слухового аппарата: слуховой аппарат, элемент питания, ушной вкладыш стандартный, паспорт изделия или руководство по эксплуатации, гарантий талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт.

Перед выдачей товара Получателям Поставщик должен провести инструктаж Получателей и настройку слуховых аппаратов.

Настройка слуховых аппаратов и изготовление ушных вкладышей должны осуществляться при наличии соответствующей лицензии (сурдология-отоларингология). В случае отсутствия вышеуказанных лицензий Поставщик вправе привлечь соисполнителя, имеющего такую лицензию.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев.

Срок службы слуховых аппаратов и индивидуальных ушных вкладышей, установленный изготовителем, должен быть не менее срока пользования указанными изделиями, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 №85н.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования до места нахождения стационарного пункта выдачи изделий или места жительства инвалидов (дом, квартира). На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Транспортировка слуховых аппаратов должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

| Наименование | Описание технических и функциональных характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Требования к техническим характеристикам объекта закупки: 1. Диапазон частот: не уже 0,1 – 5,5 кГц 2. Максимальный ВУЗД90: не более 130 дБ 3. Максимальное акустическое усиление: не менее 60 дБ Требования к функциональным характеристикам объекта закупки: -Количество каналов цифровой обработки звука1 - не менее 6 -Количество программ прослушивания2 - не менее 3 -Система подавления обратной акустической связи3 -Система шумоподавления4 -Адаптивная направленность5 -Подавление шума ветра6 -Подавление импульсных звуков7 -Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата8 -Программа подстройки параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей среды (акустических обстановок)9 -Возможность беспроводного изменения параметров громкости и программ прослушивания контралатеральным слуховым аппаратом при бинауральном слухопротезировании10 | 100 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Требования к техническим характеристикам объекта закупки: 1. Диапазон частот: не уже 0,1 – 5,5 кГц 2. Максимальный ВУЗД90: не менее 130 и не более 135 дБ 3. Максимальное акустическое усиление: не более 68 дБ Требования к функциональным характеристикам объекта закупки: -Обработка цифрового акустического сигнала12 бесканальным (полос настройки компрессии не менее 9) или канальным (не менее 17 каналов цифровой обработки) способом -Количество программ прослушивания2 - не менее 3 -Адаптивная система подавления обратной акустической связи3а -Адаптивная система шумоподавления4а -Адаптивная направленность5 -Подавление шума ветра6 -Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата8 -Программа подстройки параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей среды (акустических обстановок) 9 -Возможность беспроводного изменения параметров громкости и программ прослушивания контралатеральным слуховым аппаратом при бинауральном слухопротезировании10 | 100 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Требования к техническим характеристикам объекта закупки: 1. Диапазон частот: не уже 0,1 – 5,5 кГц 2. Максимальный ВУЗД90: не менее 133 дБ 3. Максимальное акустическое усиление: не более 71 дБ Требования к функциональным характеристикам объекта закупки: -Количество каналов цифровой обработки звука - не менее 6 -Количество программ прослушивания2 - не менее 3 -Система подавления обратной акустической связи3 -Система шумоподавления4 -Адаптивная направленность5 -Подавление шума ветра6 -Подавление импульсных звуков7 -Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата8 -Программа подстройки параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей среды (акустических обстановок)9 -Возможность беспроводного изменения параметров громкости и программ прослушивания контралатеральным слуховым аппаратом при бинауральном слухопротезировании10 | 100 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Требования к техническим характеристикам объекта закупки: 1. Диапазон частот: не уже 0,1 – 4,8 кГц 2. Максимальный ВУЗД90: не менее 139 дБ 3. Максимальное акустическое усиление: не менее 81 дБ Требования к функциональным характеристикам объекта закупки: -Количество каналов цифровой обработки звука: не менее 6 - не более 12 -Количество программ прослушивания2 - не менее 3 -Система подавления обратной акустической связи3 -Система шумоподавления4 -Адаптивная направленность5 -Подавление шума ветра6 -Подавление импульсных звуков7 -Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата8 -Программа подстройки параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей среды (акустических обстановок)9 -Частотный перенос высокочастотных звуков в низкочастотную область остаточного слуха11 | 50 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Требования к техническим характеристикам объекта закупки: 1. Диапазон частот: не уже 0,1 – 4,9 кГц 2. Максимальный ВУЗД90: не менее 141 дБ 3. Максимальное акустическое усиление: не менее 80 дБ Требования к функциональным характеристикам объекта закупки: -Количество каналов цифровой обработки звука - не менее 16 -Количество программ прослушивания2 - не менее 3 -Система подавления обратной акустической связи3 -Система шумоподавления4 -Адаптивная направленность5 -Подавление шума ветра6 -Подавление импульсных звуков7 -Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата8 -Программа подстройки параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей среды (акустических обстановок) 9 -Возможность беспроводного изменения параметров громкости и программ прослушивания контралатеральным слуховым аппаратом при бинауральном слухопротезировании10 -Частотный перенос высокочастотных звуков в низкочастотную область остаточного слуха11 | 20 |
| Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | По форме и размеру должны полностью соответствовать анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами: -изготавливаться индивидуально по слепку ушной раковины и наружного слухового прохода; -осуществлять проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо; -не откалываться в случае изготовления из твердого материала и не растрескиваться в случае изготовления из мягкого материала; -иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; -быть устойчивы к воздействию влаги и ушной серы; -не иметь акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата); -быть комфортны в эксплуатации; -соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям. | 370 |
| ИТОГО |  | 740 |

Количество каналов цифровой обработки звука – каналы цифровой обработки звука обеспечивают возможность доступа врача к настройке усиления, компрессии в слуховом аппарате для компенсации потерь слухом частотных составляющих звука. Благодаря этому, врач способен скомпенсировать потери слуха в низкочастотном, средне- и высокочастотном диапазоне. Количество - за счёт увеличения количества возможных настроек усиления на частотный поддиапазон улучшается реабилитационный эффект и качество звука для конечного потребителя, а также точность компенсации потерь слуха.

2Количество программ прослушивания – для обеспечения установления соответствия между ситуационной настройкой и конкретной программой в слуховом аппарате, с возможностью переключения пользователем в зависимости от окружающей обстановки.

3Подавление обратной акустической связи – функция необходимая для устранения свиста (обратной связи), возникающего в результате неплотного прилегания ушного вкладыша.

3аАдаптивная система подавления обратной акустической связи - адаптивная система автоматически устраняет свист, возникающий при неплотном прилегании вкладыша при ношении слухового аппарата.

4Система шумоподавления необходима для обеспечения комфортного восприятия речи в шумной обстановке, в т.ч. на улице, в транспорте, общественных помещениях, для улучшения разборчивости речи, комфортного звучания.

4а Адаптивная система шумоподавления – система непрерывно анализирует интенсивность и структуру окружающего шума и формирует адекватное ему подавление.

5Система направленных микрофонов с адаптивной направленностью необходима для обеспечения разборчивости речи в шумной обстановке, и возможности тонкой настройки применения и автоматического включения этой функции. Необходима для инвалидов, ведущих активный образ жизни и для инвалидов с затруднениями в использовании стандартных регуляторов слухового аппарата.

6Подавление шума ветра – функция необходимая для всех инвалидов - обеспечивает разборчивость речи в различной обстановке, в том числе на ветру, так как понимание речи при шуме ветра максимально затруднено из-за маскирующего действия его низкочастотных составляющих.

7Подавление импульсных звуков – резкие импульсные звуки (звон посуды, хлопки дверью и т.д.) могут приводить к существенному дискомфорту пользователя. В целях повышения комфортности, в случае внезапного появления таких звуков, необходимо применения функции подавления.

8Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата – встроенная система сохранения статистических данных о пользовательских режимах эксплуатации и работе адаптивных функций слухового аппарата. Данная функция необходима для независимого сбора пользовательского анамнеза и вторичной корректной настройки слухового аппарата врачом.

9Программа подстройки параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей среды (акустических обстановок) - обеспечивает автоматический анализ характеристик окружающей акустической среды и формирует управляющее воздействие на функции слухового аппарат, улучшающие качество прослушивания звука в конкретной ситуации.

10Возможность беспроводного изменения параметров громкости и программ прослушивания контралатеральным слуховым аппаратом при бинауральном слухопротезировании. Беспроводное бинауральное изменение параметров громкости и программ прослушивания - функция, обеспечивающая синхронное беспроводное изменение громкости и программ прослушивания на обоих слуховых аппаратах при бинауральном слухопротезировании. Наличие функции беспроводного бинаурального изменения параметров громкости и программ прослушивания является обязательной для достижения максимально возможного реабилитационного эффекта, так как восприятие громкости пациентами с потерями слуха складывается из восприятия интенсивности звука от обоих ушей, изменение громкости должно линейно изменяться в случае применения слуховых аппаратов на обоих ушах для получения корректного восприятия громкости инвалидом по слуху. Данная функция необходима для обеспечения возможности единовременного физиологического корректного изменения громкости и программ прослушивания при ношении слуховых аппаратов в бинауральном режиме.

11Частотный перенос высокочастотных звуков в низкочастотную область остаточного слуха. В ряде случаев у слабослышащих присутствуют области слуха, лишённые восприятия высокочастотных звуков, при этом часть букв в речи имеют высокочастотные составляющие. В целях сохранения звуко-временного строя речи необходимо смещение высоких частот в область низких частот, воспринимаемых слухом, что восстанавливает разборчивость речи.

12Обработка цифрового акустического сигнала бесканальным или канальным способом - Канальная обработка формируется физическим разделением частотного диапазона звука при помощи цифровых фильтров, при этом в каждом канале обеспечивается наложение необходимого усиления сигнала. Бесканальная обработка осуществляет разделение акустического сигнала на две копии, первая копия сигнала разбивается на сумму частотных составляющих, к которой добавляются врачебные настройки, в результате формируется требуемая кривая усиления, которая накладывается на вторую неизменённую копию. Полосы компрессии: обеспеченные в слуховом аппарате равнозначные частотные поддиапазоны (полосы), в каждом из которых реализована возможность установления нелинейного усиления для тихих, средних и громких звуков в пределах остаточного динамического диапазона слуха.