Описание объекта закупки (техническое задание)

Кресло-стул с санитарным оснащением (на колесиках или без них) со встроенным приемником-резервуаром, используемый в качестве туалета, вне ванной комнаты. (ГОСТ Р ИСО 9999, код 09 12 03)

Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для использования в помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. (стр.863).

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности и перечисленным ГОСТам:

ГОСТ Р 51082-97 Кресла-коляски. Методы измерения параметров и размеров сиденья и колеса;

ГОСТ Р 57766-2017 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля.

Поставка изделий должна осуществляться при наличии действующего регистрационного удостоверения, а так же документов подтверждающих качество:

- действующего сертификата соответствия / декларации о соответствии.

Обязательное указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться инвалиду для гарантийного и пост гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей в течение срока эксплуатации ТСР.

Металлические части должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303. (п. 6.4. ГОСТ Р 57766-2017)

Назначенный срок пользования креслами-стульями не должен быть менее срока установленного утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 года N 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». (ГОСТ Р 57766-2017 п.5.1.5.2.)

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации. (ГОСТ Р 57766-2017 п.6.3.)

Элементы кресел-стульев, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей. (ГОСТ Р 57766-2017 п.6.7.)

Наружные поверхности кресел-стульев не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека. (ГОСТ Р 57766-2017 п.6.2.)

Упаковка кресел-стульев с санитарным оснащением должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (ГОСТ Р 51632-2014 п.4.11.5.)

Кресло-стул санитарным оснащением активного типа позволяет инвалиду самостоятельно передвигаться в помещении, а при необходимости пользоваться им как туалетом.

Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа должен быть оборудован системой торможения, легко управляемой пользователем и обеспечивающей удержание кресла-стула с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную его остановку. (ГОСТ Р 57766-2017 п. 5.1.2.12.)

Ведущие колеса кресел-стульев активного и активно-пассивного типа должны вращаться на горизонтальной оси без заеданий при приложении усилия, а в заторможенном состоянии не должны проворачиваться при приложении усилия. (ГОСТ Р 57766-2017 п. 5.1.2.18)

Поворотные колеса кресел-стульев должны быть самоориентирующимися и проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий. (ГОСТ Р 57766-2017 п. 5.1.2.20)

| Наименование Изделия, КТРУ | Наименование характеристики | Показатель характеристики | Обоснование | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.50.22.129-00002084 Кресло-туалет | Кресла-стулья с санитарным оснащением (с колесами) | наличие | Классификатор 23-01-01 | 230 |
|  | Съёмное судно с крышкой | Наличие | Стр.864¹ |  |
|  | Съёмное санитарное сиденье | Наличие | Стр.864¹ |  |
|  | Количество типоразмеров кресел-стульев | не менее 4-х | Обеспечение получателей с различными антропометрическими данными |  |
|  | Ширина сиденья первого типоразмера | не менее 40 см (включительно) не более 42 см (включительно) | Возможность подбора кресла-стула в зависимости от антропометрических данных получателей, ИПРА |  |
|  | Ширина сиденья второго типоразмера | не менее 43 см (включительно) не более 45 см (включительно) |  |  |
|  | Ширина сиденья третьего типоразмера | не менее 46 см (включительно) не более 48 см (включительно) |  |  |
|  | Ширина сиденья четвертого типоразмера | не менее 49 см (включительно) не более 50 см (включительно) |  |  |
|  | Четыре колеса | наличие | Стр.865¹ |  |
|  | Подлокотники | наличие | Стр.864¹, ГОСТ Р 57766-2017 п. 5.1.2.5. |  |
|  | Наконечники съёмные, но надежно закрепленные без перекосов | наличие | ГОСТ Р 57766-2017 (п. 5.1.2.12.), для обеспечения безопасности от произвольного скольжения |  |
|  | Диаметр колес не менее 100 мм | наличие | ГОСТ Р 57766-2017 (п. 5.1.2.16) |  |
|  | Высота регулируется кнопочными фиксаторами, расположенными на ножках кресла-стула | наличие | Стр.865¹ |  |
|  | Грузоподъёмность | Не менее 110 кг | Стр.864¹ |  |
|  | Габаритные размеры кресла-стула не более 700 мм | наличие | ГОСТ Р 57766-2017 п. 5.1.2.4. |  |
|  | Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р 57766-2017 (п. 5.1.2.13.) |  |
|  | Паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие | ГОСТ Р 51632-2014 (п. 4.9.3) |  |

| Наименование Изделия, КТРУ | Наименование характеристики | Показатель характеристики | Обоснование | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.50.22.129-00002084 Кресло-туалет | Кресла-стулья с санитарным оснащением (без колес) | наличие | Классификатор 23-01-02 | 541 |
|  | Конструкция кресла-стула разборная | наличие | Методические рекомендации Стр.865¹ |  |
|  | Съёмное санитарное устройство с крышкой | Наличие | Методические рекомендации Стр.865¹ |  |
|  | Сиденье съёмное с крышкой | Наличие | Методические рекомендации Стр.865¹ |  |
|  | Подлокотники откидные | наличие | Методические рекомендации Стр.865¹, ГОСТ Р 57766-2017 п. 5.1.2.5. |  |
|  | Количество типоразмеров кресел-стульев | не менее 4-х | Обеспечение получателей с различными антропометрическими данными |  |
|  | Ширина между подлокотниками первого типоразмера | не менее 41 см (включительно) не более 42 см (включительно) | Возможность подбора кресла-стула в зависимости от антропометрических данных получателей, ИПРА |  |
|  | Ширина между подлокотниками второго типоразмера | не менее 43 см (включительно) не более 45 см (включительно) |  |  |
|  | Ширина между подлокотниками третьего типоразмера | не менее 46 см (включительно) не более 48 см (включительно) |  |  |
|  | Ширина между подлокотниками четвертого типоразмера | не менее 50 см (включительно) не более 51 см (включительно) |  |  |
|  | Вставные опоры с наконечниками с регулировкой по высоте | наличие | Стр.865¹ методические рекомендации; возможность использования Получателями с различными антропометрическими данными |  |
|  | Габаритные размеры кресла-стула не более 700 мм | наличие | ГОСТ Р 57766-2017 п. 5.1.2.4. |  |
|  | Паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие | ГОСТ Р 51632-2014 (п. 4.9.3) |  |

| Наименование Изделия, КТРУ | Наименование характеристики | Показатель характеристики | Обоснование | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.50.22.129-00002084 Кресло-туалет | Кресла-стулья с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | наличие | Классификатор 23-01-03 | 10 |
|  | Съёмное санитарное устройство с крышкой | Наличие | Стр.865¹ |  |
|  | Сиденье съёмное с крышкой | Наличие | Стр.865¹ |  |
|  | Подлокотники | наличие | ГОСТ Р 57766-2017 п. 5.1.2.5. |  |
|  | Количество типоразмеров кресел-стульев | не менее двух | Обеспечение получателей с различными антропометрическими данными |  |
|  | Ширина между поручнями первого типоразмера | не менее 590 мм (включительно) не более 620 мм (включительно) | Возможность подбора кресла-стула в зависимости от антропометрических данных получателей, ИПРА |  |
|  | Ширина между поручнями второго типоразмера | не менее 620 мм (включительно) не более 650 мм (включительно) |  |  |
|  | Противоскользящие насадки | наличие | Стр. 866¹ |  |
|  | Высота ножек кресла-стула регулируется кнопочными фиксаторами | наличие | Стр.866¹ |  |
|  | Грузоподъемность | 180 кг | Стр. 866¹ |  |
|  | Габаритные размеры кресла-стула не более 850 мм | наличие | ГОСТ Р 57766-2017 п. 5.1.2.4. |  |
|  | Паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие | ГОСТ Р 51632-2014 (п. 4.9.3) |  |

| Наименование Изделия, КТРУ | Наименование характеристики | Показатель характеристики | Обоснование | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.50.22.129-00002084 Кресло-туалет | Кресла-стулья с санитарным оснащением активного типа | наличие | Классификатор 23-01-05 | 3 |
|  | Ручной привод от обода колеса для самостоятельного передвижения в помещении | Наличие | методические рекомендации |  |
|  | Встроенный приемник-резервуар, используемый в качестве туалета | Наличие | ГОСТ Р ИСО 9999-2014 п.09 12 03, методические рекомендации |  |
|  | Сиденье оснащено съемной крышкой | наличие | методические рекомендации Стр.864 |  |
|  | Подлокотники откидные или съемные или съемные и откидные | наличие | методические рекомендации Стр.864² |  |
|  | Подножки съёмные | наличие | методические рекомендации |  |
|  | Опоры стопы откидные | наличие | методические рекомендации Стр.864² |  |
|  | Количество типоразмеров в части ширины сиденья в диапазоне от 400 мм (включительно) до 500 мм (включительно) (в том числе путем предоставления Изделий разных производителей) | не менее 3 | Обеспечение получателей с различными антропометрическими данными |  |
|  | Габаритные размеры кресла-стула не более 700 мм | наличие | ГОСТ Р 57766-2017 п. 5.1.2.4. |  |
|  | Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р 57766-2017 (п. 5.1.2.13.) |  |
|  | Паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие | ГОСТ Р 51632-2014 (п. 4.9.3) |  |

# Footnotes

Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами медико-социальной экспертизы технических средств реабилитации инвалида и методика их рационального подбора.- Министерство труда и социальной защиты РФ, 2014, стр.836

Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами медико-социальной экспертизы технических средств реабилитации инвалида и методика их рационального подбора.- Министерство труда и социальной защиты РФ, 2014.