УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности управляющего

Государственным учреждением – Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации

____________________ Д.С.Поштаренко

Описание объекта закупки (Техническое задание)                                                                                                                               на поставку кресел-колясок для обеспечения ими в 2019 году застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| Ответственное лицо за составление описание объекта закупки (составление условий технического задания) | Исполняющий обязанности управляющего-начальник отдела страхования профессиональных рисков Государственного учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Динара Сергеевна Поштаренко |
| --- | --- |
| Идентификационный код закупки | 191720202942172030100100030160000323 |
| ОКПД2 | 30.92.20.000 |
| Источник финансирования | Средства Фонда социального страхования, в пределах лимитов бюджетных обязательств |
| Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках | Нет |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 1 072 930 (Один миллион семьдесят две тысячи девятьсот тридцать) рублей 00 копеек |
| Обеспечение заявки на участие в аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 1% от начальной (максимальной) цены Контракта – что составляет: 10 729 (Десять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 30 копеек |
| Обеспечение исполнения контракта | Заказчиком установлено обеспечение исполнения контракта в размере – 30% от начальной (максимальной) цены Контракта – что составляет: 321 879 (Триста двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят девять) рубля 00 копеек |
| Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту | Заказчиком установлено обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту в размере – 10% от начальной (максимальной) цены Контракта – что составляет: 107 293 (Сто семь тысяч двести девяносто три) рубля 00 копеек |

- Наименование объекта закупки: поставка кресел-колясок для обеспечения ими в 2019 году застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

- Место поставки товара: на дом или в удобное для Получателей место в городах и районах юга Тюменской области, при наличии направлений Филиала Заказчика.

3. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предоставления Филиалом Заказчика Поставщику реестров Получателей.

4. Количество поставляемых товаров: 11 шт. (в соответствии со спецификацией).

- Условия поставки товара:

Предоставить Получателям право выбора способа получения Товара в соответствии с п.2 Описания объекта закупки (Технического задания).

Согласовать с Получателем способ, место и время поставки Товара.

Не позднее, чем за 1 календарный день проинформировать Получателей о дате, времени и месте поставки.

Поставка изделий должна быть осуществлена в полном объёме в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предоставления Филиалом Заказчика Поставщику реестров Получателей.

Обеспечение застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний креслами-колясками включает в себя доставку, выдачу гражданам с учетом индивидуального подбора, введение в эксплуатацию, обучение пользованию креслами-колясками, а также их гарантийное и постгарантийное обслуживание.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя (сопровождающего лица) или электроприводом.

Классификация кресел-колясок различных модификаций, представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании:

- ГОСТ Р 50602-93 Кресла – коляски. Максимальные габаритные размеры.

- ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 56329-2014 Изделия медицинские электрические. Литотриптеры. Технические требования для государственных закупок.

- ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016 (подтверждение биологической безопасности частей кресла-коляски, с которыми тело человека контактирует непосредственно – ободья ручного привода, ручки рычажной системы привода, ручки рамы для сопровождающего, подлокотники, подголовники, санитарное оснащение)

- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность.

- ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса.

- ГОСТ Р 51083-2015 Кресла-коляски. Общие технические условия.

- ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы.

- ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации

- ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела.

- ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 Кресло – коляски. Часть15. Определение размеров, массы и площади маневрирования.

- ГОСТ Р ИСО 7176-6-2005 Кресло – коляски. Часть6. Определение максимальной скорости, ускорения и замедления кресел – колясок с электроприводом.

- ГОСТ Р ИСО 7176-14-2012 Кресло – коляски. Часть14. Электросистемы и системы управления кресло – колясок с электроприводом. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 Кресла – коляски. Часть 22. Правила установки.

- ГОСТ Р ИСО 7176-10-2012 Кресла – коляски. Часть 10. Определение способности кресел – колясок с электроприводом преодолевать препятствия.

- ГОСТ Р ИСО 7176-13-96 Кресла – коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей.

Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

7. Требования к маркировке и упаковке:

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка изделий, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

Транспортировка кресел – колясок должна осуществляться крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

8. Гарантийный срок: Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

- Требования к гарантии:

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта сдачи – приемки Товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта сдачи – приемки Товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся в г. Тюмень, для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, на территории Тюменской области, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов слуховыми аппаратами осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

- Требования к качеству товаров:

Товар должен иметь регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, действующее на момент заключения Контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларацию о соответствии, которая считается действительной, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- Требования к безопасности:

Материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Спецификация

| № п/п | КОЗ/ КТРУ | ОКПД 2 Вид кресло - коляски | Функциональные и технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.29.07.03.01 30.92.20.000-нет | 30.92.20.000 Кресло-коляска активного типа | Кресло-коляска активного типа с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Материал рамы должен быть алюминиевый сплав. Кресло-коляска должна легко складываться без применения инструментов. Ширина сиденья (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 420 мм. Глубина сиденья (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 420 мм. Высота сиденья спереди (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 500 мм. Прямая спинка должна регулироваться по высоте. Спинка должна состоять из ремней на липучках, обшивка перфорированная. Фиксированная боковая панель должна быть загнутая, алюминиевая, с мягкой внутренней обивкой (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя). Тормоз должен быть на уровне коленей пользователя. Адаптер должен быть с возможностью выполнения регулировок. Антиопрокидыватель справа (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя). Должны быть ручки для сопровождающего лица. Подножка должна быть сплошная, откидная наверх, алюминиевая, глубина платформы 14 см. Длина подножки должна регулироваться в диапазоне 40-53 см. Колеса должны быть приводные с быстросъемными осями. Покрышки приводных колес должны быть с защитой от проколов. Диаметр приводных колес 62 см. Передние колеса должны быть пневматические. Колпаки на спицы. Грузоподъемность 140 кг. В комплект поставки должны входить: - противопролежневая подушка; - набор инструментов; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке. | 1 |
| 2. | 01.29.07.02.04 30.92.20.000-нет | 30.92.20.000 Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Кресло-коляска должна иметь возможность складывания и раскладывания без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь пневматические покрышки и диаметр 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь 4 позиции установки положения колеса. Диаметр приводных колес должен составлять 62 см. Приводные колеса должны иметь пневматические покрышки, легко демонтироваться путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. Кресло-коляска должна быть укомплектована приводом для управления одной рукой, который переставляется на левую и правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, колесо (правое, левое) должно быть снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой. Высота спинки должна быть 42,5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра в трех положениях в диапазоне 6 см. Подлокотники должны регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной 30 см. Подножки должны легко демонтироваться. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте в диапазоне от 36 см до 47 см (включительно) и угол наклона 10º (включительно). Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне 3 см и сзади в диапазоне 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º (включительно); - изменение длины колесной базы в двух положениях в диапазоне 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной 5 см, предохранительным поясом. Ширина сиденья 420±10мм. Максимальный вес пользователя: 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки должен быть 18 кг. В комплект поставки должны входить: - набор инструментов; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке. | 1 |
| 3. | 01.29.07.02.01.01 30.92.20.000-нет | 30.92.20.000 Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улицы. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Основные технические характеристики: Кресло-коляска должна легко складываться без применения инструментов, сиденье должно повторять контуры тела, для равномерного распределения давления, что позволяет уменьшить риск возникновения пролежней. Рама должна быть складная, из алюминиевого сплава. Складная спинка должна быть с углом наклона 95, 100, 105 градусов. Колеса задние должны быть полиуретановые с протектором. Колеса передние должны быть полиуретановые. Должен быть ручной тормоз для сопровождающего лица. Должен быть ручной тормоз для транспортируемого. Подножки должны регулироваться по высоте. Упоры для голени должны быть ленточные, широкие. Подлокотники должны быть анатомические. Грузоподъемность должна быть 115 кг. Ширина сиденья (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 410 мм. Глубина сиденья (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 430 мм. Высота спинки (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 400 мм. Общий вес - 14 кг. В комплект поставки должны входить: - набор инструментов; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке. | 1 |
| 4 | 01.29.07.03.01 30.92.20.000-нет | 30.92.20.000 Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная | Кресло-коляска активного типа с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Материал рамы должен быть алюминиевый сплав. Кресло-коляска должна легко складываться без применения инструментов. Ширина сиденья (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 400 мм. Глубина сиденья (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 400 мм. Высота сиденья спереди (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 500 мм. Кресло-коляска должна иметь прямую спинку с регулировкой по высоте. Спинка должна быть из ремней на липучках, обшивка должна быть перфорированная. Фиксированная боковая панель загнутая, алюминиевая, с мягкой внутренней обивкой (в соответствии с индивидуальными потребностями инвалида). Тормоз должен быть на уровне коленей пользователя. Адаптер должен быть с возможностью выполнения регулировок. Антиопрокидыватель справа (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя). Должны иметься складные ручки для сопровождающего лица. Подножка должна быть сплошной, откидной наверх, с фиксатором, глубина платформы 14 см. Материал платформы под стопы - пластик. Длина подножки регулируется в диапазоне 30 - 43 см (в соответствии с индивидуальными потребностями инвалида). Колеса приводные должны быть с быстросъемными осями. Покрышки приводных колес должны быть с защитой от проколов. Диаметр приводных колес 58 см. Передние колеса должны быть литые (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя). Обручи для толкания приводных колес алюминиевые, с прорезиненным покрытием. Толщина противопролежневой подушки 5 см (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя). Грузоподъемность не менее 140 кг. В комплект поставки входит: - противопролежневая подушка; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке. | 1 |
| 5. | 01.29.07.02.01.01 30.92.20.000-нет | 30.92.20.000 Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная | Кресло-коляска складная, изготовленная из алюминиевого сплава предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и на площадках с твердым покрытием для преодоления незначительных расстояний. Основные технические характеристики: Двойная крестовина. Обивка коляски должна быть из нейлона. На тыльной стороне спинки вшитый карман для мелких вещей. Подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по высоте, с ремнем опоры голени и ремнями фиксации голеностопа. Откидные ступенчатые подлокотники, регулируемые по высоте. Передние колеса должны быть литые. Задние колеса должны быть быстросъемные пневматические с механизмом кнопочной фиксации. Изменение колесной базы должно быть в 3-х положениях (5 см). Должно быть два стояночных тормоза. Должны быть регулируемые антиопрокидыватели. Не регулируемые рукоятки для толкания. Ширина сиденья 460±10мм. Глубина сиденья (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 400 мм. Высота спинки (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 420 мм. Высота сиденья (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 510 мм. Высота подлокотников (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 210 мм. Грузоподъемность - 120 кг. Вес - 14,5 кг. | 1 |
| 6. | 01.29.07.01.01 30.92.20.000-нет | 30.92.20.000 Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Основные технические характеристики: Кресло-коляска должна легко складываться без применения инструментов, сиденье повторять контуры тела, для равномерного распределения давления, что позволяет уменьшить риск возникновения пролежней. Рама должна быть складная, из алюминиевого сплава. Спинка должна быть складная Колеса задние должны быть полиуретановые с протектором. Колеса передние должны быть полиуретановые. Должен быть ручной тормоз для сопровождающего лица. Должен быть ручной тормоз для транспортируемого. Подножки должны быть откидные, съемные, регулируемые по высоте. Упоры для голени должны быть ленточные, широкие. Подлокотники анатомические, откидные. Грузоподъемность - 115 кг. Ширина сиденья (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 460 мм. Глубина сиденья (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 430 мм. Глубина сиденья (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 430 мм. Высота спинки (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 400 мм. Вес - 13 кг. В комплект поставки должны входить: - набор инструментов; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке. | 1 |
| 7. | 01.29.07.01.03 30.92.20.000-00000024 | 30.92.20.000 Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой комнатная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Кресло-коляска должна иметь возможность складывания и раскладывания без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь литые покрышки и иметь диаметр 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь 4 позиции установки положения колеса. Диаметр приводных колес должен составлять 62 см. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, легко демонтироваться путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. Кресло-коляска должна быть укомплектована приводом для управления одной рукой, который переставляется на левую и правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, колесо (правое, левое) должно быть снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой. Высота спинки должна быть 42,5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра в трех положениях в диапазоне 6 см. Подлокотники должны регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной 30 см. Подножки должны легко демонтироваться. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте в диапазоне от 36 см до 47 см (включительно) и углу наклона 10º (включительно). Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне 3 см и сзади в диапазоне 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º (включительно); - изменение длины колесной базы в двух положениях в диапазоне 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной 5 см, предохранительным поясом. Ширина сиденья 450±5 мм. Максимальный вес пользователя: 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки 18 кг. В комплект поставки должны входить: - набор инструментов; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке. | 1 |
| 8. | 01.29.07.05.01 30.92.20.000-00000018 | 30.92.20.000 Кресло-коляска малогабаритная | Коляска малогабаритная предназначена для передвижения пострадавших с ампутацией нижних конечностей в помещениях и на площадках с твердым покрытием. Кресло-коляска должна состоять из рамы на четырех колесах, мягкой поролоновой подушки, ремня крепления и пары толкателей («трости»). Технические характеристики: Колеса с необслуживаемыми цельнолитыми шинами. Высота - 230 мм. Ширина сиденья (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 360 мм. Длина - 480 мм. Вес 6,5 кг. Максимальная нагрузка 60 кг. | 1 |
| 9. | 01.29.07.04.01.01 30.92.20.000-00000017 | 30.92.20.000 Кресло-коляска с электроприводом | Кресло-коляска предназначена для передвижения в помещении и на улице людей с нарушением опорно-двигательного аппарата как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из стальных труб с применением коррозийно-стойких материалов и защитно–декоративных покрытий. Рама коляски должна складываться в вертикальном направлении. Спинка должна быть складывающаяся, с замковым механизмом фиксации. Подлокотники кресла-коляски должны быть откидные. Подножки должны быть откидывающиеся, съемные и регулируемые по высоте. Стояночные регулируемые тормоза должны быть рычажного типа. Тормозная система должна обеспечивать удержание кресла-коляски пользователем в неподвижном состоянии, снижение скорости движения, полную остановку кресла-коляски. Должны быть регулируемые антиопрокидывающие упоры. Кресло-коляска должна иметь пульт управления – манипулятор типа «джойстик» с плавным регулированием скорости; пульт управления кресло-коляски должен иметь возможность установки как под левую руку, так и под правую руку. Ведущие задние колеса должны быть оснащены пневматическими шинами диаметром 540 мм. Передние колеса должны быть самоориентирующиеся диаметром 220 мм. Минимальный радиус разворота – 580 мм. Преодолеваемый подъем – 6 градусов. Кресло-коляска должна быть оснащена быстросъёмным аккумуляторным блоком с защитным поддоном под батареи. Кресло-коляска должна быть оснащена: светоотражающими элементами, ортопедической подушкой. Длина коляски - 1080 мм. Ширина коляски – 600 мм. Высота кресло-коляски – 1000 мм. Скорость передвижения коляски 7 км/час. Ширина сиденья (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 420мм. Грузоподъемность коляски 100 кг. Запас хода коляски без подзарядки аккумулятора 35 км. Источник питания – две тяговые батареи 12В/17÷25А/ч. | 1 |
| 10. | 01.29.07.04.01.01 30.92.20.000-00000017 | 30.92.20.000 Кресло-коляска с электроприводом | Кресло-коляска предназначена для передвижения в помещении и на улице людей с нарушением опорно-двигательного аппарата как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Основные технические характеристики должны быть : - стальной каркас; - съемные подножки; - съемные регулируемые по высоте подлокотники; - ручная регулировка угла наклона спинки до 280; - регулировка угла наклона сиденья; - регулируемая по высоте рукоятка для толкания коляски; - передние и задние колеса пневматические; - антиопрокидыватели; - джойстик с возможностью установки как под правую так и под левую руку; - максимальная скорость 8 км/ч; - запас хода до 40 км; - максимальный угол подъема при движении 80; - максимальная высота преодолеваемого препятствия 5 см; - максимальная нагрузка 130 кг; - ширина сиденья регулируемая в диапазоне 35,5-51 см; - высота сиденья (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 50 см; - источник питания – две батареи 12В, 36А; - электродвигатель 24В, 450Вт. | 1 |
| 11. | 01.29.07.04.01.01 30.92.20.000-00000017 | 30.92.20.000 Кресло-коляска с электроприводом | Кресло-коляска предназначена для передвижения в помещении и на улице людей с нарушением опорно-двигательного аппарата как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Основные технические характеристики должны быть: - стальной каркас; - съемные, регулируемые по высоте подножки с опорами для икр; - съемные откидывающиеся назад подлокотники; - металлические подставки для стоп; - матерчатые опоры для стоп; - ремень фиксации; - складная спинка; - нерегулируемые ручки для толкания; - два стояночных тормоза; - два тяговых аккумулятора 12В, 22А в пластиковом кожухе; - два двигателя 150 Вт; - джойстик с возможностью установки как под правую так и под левую руку; - задние и передние колеса литые; - антиопрокидыватели; - максимальная скорость 7,5 км/ч; - запас хода до 21 км; - максимальный угол подъема-спуска при движении 120; - ширина сиденья (в соответствии с индивидуальными потребностями получателя) 46 см; - максимальная нагрузка 120 кг; | 1 |
|  |  | ИТОГО: | 11 |

Исполняющий обязанности

управляющего-начальник

отдела страхования

профессиональных рисков                                                     Д.С.Поштаренко