| %REG_DATE% № %REG_NUM% |  |  |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов в 2019 году.

| № п/п | Наименование изделия | Описание по функциональной классификации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | С косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). Косметическое покрытие облицовки - чулки силоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). С приемной пробной гильзой - не менее 1 штук. С вкладной гильзой из вспененных материалов. Крепление (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида): с использованием гильзы (манжеты с шинами); поясное с уздечкой за колено; облегченное с использованием наколенника, замкового устройства. Стопа (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида): одноосная шарнирная с пластиковым закладным элементом в передней части и щиколотки с регулируемым пяточным амортизатором средней жёсткости, стопа с углепластиковым опорным модулем со средней степенью энергосбережения, стопа шарнирная одноосная с регулировкой высоты каблука. Изготовление по индивидуальным обмерам. |
| 2 | Протез бедра модульный, в том числе при недоразвитии | С косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). Косметическое покрытие облицовки - чулки силоновые ортопедические. С приемной гильзой индивидуальной, полноконтактной из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. С приемными пробными гильзами - не менее 2 штук. Вкладная гильза из вспененных материалов при необходимости. Крепление протеза бедра на культе инвалида (в зависимости от индивидуальной потребности): с использованием кожаных комплектующих, замковое, вакуумное, с применением бедренного поддерживающего бандажа. Коленный шарнир: с замковым устройством, 4-х звенный полицентрический коленный шарнир с регулировкой скорости сгибания-разгибания, модуль коленный с фиксацией под нагрузку с внешним голенооткидным устройством, полицентрический коленный модуль с пневматическим контролем фазы опоры переноса. Стопа (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) одноосная шарнирная с пластиковым закладным элементом в передней части, и щиколотка с регулируемым пяточным амортизатором средней жёсткости, стопа с углепластиковым опорным модулем со средней степенью энергосбережения, стопа шарнирная одноосная с регулировкой высоты каблука. Изготовление по индивидуальным обмерам. |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Протезы нижних конечностей – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения   функционального дефектов.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для инвалида, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида.

Протезы нижних конечностей должны отвечать национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, в частях:

1.  «Область применения»,

4. «Общие технические требования».

ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», в частях:

1. «Область применения»,

4. «Классификация»,

5. «Общие требования»,

6. «Требования надежности»,

7. «Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести»,

8. «Конструктивные требования»,

9. «Требования к материалам»,

10. «Комплектность»,

11. «Маркировка»,

12. «Упаковка».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлены функциональные возможности к активной, трудовой и бытовой деятельности. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Качество выполненной исполнителем работы (изделия) должно соответствовать требованиям, установленным статьей 721 ГК РФ, а также условиям технического задания.

Результат выполненной работы должен в момент передачи Получателю обладать свойствами, указанными в техническом задании, и быть пригодным в течение установленного, в том числе законодательством, срока использования.

Гарантийный срок на изделие устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

В рамках гарантийных обязательств исполнитель обеспечивает качество результата работы в течение гарантийного срока. При обнаружении недостатков он обязан удовлетворить требования заказчика/получателя в связи с ненадлежащим качеством работ и возместить заказчику убытки, вызванные невозможностью эксплуатировать их результат. Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков товара в установленный срок или возмещения расходов на устранение недостатков товара в тот же срок.

Исполнитель должен обеспечить техническое обслуживание, ремонт, устранение недостатков изделия, а также замену изделия ненадлежащего качества после его выдачи инвалиду, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и требованиями государственного контракта. Гарантийные обязательства распространяются на весь результат работ (изделие).

Требования, связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены при принятии выполненной работы или в ходе выполнения работы либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы, в течение сроков, установленных настоящим пунктом.

Заказчик/Получатель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками изделия, если они обнаружены в течение гарантийного срока. В отношении работы (изделия), на которую установлен гарантийный срок, Исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы Получателем вследствие нарушения им правил использования результата работы (изделия), действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Недостатки изделия должны быть устранены Исполнителем в срок не позднее 30 дней с даты обращения Получателя.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующих деклараций о соответствии на данную продукцию обязательно.

Место выполнения работ. Работа выполняется по месту нахождения Исполнителя в городе Курске, при необходимости обслуживания инвалида на дому (осуществление замеров, примерка, подгонка) Исполнитель должен осуществить выезд бригады по месту жительства Получателя (инвалида) в Курской области. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания Получателя (в пределах Курской области) или по желанию Получателя, выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта выдачи (в г. Курске).

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта по 30 ноября 2019 года. Исполнитель должен выполнить работы в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения реестра от Заказчика.