Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Выполнение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью.

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

14 854 579 руб. 00 коп.

- Источник финансирования

Средства федерального бюджета Российской Федерации (КБК 393 10 03 04 2 02 39570 323)

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место выполнения работ – Кемеровская область.

Выполнить работы по Контракту по изготовлению лично и передать Изделия непосредственно Получателям в срок, предусмотренный Техническим заданием.

Организовать стационарные пункты максимально приближенные к месту жительства Получателей для обращения Получателей для заказа, примерки и получения готового Изделия: стационарные пункты должны быть оборудованы устройствами видеофиксации для фиксации процесса передачи Изделий Получателям:

- в городах Кемеровской области: г. Кемерово, г. Новокузнецке, с графиком работы: ежедневно в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов;

- в городах Кемеровской области: г. Анжеро-Судженске, г. Белово, г. Ленинске-Кузнецком,  г. Мариинске, г. Юрге, с графиком работы не менее одного раза в месяц в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов.

Передать Заказчику в письменном виде список адресов стационарных пунктов, их графики работы и контактный телефон, не позднее 5 (пяти) календарных дней после заключения Контракта.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | Код позиции КТРУ | Наименование объекта закупки по Классификации 86н | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Цена за пару/шт., руб. | Кол-во, пар/шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.150-00000006 Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 9-01-01 Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки (пара) | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки (женская, мужская, детская), по назначению врача-ортопеда может быть: ручного или полумеханического изготовления, следующих модификаций: - с суп инатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; - с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени); - на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); - с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; - при выраженных степенях диабетической патологии стоп; - с высоким узким жестким задником или жесткими берцами. Обувь по назначению врача-ортопеда должна изготавливаться: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи. Материал подкладки холодной может быть: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя). Материал подошвы может быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя). Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 7 749,00 | 610 пар |
| 2 | 32.50.22.150-00000006 Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 9-01-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность без утепленной подкладки (женская, мужская, детская), по назначению врача-ортопеда может быть: ручного или полумеханического изготовления, следующих модификаций: - с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; - с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени); - на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); - с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; - при выраженных степенях диабетической патологии стоп; - с высоким узким жестким задником или жесткими берцами. Обувь по назначению врача-ортопеда должна изготавливаться: по индивидуальной колодке, по слепку. Обувь на протез без утепленной подкладки (женская, мужская, детская), по назначению врача-ортопеда индивидуального изготовления. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи. Материал подкладки холодной может быть: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя). Материал подошвы может быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя). Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 7 383,00 | 280 пар |
| 3 | 32.50.22.150-00000006 Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Обувь на протез без утепленной подкладки (женская, мужская, детская), по назначению врача-ортопеда может быть: индивидуального изготовления или на подбор. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи. Материал подкладки холодной может быть: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя). Материал подошвы может быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя). Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 6 432,00 | 100 пар |
| 4 | 32.50.22.150-00000006 Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Обувь на аппарат без утепленной подкладки (женская, мужская, детская) индивидуального изготовления. Обувь по назначению врача-ортопеда должна изготавливаться: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи. Материал подкладки холодной может быть: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя). Материал подошвы может быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя). Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). |  | 30 пар |
| 5 | 32.50.22.150-00000006 Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 9-01-05 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Обувь на аппарат без утепленной подкладки (женская, мужская, детская) индивидуального изготовления. Обувь по назначению врача-ортопеда должна изготавливаться: по индивидуальной колодке, по слепку. Обувь на протез без утепленной подкладки (женская, мужская, детская), по назначению врача-ортопеда индивидуального изготовления. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи. Материал подкладки холодной может быть: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя). Материал подошвы может быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя). Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 7 083,00 | 1 пара |
| 6 | 32.50.22.190-00005063 Протез стопы частичный | 9-01-06 Вкладной башмачок | Вкладной башмачок индивидуального изготовления: - компенсирует при короткой культе длину стопы для носки с обычной обувью; - материал должен быть из натуральной кожи; - должен иметь искусственный носок. | 6 018,00 | 40 шт. |
| 7 | 32.50.22.150-00000009 Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки | 9-01-07 Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки (женская, мужская, детская), по назначению врача-ортопеда может быть: ручного или полумеханического изготовления, следующих модификаций: - с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; - с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии I-II степени). Обувь по назначению врача-ортопеда должна изготавливаться: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи. Материал подкладки холодной может быть: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя). Материал подошвы может быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя). Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 2 693,00 | 8 шт. |
| 8 | 32.50.22.153-00000001 Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | 9-01-08 Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви, в том числе стельки, полустельки индивидуального изготовления: - материал должен быть из натуральной кожи; - материал выкладки свода, пронатора, коска должен быть из пробки. | 579,00 | 6 шт. |
| 9 | 32.50.22.150-00000006 Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке (женская, мужская, детская), по назначению врача-ортопеда может быть: ручного или полумеханического изготовления, следующих модификаций: - с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; - с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени); - на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); - с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; - при выраженных степенях диабетической патологии стоп; - с высоким узким жестким задником или жесткими берцами. Обувь по назначению врача-ортопеда должна изготавливаться: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи. Материал подкладки утепленной может быть: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя). Материал подошвы может быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя). Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 8 494,00 | 550 пар |
| 10 | 32.50.22.150-00000006 Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 9-02-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность на утепленной подкладке (женская, мужская, детская), по назначению врача-ортопеда может быть: ручного или полумеханического изготовления, следующих модификаций: - с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; - с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени); - на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); - с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; - при выраженных степенях диабетической патологии стоп; - с высоким узким жестким задником или жесткими берцами. Обувь по назначению врача-ортопеда должна изготавливаться: по индивидуальной колодке, по слепку. Обувь на протез на утепленной подкладке (женская, мужская, детская), по назначению врача-ортопеда индивидуального изготовления. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи. Материал подкладки утепленной может быть: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя). Материал подошвы может быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя). Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 7 602,00 | 270 пар |
| 11 | 32.50.22.150-00000006 Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (женская, мужская, детская) индивидуального изготовления. Обувь по назначению врача-ортопеда должна изготавливаться: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи. Материал подкладки утепленной может быть: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя). Материал подошвы может быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя). Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 8 430,00 | 20 пар |
| 12 | 32.50.22.150-00000006 Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 9-02-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (женская, мужская, детская) индивидуального изготовления. Обувь по назначению врача-ортопеда должна изготавливаться: по индивидуальной колодке, по слепку. Обувь на протез на утепленной подкладке (женская, мужская, детская) по назначению врача-ортопеда индивидуального изготовления. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи. Материал подкладки утепленной может быть: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя). Материал подошвы может быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя). Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 7 720,00 | 1 пара |
| 13 | 32.50.22.150-00000008 Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке | 9-02-05 Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке (женская, мужская, детская), по назначению врача-ортопеда может быть: ручного или полумеханического изготовления, следующих модификаций: - с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; - с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии I-II степени). Обувь по назначению врача-ортопеда должна изготавливаться: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи. Материал подкладки утепленной может быть: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя). Материал подошвы может быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя). Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 2 962,00 | 4 шт. |

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок выполнения работ по изготовлению и выдаче Получателям изделий – изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением Получателя и предназначенных исключительно для личного использования 30 календарных дней с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю, но не позднее 30.11.2019.

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по обеспечению инвалидов изделиями

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 33 Ортопедическая обувь).

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям:

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2011  «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

# Межгосударственного стандарта ГОСТ 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro

Межгосударственного стандарта ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10.Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации  ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая.  Общие технические условия».

Национального стандарта Российской Федерации  ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия».

Выполнение работ должно осуществляться при наличии действующих деклараций о соответствии на изделия и соответствовать требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации  ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требование безопасности».

Выполняемые работы по обеспечению Получателей изделиями должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Выполнить работы по обеспечению Получателей изделиями с индивидуальными параметрами изготовления. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с назначением врача-ортопеда и предназначаться исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя.

Материалы, применяемые для изготовления изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Исполнитель должен гарантировать, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.

Гарантийный срок с момента подписания Акта сдачи – приемки работ:

- ортопедическая обувь на аппарат – не менее 6 месяцев (для детей не менее 3 мес.);

- ортопедическая обувь сложная – не менее 6 месяцев (для детей не менее 3 мес.);

-ортопедическая обувь на протезы – не менее 6 месяцев (для детей не менее 3 мес.);

-ортопедическая обувь малосложная – не менее 1 года (для детей-инвалидов – не менее 6 мес.);

-вкладной башмачок – не менее 6 месяцев (для детей не менее 3 мес.);

-вкладные корригирующие элементы – не менее 6 месяцев.

В период гарантийного срока ремонт должен осуществляться бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

Срок службы изделий указывается при подаче заявки. (Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 85н.).