Требования к качеству, техническим и функциональным

характеристикам

| № | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик (потребительских свойств) изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе: - ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; - ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»; - ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия»; - ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний». |
| 1 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза должна быть изготовлена индивидуально, по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Допускается применение вкладных гильз, изготовленных из вспененного термопласта. Коленный модуль должен быть многоосным с независимым механическим регулированием фазы сгибания и разгибания. Допускается применение регулируемого голенооткидного устройства. Модуль стопы должен быть шарнирным, с пяточным амортизатором регулируемой жесткости. Крепление должно быть поясным, с использованием кожаных полуфабрикатов, бедренного бандажа. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки из полиуретана. Покрытием облицовки должны быть чулки косметические. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. | 7 |
| 2 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза должна быть изготовлена индивидуально, по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Коленный модуль должен быть замковым одноосным. Стопа должна быть одноосной, монолитной. Крепление должно быть поясным, с использованием кожаных полуфабрикатов или бедренного бандажа. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки из листового поролона. Покрытием облицовки протеза должны быть чулки косметические. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. | 5 |
| 3 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза должна быть изготовлена индивидуально, по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладным элементом должен быть полимерный (силиконовый) чехол. Крепление протеза должно быть с использованием замка для полимерного (силиконового) чехла, или вакуумом. Коленный модуль должен быть многоосным с независимым пневматическим регулированием фазы сгибания и разгибания. Стопа должна быть со средним уровнем энергосбережения. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки из листового поролона. Покрытием облицовки должны быть чулки косметические. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. | 7 |
| 4 | Протез бедра для купания. | Приемная гильза должна быть изготовлена индивидуально, по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Коленный модуль должен быть одноосным с ручным замком, пластмассовым. Все регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида, должны быть водостойкими (не подвергаться коррозии). Стопа должна быть со специальным рифлением на подошве. Крепление должно быть вакуумным клапаном. | 4 |
| 5 | Протез бедра лечебно-тренировочный. | Приемная гильза должна быть изготовлена из слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление протеза должно быть поясным, с использованием кожаных полуфабрикатов. Модуль коленный должен быть замковым одноосным. Замковое устройство должно фиксировать модуль в крайнем разогнутом положении. Модуль стопы должен быть шарнирным. | 2 |
| Гарантийный срок должен составлять не менее 2 (Двух) лет со дня подписания Акта сдачи-приемки Работ Получателем на протезы бедра модульные, в том числе при врожденном недоразвитии, протезы бедра для купания; не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Работ Получателем на протезы бедра лечебно-тренировочные. Срок службы должен составлять не менее срока службы, установленного изготовителем изделия, но не менее 2 (Двух) лет со дня подписания Акта сдачи-приемки Работ Получателем на протезы бедра модульные, в том числе при врожденном недоразвитии; не менее 3 (Трех) лет со дня подписания Акта сдачи-приемки Работ Получателем на протезы бедра для купания; не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Работ Получателем на протезы бедра лечебно-тренировочные. Срок службы должен быть не менее срока пользования, установленный Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». |