Техническое задание:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики автомобиля | Значение | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобиль с адаптированными органами управления для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражения (поражения обеих ног) | Категория автомобиля | М1 | 3 |
|  |  | Тип/кузова/количество дверей | Седан/4 |  |
|  |  | Экологический класс* | Не менее 5 |  |
|  |  | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 /передние |  |
|  |  | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |  |
|  |  | Расположение двигателя | Переднее поперечное |  |
|  |  | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |  |
|  |  | Трансмиссия(тип) | механическая |  |
|  |  | Тип коробки передач | С механическим управлением |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3* | Не менее 1500 и не более 1600. |  |
|  |  | Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 Проиложения №3 к ТР ТС 018/2011 |  |
|  |  | Оснащение | Система экстренного оповещения ЭРА - ГЛОНАСС |  |
|  |  | Топливо* | Бензин с октановым числом не менее 95. |  |
| 2. | Автомобиль с адаптированными органами управления для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражения (поражения правой ноги) | Категория автомобиля | М1 | 1 |
|  |  | Тип/кузова/количество дверей | Седан/4 |  |
|  |  | Экологический класс* | Не менее 5 |  |
|  |  | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 /передние |  |
|  |  | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |  |
|  |  | Расположение двигателя | Переднее поперечное |  |
|  |  | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |  |
|  |  | Трансмиссия(тип) | механическая |  |
|  |  | Тип коробки передач | С механическим управлением |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не менее 1500 и не более 1600. |  |
|  |  | Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 Проиложения №3 к ТР ТС 018/2011 |  |
|  |  | Оснащение | Система экстренного оповещения ЭРА - ГЛОНАСС |  |
|  |  | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |  |

Автомобили должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51709-2001, Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 (далее – ТР ТС 018/2011).

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

Соответствие автомобиля и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

- Автомобили легковые.

- Автомобили новые, ранее не бывшие в эксплуатации.

- Автомобили 2019 года изготовления.

-Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с

нарушениями функций (левой ноги, правой ноги, обеих ног) по требованию Заказчика

оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами

управления).

- Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль

изготовлены и установлены промышленным способом.

- Специальные средства управления (адаптированные органы управления) имеют

сертификат соответствия.

-В комплект документов, передаваемых вместе с автомобилем должны входить: гарантийный талон на автомобиль; паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об оплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года №870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»; сервисная книжка; руководство по эксплуатации автомобиля; копия одобрения типа транспортного средства; копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги, правой ноги, обеих ног); другие документы, в которых определены условия гарантии обеих ног); другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

- Автомобили должны быть заправлены бензином*, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Гарантия на Товар* не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю (застрахованному лицу).

Срок гарантии качества на отдельные комплектующие изделия и элементы Товара предоставляются в соответствии с Сервисной книжкой на Товар.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовлением дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю (застрахованному лицу) при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Получателю (застрахованному лицу) указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 10 (десять) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

При поставке некачественного Товара, Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течении 30 (тридцать) календарных дней, с момента получения мотивирующего отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года №870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Поставщиком Товара, Получателем Товара и Заказчиком;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1;

другие документы, в котором определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

Показатели отмеченные «*» указать конкретное значение.