ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по изготовлению протеза нижней конечности и обеспечение им пострадавшего от несчастного случая на производстве в 2019 году

1.Наименование работ

Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного с внешним источником энергии и обеспечение им пострадавших от несчастного случая на производстве.

Основанием для выполнения работ является Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

2.Требования к качеству работ

Протез нижней конечности представлен в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», а также соответствовать ГОСТ Р 57765-2017 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

3.Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению пострадавшего от несчастного случая на производстве протезом нижней конечности должны содержать комплекс мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижней конечности пациента с помощью протеза конечности.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

4.Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению пострадавшего протезом нижней конечности должны удовлетворять всем изложенным в настоящей документации требованиям Заказчика. Исполнитель должен гарантировать безопасность эксплуатации изделий.

5.Требования к результатам работ

Работы по обеспечению пострадавшего от несчастного случая на производстве протезом нижней конечности следует считать эффективно исполненными, если у пострадавшего восстановлена опорная и двигательная функция конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению пострадавшего от несчастного случая на производстве должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

6.Требования к размерам, упаковке изделий

При необходимости отправка протеза к месту нахождения пострадавшего должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) /ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протеза нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Временная противокоррозионная защита протеза нижней конечности производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

7.Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протез устанавливается с даты подписания Акта-приема-передачи изделия, а именно: протез бедра - не менее 7 (Семи) месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

8. Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту изготовления изделий. Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка, при наличии направления Заказчика, осуществляется в г. Йошкар-Ола, по необходимости - по месту жительства Получателя. Выдача результатов выполненных работ осуществляется в г. Йошкар-Ола или по месту жительства Получателя по согласованию Исполнителя с Получателем.

Выполнение работ по изготовлению протеза нижней конечности осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения Направления Фонда от Получателя

Срок выполнения работ: до 20 декабря 2019 года включительно.

9. Требования к количественным и качественным характеристикам изделий

Наименование и описание работ по изготовлению протеза нижней конечности, а также количество и цена указаны в Таблице № 1.

Количество -1 (Один) протез.

Таблица 1

| № п/п | Вид технического средства реабилитации, наименование по КТРУ | Вид технического средства реабилитации | Шифр по ТУ | Описание функциональных и технических характеристик | Цена, руб. коп. | Кол-во, шт | Сумма, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез при вычленении тазобедренного сустава | Протез бедра модульный с внешним источником энергии |  | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки должны быть чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза должна быть индивидуальная и иметь не менее двух пробных гильз. Материал постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов и эластичных термопластов (для скелетированной гильзы). Крепление протеза должно быть поясное, с использованием бандажа, допускается дополнительное крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или вакуумное. Регулировочно - соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа должна быть с углепластиковой основой, с высокой степенью энергосбережения с косметической оболочкой, с расщепленным носком стопы для обеспечения высокого уровня инверсии/эверсии. Высота каблука: не более 10 мм, соединение должно быть: пирамидальный адаптер. Должен быть 4х-звенный коленный модуль с внешним источником энергии, полным микропроцессорным контролем фазы опоры и переноса в комплекте с пультом управления, заглушкой зарядного порта и заглушкой зарядного порта, переводящей коленный модуль в режим сохранения энергии и продлевающей работу аккумуляторной батареи до 2 суток. Двойной контроль фазы опоры должен осуществляться благодаря микропроцессору и четырехзвенному замку. Должен быть микропроцессорный контроль при ходьбе по лестнице. Программирование микропроцессора должно происходить при помощи программы для ПК (идущей в комплекте) с учетом индивидуальных особенностей пациента. Должен быть повышенный клиренс. Должна быть защита от падений для предотвращения внезапного подгибания колена (должна реализовываться с помощью увеличения сопротивления в гидравлическом цилиндре). Работа должна быть в двух выборочных режимах при разряде батареи. Должна быть степень защиты от внешних воздействий IP42. Должно быть виброоповещение об уровне заряда батареи. Время работы батареи без подзарядки – до четырех дней. Максимальный угол сгибания: 155°. Вес пациента не более 125 кг. Тип протеза: любой, по назначению. Протез должен быть укомплектован четырьмя чехлами на культю (по показаниям) и запасной косметической оболочкой. | 2980000,00 | 1 | 2980000,00 |
| ИТОГО | 1 | 2980000,00 |