## Описание объекта закупки

Поставка слуховых аппаратов для инвалидов Республики Крым

| Наименование Товара, модель Товара (при наличии), страна происхождения Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат - электронный прибор, предназначенный для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению. Каждый цифровой СА должен иметь: - микрофон, преобразующий акустический сигнал в электрический, чтобы затем передавать их на усилитель; - усилитель электрического сигнала; - элементы управления, настраиваемые пользователем или слухопротезистом; - телефон, преобразующий электрический сигнал обратно в акустический сигнал. Максимальный выходной уровень звукового давления не менее 140 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 80 дБ. Частотный диапазон не уже 0,2 – 4,0 кГц. Должны иметь: Количество каналов цифровой обработки звука не менее 5. Количество программ прослушивания более 2-х. - систему динамического подавления обратной связи; - систему шумоподавления; - адаптивную направленность. Комплектация: - слуховой аппарат в индивидуальной упаковке; - элементы питания в количестве необходимом для работы; - стандартный ушной вкладыш; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке, Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий: Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента передачи Товара Получателю. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей. Требования к упаковке и отгрузке: Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать их защиту от повреждений, прочие (изнашивания), загрязнения, а также от воздействия механических и климатических факторов во время хранения и транспортирования. Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Маркировка упаковки товара должна включать: - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - номер артикула (при наличии); - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); - правила использования (при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии); - информацию о сертификации (при наличии). Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Слуховые аппараты должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Слуховые аппараты должны иметь сертификат соответствия или декларацию соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 (с учетом изменений и дополнений). Соответствие государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro. ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия (Раздел 3. Технические требования п.п 3.1, 3.2.; Раздел 4. Требования безопасности п.п 4.1, 4.5.). ГОСТ Р 51407-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний, ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей. Требования к месту поставки и срокам приема и передачи Товара: Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. | 200 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат - электронный прибор, предназначенный для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению. Каждый цифровой СА должен иметь: - микрофон, преобразующий акустический сигнал в электрический, чтобы затем передавать их на усилитель; - усилитель электрического сигнала; - элементы управления, настраиваемые пользователем или слухопротезистом; - телефон, преобразующий электрический сигнал обратно в акустический сигнал. Максимальный выходной уровень звукового давления должен быть не менее 130 дБ Максимальное акустическое усиление должно быть не менее 60 дБ и не более 70 дБ. Частотный диапазон не уже 0,2 - 5,0 кГц Должны иметь: Количество программ прослушивания - не менее 3. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 4-х - систему динамического подавления обратной связи; - систему адаптивного шумоподавления; - адаптивную направленность. Комплектация: - слуховой аппарат в индивидуальной упаковке; - элементы питания в количестве необходимом для работы; - стандартный ушной вкладыш; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке, Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий: Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента передачи Товара Получателю. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей. Требования к упаковке и отгрузке: Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать их защиту от повреждений, прочие (изнашивания), загрязнения, а также от воздействия механических и климатических факторов во время хранения и транспортирования. Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Маркировка упаковки товара должна включать: - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - номер артикула (при наличии); - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); - правила использования (при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии); - информацию о сертификации (при наличии). Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Слуховые аппараты должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Слуховые аппараты должны иметь сертификат соответствия или декларацию соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 (с учетом изменений и дополнений). Соответствие государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro. ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия (Раздел 3. Технические требования п.п 3.1, 3.2.; Раздел 4. Требования безопасности п.п 4.1, 4.5.). ГОСТ Р 51407-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний, ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей. Требования к месту поставки и срокам приема и передачи Товара: Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара | 200 |

Поставка Товара Получателям по месту жительства осуществляется в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Республика Крым): г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижнегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район.